## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
4-дәріс
Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
2
1
Сүзгінің мақсаты және негізгі ұғымдар
2
Жиіліктік сипаттама және кесу жиілігі
3
Төмен жиілікті сүзгі (LPF)
4
Жоғары жиілікті сүзгі (HPF)
5
Жолақтық сүзгі (BPF)
6
Жолақты бөгейтін сүзгі (BSF/Notch)
7
Пассивті және активті сүзгілер
8
Радиожүйелердегі қолданылуы

## Slide 3
Сүзгі дегеніміз не?
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
3
Сүзгі — сигнал спектрінің қажетті бөлігін өткізіп, қажетсіз жиілік құраушыларын әлсірететін радиотехникалық құрылғы.
ӨТКІЗУ ЖОЛАҒЫ
Сүзгі аз әлсіретумен өткізетін жиіліктер аралығы.
БӨГЕУ ЖОЛАҒЫ
Сүзгі айтарлықтай әлсірететін жиіліктер аралығы.
ӨТПЕЛІ АЙМАҚ
Өткізу және бөгеу жолақтарының арасындағы жиілік аралығы.
Сүзгінің негізгі міндеті — пайдалы сигналды сақтау және кедергілерді азайту.

## Slide 4
Жиіліктік сипаттама және кесу жиілігі
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
4
Амплитудалық-жиіліктік сипаттама |H(f)| сүзгінің әр жиіліктегі сигналды қаншалықты өткізетінін көрсетеді.
fс
|H|
f
Кесу жиілігі fс маңында сигнал деңгейі әдетте −3 дБ деңгейімен сипатталады.

## Slide 5
Төмен жиілікті сүзгі — LPF
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
5
ҚЫЗМЕТІ
Төмен жиіліктерді өткізеді, жоғары жиіліктерді әлсіретеді.
RC 1-РЕТТІ СҮЗГІ
Кесу жиілігі: fс = 1/(2πRC)
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Шуды азайту, тегістеу, демодуляциядан кейінгі өңдеу.
Қарапайым RC-LPF үшін:
|H(jω)| = 1 / √(1 + (ωRC)²)
f ≪ fс кезінде сигнал жақсы өтеді; f ≫ fс кезінде әлсіреу артады.

## Slide 6
Жоғары жиілікті сүзгі — HPF
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
6
ҚЫЗМЕТІ
Жоғары жиіліктерді өткізеді, төмен жиіліктерді әлсіретеді.
RC 1-РЕТТІ СҮЗГІ
Кесу жиілігі: fс = 1/(2πRC)
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Тұрақты құраманы бөгеу, төмен жиілікті кедергіні азайту.
Амплитудалық сипаттамасы:
|H(jω)| = ωRC / √(1 + (ωRC)²)
f ≪ fс кезінде сигнал басылады; f ≫ fс кезінде шығыс кіріске жақындайды.

## Slide 7
Жолақтық сүзгі — BPF
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
7
Жолақтық сүзгі белгілі бір f₁–f₂ жиілік диапазонын өткізеді, ал одан төмен және жоғары жиіліктерді әлсіретеді.
ТӨМЕНГІ ШЕК
f₁ — өткізу жолағының төменгі шекарасы.
ОРТАЛЫҚ ЖИІЛІК
f₀ ≈ √(f₁f₂)
ЖОҒАРҒЫ ШЕК
f₂ — өткізу жолағының жоғарғы шекарасы.
B = f₂ − f₁
BPF радиоқабылдағышта қажетті арнаны немесе тасымалдаушы жиілік маңындағы спектрді таңдауға қолданылады.

## Slide 8
Жолақты бөгейтін сүзгі — BSF / Notch
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
8
BSF белгілі бір жиілік жолағын әлсіретіп, оның сыртындағы жиіліктерді өткізеді. Тар жолақты нұсқасы notch-сүзгі деп аталады.
NOTCH
Өте тар жиілік аймағын терең басады.
МЫСАЛ
50 Гц немесе 60 Гц желілік кедергіні басу.
RF ҚОЛДАНУ
Белгілі кедергі тасымалдаушысын немесе паразиттік жиілікті жою.
Идеясы: пайдалы спектр сақталады, ал қажетсіз тар спектрлік компонент әлсіретіледі.

## Slide 9
Пассивті және активті сүзгілер
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
9
Белгі
Пассивті сүзгі
Активті сүзгі
Элементтер
R, L, C
R, C + операциялық күшейткіш
Күшейту
Күшейтпейді
Күшейтуі мүмкін
Қорек
Қажет емес
Қорек көзі қажет
Жиілік
RF-де кең қолданылады
Көбіне төмен/орта жиіліктер
Артықшылық
Қарапайым, тұрақты
Икемді, буферлеу мүмкін

## Slide 10
Сүзгінің реттілігі және әлсіреу жылдамдығы
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
10
Сүзгінің реттілігі өскен сайын өтпелі аймақ тік болып, қажетті және қажетсіз жиіліктерді бөлу қабілеті артады.
1-РЕТТІ
Шамамен 20 дБ/декада (6 дБ/октава)
2-РЕТТІ
Шамамен 40 дБ/декада (12 дБ/октава)
n-РЕТТІ
Идеал асимптоталық көлбеу ≈ 20n дБ/декада.
• Жоғары ретті сүзгі жақсы селективтілік береді.
• Бірақ схема күрделенеді, компоненттердің дәлдігіне және тұрақтылығына талап өседі.

## Slide 11
Есептік мысал: RC төмен жиілікті сүзгі
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
11
БЕРІЛГЕНІ
R = 1 кΩ C = 100 нФ
Кесу жиілігі:
fс = 1/(2πRC)
fс = 1 / [2π·1000·100·10⁻⁹]
fс ≈ 1,59 кГц
Демек, 1,59 кГц-тен төмен жиіліктер салыстырмалы түрде жақсы өтеді, ал жоғары жиіліктер біртіндеп әлсірейді.

## Slide 12
Радиожүйелердегі сүзгілердің орны
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
12
Антеннадан кейін
Қажетсіз диапазондарды алдын ала басу
ЖЖ күшейткіште
Қажетті RF арнаны таңдау
Аралық жиілікте
Арна селективтілігін қалыптастыру
Демодулятордан кейін
Ақпараттық жолақты бөлу
Таратқыш шығысында
Гармоникалар мен паразиттік сәулеленуді азайту
Қорек тізбегінде
Шу мен пульсацияны азайту

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 4-дәріс · Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері
13
1
Сүзгінің негізгі міндеті қандай?
2
LPF және HPF арасындағы айырмашылық неде?
3
Кесу жиілігі fс нені сипаттайды?
4
Жолақтық сүзгінің өткізу жолағы қалай есептеледі?
5
Notch-сүзгі қандай жағдайда қолданылады?
6
Пассивті және активті сүзгілердің негізгі айырмашылығы қандай?
7
Сүзгі реттілігі артқанда жиіліктік сипаттама қалай өзгереді?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Сүзгілер сигнал спектрінің қажетті бөлігін өткізіп, қажетсіз жиіліктерді әлсіретеді.
✓ Негізгі түрлері: LPF, HPF, BPF және BSF/Notch.
✓ RC 1-ретті сүзгілер үшін кесу жиілігі fс = 1/(2πRC).
✓ Жоғары ретті сүзгілер өтпелі аймақты тарылтып, селективтілікті арттырады.
✓ Радиожүйеде сүзгілер қабылдау, тарату, аралық жиілік және қорек трактілерінде қолданылады.
Силлабус: 4-дәріс — «Сүзгілер (фильтрлер) және олардың түрлері».
ELC5261 · 4-дәріс