## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
5-дәріс
Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
2
1
Күшейткіштің мақсаты және құрылымы
2
Күшейтудің негізгі коэффициенттері
3
Күшейткіштердің жіктелуі
4
Кернеу, ток және қуат күшейткіштері
5
A, B, AB және C жұмыс кластары
6
Жиіліктік сипаттамалар және өткізу жолағы
7
Шу, бұрмалану және тиімділік
8
Радиожүйелердегі қолданылуы

## Slide 3
Күшейткіш дегеніміз не?
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
3
Күшейткіш — кіріс сигналының пішінін мүмкіндігінше сақтай отырып, оның кернеуін, тогын немесе қуатын арттыратын электрондық құрылғы.
Кіріс сигналы
→
Күшейткіш
→
Күшейтілген сигнал
• Қосымша энергия қорек көзінен алынады.
• Кіріс сигналы күшейткішті басқарады, ал шығыста үлкенірек амплитудалы сигнал алынады.
• Нақты күшейткіште шу мен сызықтық емес бұрмаланулар пайда болуы мүмкін.

## Slide 4
Күшейту коэффициенттері
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
4
КЕРНЕУ БОЙЫНША
Kᵤ = Uшығ / Uкір Aᵤ(dB)=20log₁₀Kᵤ
ТОК БОЙЫНША
Kᵢ = Iшығ / Iкір Aᵢ(dB)=20log₁₀Kᵢ
ҚУАТ БОЙЫНША
Kₚ = Pшығ / Pкір Aₚ(dB)=10log₁₀Kₚ
Мысал: кернеу 0,1 В-тан 2 В-қа дейін күшейсе:
Kᵤ = 2 / 0,1 = 20 → Aᵤ ≈ 26 дБ

## Slide 5
Күшейткіштердің жіктелуі
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
5
Жиілік бойынша
Тұрақты ток, төмен жиілік, кең жолақты, радиожиілік
Күшейтілетін шама
Кернеу, ток, қуат
Белсенді элемент
BJT, MOSFET, операциялық күшейткіш, интегралдық RF күшейткіш
Жұмыс режимі
A, B, AB, C және басқа кластары
Мақсаты
Алдын ала, аралық, драйверлік, шығыс қуат күшейткіші
Схема түрі
Біркаскадты немесе көпкаскадты

## Slide 6
Кернеу, ток және қуат күшейткіштері
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
6
КЕРНЕУ КҮШЕЙТКІШІ
Негізгі мақсат — Uшығ мәнін арттыру. Әдетте алдын ала каскадтарда қолданылады.
ТОК КҮШЕЙТКІШІ
Жүктемеге берілетін токты арттырады. Төмен шығыс кедергісі маңызды.
ҚУАТ КҮШЕЙТКІШІ
Жүктемеге жеткізілетін RF немесе дыбыстық қуатты арттырады.
Қуат күшейткішінде тек күшейту ғана емес, ПӘК, жылулық режим және сызықтылық та маңызды.

## Slide 7
Күшейткіштің жұмыс кластары
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
7
A класы
Өткізу бұрышы ≈ 360° Жоғары сызықтылық, ПӘК төменірек
B класы
≈ 180° ПӘК жоғары, өтпелі бұрмалану болуы мүмкін
AB класы
180°–360° Сызықтылық пен ПӘК арасындағы компромисс
C класы
< 180° Жоғары ПӘК, RF резонанстық тракттарда
Жұмыс класын таңдау сигнал түріне, қажетті сызықтылыққа, қуатқа және энергия тиімділігіне байланысты.

## Slide 8
Амплитудалық-жиіліктік сипаттама
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
8
Күшейткіш барлық жиіліктерді бірдей күшейтпейді. Жұмыс диапазоны төменгі fₗ және жоғарғы fₕ шекараларымен анықталады.
fₗ
fₕ
B = fₕ − fₗ
|K|

## Slide 9
Шу және бұрмалану
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
9
ШУ
Күшейткіштің ішкі элементтері пайдалы сигналға қосымша кездейсоқ құраушылар енгізеді.
СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС БҰРМАЛАНУ
Шығыс сигналының формасы кіріс сигналына дәл пропорционал болмайды.
ҚАНЫҒУ / CLIPPING
Шығыс амплитудасы мүмкін шектен асқанда сигнал шыңдары қиылады.
• Аз шу коэффициенті қабылдағыштың алғашқы каскадтары үшін өте маңызды.
• Таратқышта сызықтылық модуляцияланған сигнал спектрінің бұрмалануын шектейді.
• Дұрыс жұмыс нүктесі және кері байланыс бұрмалануды азайтуға көмектеседі.

## Slide 10
Қуат күшейткішінің тиімділігі
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
10
Пайдалы әсер коэффициенті қорек көзінен алынған тұрақты ток қуатының қандай бөлігі пайдалы шығыс қуатына айналғанын көрсетеді.
η = Pшығ / Pқорек · 100%
η ЖОҒАРЫ
Аз энергия жылуға кетеді.
ЖЫЛУ
Pжылу ≈ Pқорек − Pшығ
ИНЖЕНЕРЛІК ТАЛАП
Радиатор, салқындату және қауіпсіз температура.

## Slide 11
Есептік мысал
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
11
БЕРІЛГЕНІ
Uкір = 20 мВ Uшығ = 1 В Pқорек = 5 Вт Pшығ = 3 Вт
1) Кернеу бойынша күшейту:
Kᵤ = 1 / 0,02 = 50
Aᵤ = 20log₁₀(50) ≈ 34 дБ
2) Пайдалы әсер коэффициенті:
η = 3/5 · 100% = 60%
Нәтиже: Kᵤ = 50 (≈34 дБ), η = 60%

## Slide 12
Радиожүйелердегі күшейткіштер
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
12
LNA
Антеннадан келген әлсіз сигналды аз шу қосып күшейтеді
IF күшейткіш
Аралық жиіліктегі сигнал деңгейін арттырады
Драйвер
Қуат күшейткішінің кірісін қажетті деңгейге жеткізеді
PA
Таратқыштың антеннаға беретін RF қуатын қалыптастырады
Буфер
Каскадтарды бір-бірінен оқшаулайды және жүктеме әсерін азайтады
AGC трактісі
Қабылданған сигнал деңгейін автоматты реттеуге қатысады

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 5-дәріс · Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары
13
1
Күшейткіштің негізгі қызметі қандай?
2
Кернеу бойынша күшейту коэффициенті қалай анықталады?
3
Қуат бойынша дБ формуласы неге 10log арқылы есептеледі?
4
A, B, AB және C кластарының айырмашылығы неде?
5
Күшейткіштің өткізу жолағы қалай анықталады?
6
Шу коэффициенті қай каскадтар үшін ерекше маңызды?
7
ПӘК жоғарылауы қуат күшейткішінің жылулық режиміне қалай әсер етеді?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Күшейткіш кіріс сигналының кернеуін, тогын немесе қуатын арттырады.
✓ Күшейту коэффициенті сызықтық мәнмен және децибелмен сипатталады.
✓ A, B, AB және C жұмыс кластары сызықтылық пен тиімділік бойынша ерекшеленеді.
✓ Маңызды сипаттамалар: күшейту, өткізу жолағы, шу, бұрмалану және ПӘК.
✓ Радиожүйелерде LNA, IF, драйвер және қуат күшейткіштері әртүрлі міндет атқарады.
Силлабус: 5-дәріс — «Күшейткіштер: түрлері және сипаттамалары».
ELC5261 · 5-дәріс