## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
6-дәріс
Генераторлар және олардың түрлері
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
2
1
Генератордың мақсаты және жұмыс принципі
2
Автогенерация және оң кері байланыс
3
Баркгаузен шарты
4
LC-генераторлар
5
RC-генераторлар
6
Кварцтық генераторлар
7
Жиілік тұрақтылығы және негізгі параметрлер
8
Радиожүйелердегі қолданылуы

## Slide 3
Генератор дегеніміз не?
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
3
Электрондық генератор — тұрақты қорек көзінің энергиясын белгілі пішіндегі периодты электрлік тербеліске түрлендіретін құрылғы.
СИНУСОИДАЛЫ ГЕНЕРАТОР
Гармониялық тербеліс қалыптастырады. RF тракттарында кең қолданылады.
ИМПУЛЬСТІК ГЕНЕРАТОР
Тікбұрышты, ара тісті және басқа импульстік сигналдар жасайды.
БАСҚАРЫЛАТЫН ГЕНЕРАТОР
Жиілігі кернеу, ток немесе цифрлық код арқылы өзгертіледі.
Радиожүйеде генератор тасымалдаушы жиілікті, жергілікті гетеродин сигналын және синхрондау жиілігін қалыптастырады.

## Slide 4
Оң кері байланыс және автогенерация
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
4
Күшейткіш A
Кері байланыс β
→
←
Шығыс сигналының бір бөлігі кіріске сол фазада қайтарылса, оң кері байланыс пайда болады. Белгілі шарттар орындалғанда сыртқы периодты кіріссіз тұрақты тербеліс сақталады.

## Slide 5
Баркгаузен шарты
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
5
Тұрақты автотербеліс үшін тұйық контурдағы күшейту мен фазаның екі негізгі шарты орындалуы тиіс.
АМПЛИТУДАЛЫҚ ШАРТ
|Aβ| = 1 Іске қосылу кезінде |Aβ| > 1 болуы мүмкін.
ФАЗАЛЫҚ ШАРТ
∠Aβ = 2πn Контур бойынша толық фазалық ығысу 0° немесе 360°·n.
Aβ = 1∠0° — идеал автогенерация шарты

## Slide 6
LC-генераторлар
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
6
LC-генераторда жиілікті анықтайтын элемент — индуктивтік L және сыйымдылық C бар резонанстық контур.
РЕЗОНАНСТЫҚ ЖИІЛІК
f₀ = 1/(2π√LC)
ТҮРЛЕРІ
Хартли, Колпитц және басқа LC схемалары.
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Радиожиілік диапазонында тұрақты синусоидалық сигнал алу.
• Хартли генераторында кері байланыс индуктивті бөлгіш арқылы қалыптасады.
• Колпитц генераторында кері байланыс сыйымдылық бөлгіші арқылы жасалады.

## Slide 7
RC-генераторлар
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
7
RC-генераторлар жиілікті резисторлар мен конденсаторлардан тұратын жиілікке тәуелді кері байланыс тізбегі арқылы анықтайды.
ВИН КӨПІРІ
Төмен және орта жиіліктерде таза синусоидалық сигнал алу үшін қолданылады.
ФАЗА ЫҒЫСТЫРҒЫШ
Бірнеше RC буыны қажетті фазалық ығысуды қалыптастырады.
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ
Индуктивтік элементсіз қарапайым іске асыру.
Вин көпірі үшін: f₀ ≈ 1/(2πRC)

## Slide 8
Кварцтық генератор
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
8
Кварц резонаторы пьезоэлектрлік эффектке негізделеді және өте жоғары сапа факторына байланысты жиіліктің жоғары тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
ЖОҒАРЫ Q
Резонанстық сипаттамасы өте тар.
ТҰРАҚТЫ ЖИІЛІК
Температура мен қорек өзгерісіне LC/RC генераторларға қарағанда аз сезімтал.
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Такт генераторы, жиілік эталоны, синтезатордың тірек көзі.
Кварцтық генераторлар цифрлық құрылғылар мен байланыс жүйелерінде дәл синхрондау үшін кең қолданылады.

## Slide 9
VCO және жиілік синтезі
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
9
VCO
Voltage-Controlled Oscillator — шығыс жиілігі басқарушы кернеуге тәуелді генератор.
PLL
Фазалық автоподстройка жүйесі VCO жиілігін тірек генератормен синхрондайды.
СИНТЕЗАТОР
Бір тұрақты тірек көзінен көптеген қажетті RF жиіліктерін қалыптастырады.
fVCO ≈ f₀ + Kᵥ·Vбасқ
Бұл принцип радиостанцияларда, қабылдағыштарда және цифрлық байланыс құрылғыларында арна жиілігін таңдауға мүмкіндік береді.

## Slide 10
Генератордың негізгі параметрлері
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
10
Жиілік f₀
Шығыс тербелісінің негізгі жиілігі
Амплитуда
Шығыс кернеуі немесе қуаты
Жиілік тұрақтылығы
Уақыт, температура және қорек әсерінен f өзгерісі
Фазалық шу
Тасымалдаушы маңындағы кездейсоқ фазалық ауытқулар
Гармоникалар
Негізгі жиіліктің еселік спектрлік құраушылары
Баптау диапазоны
Генератор жиілігін өзгертуге болатын аралық

## Slide 11
Есептік мысал: LC-генератор
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
11
БЕРІЛГЕНІ
L = 1 мкГн C = 100 пФ
Генерация жиілігін бағалау:
f₀ = 1/(2π√LC)
f₀ = 1/[2π√(10⁻⁶·100·10⁻¹²)]
f₀ ≈ 15,9 МГц
Нақты генераторда транзистордың және монтаждың паразиттік сыйымдылықтары мен индуктивтіліктері жиілікті аздап өзгертуі мүмкін.

## Slide 12
Радиожүйелердегі генераторлар
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
12
Таратқыш
Модуляцияланатын тасымалдаушы жиілікті қалыптастыру
Қабылдағыш
Гетеродин сигналын қалыптастыру
PLL синтезаторы
Арналарды дәл және тұрақты баптау
Цифрлық тракт
Такт және синхрондау сигналдарын жасау
Өлшеу жүйесі
Сынақ сигналдарын және эталондық жиілікті беру
Радар/байланыс
Импульстік немесе жиілік бойынша басқарылатын сигналдар

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 6-дәріс · Генераторлар және олардың түрлері
13
1
Электрондық генератордың негізгі қызметі қандай?
2
Оң кері байланыс автогенерацияға қалай әсер етеді?
3
Баркгаузеннің амплитудалық және фазалық шарттарын атаңыз.
4
LC және RC генераторлардың негізгі айырмашылығы неде?
5
Кварцтық генератордың жиілік тұрақтылығы неге жоғары?
6
VCO дегеніміз не және ол қалай басқарылады?
7
Радиоқабылдағышта гетеродин генераторы қандай қызмет атқарады?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Генератор қорек энергиясын периодты электрлік тербеліске түрлендіреді.
✓ Автогенерация үшін оң кері байланыс және Баркгаузен шарттары орындалуы қажет.
✓ LC генераторлар радиожиілікте, RC генераторлар төмен және орта жиіліктерде кең қолданылады.
✓ Кварц резонаторы өте тұрақты тірек жиілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
✓ VCO және PLL радиожүйелерде басқарылатын және дәл жиілік синтезін қамтамасыз етеді.
Силлабус: 6-дәріс — «Генераторлар және олардың түрлері».
ELC5261 · 6-дәріс