## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
9-дәріс
Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
2
1
Жиілікті түрлендірудің мақсаты
2
Араластырғыштың жұмыс принципі
3
Қосынды және айырым жиіліктері
4
Гетеродин және аралық жиілік
5
Супергетеродиндік қабылдау принципі
6
Араластырғыштардың негізгі түрлері
7
Негізгі параметрлер мен паразиттік өнімдер
8
Есептік мысал және қолданылуы

## Slide 3
Жиілікті түрлендіру дегеніміз не?
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
3
Жиілікті түрлендіру — сигналдағы ақпаратты сақтай отырып, оның спектрін бір жиілік аймағынан басқа жиілік аймағына көшіру процесі.
ТӨМЕН ТҮРЛЕНДІРУ
Жоғары RF жиілігін өңдеуге ыңғайлы аралық жиілікке (IF) көшіру.
ЖОҒАРЫ ТҮРЛЕНДІРУ
Baseband немесе IF сигналын жоғары RF диапазонына көшіру.
НЕ ҮШІН?
Сүзгілеуді, күшейтуді, арна таңдауды және таратуды жеңілдетеді.
Жиілікті түрлендіру қабылдағыштарда, таратқыштарда, радиолокацияда және өлшеу техникасында қолданылады.

## Slide 4
Араластырғыштың жұмыс принципі
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
4
RF кіріс fRF
→
Араластырғыш ×
→
Шығыс fΣ, fΔ
↑ Гетеродин LO: fLO
fΣ = fRF + fLO және fΔ = |fRF − fLO|

## Slide 5
Неліктен жаңа жиіліктер пайда болады?
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
5
Араластырғыш — сызықтық емес құрылғы. Екі синусоидалық сигнал көбейтілгенде қосынды және айырым жиіліктері түзіледі.
cos(ω₁t)·cos(ω₂t) = ½cos[(ω₁−ω₂)t] + ½cos[(ω₁+ω₂)t]
АЙЫРЫМ
|f₁ − f₂| — көбіне қажетті IF ретінде таңдалады.
ҚОСЫНДЫ
f₁ + f₂ — сүзгі арқылы басылуы мүмкін.
БАСҚА ӨНІМДЕР
Нақты араластырғышта гармоникалар мен интермодуляция да пайда болады.

## Slide 6
Гетеродин және аралық жиілік
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
6
ГЕТЕРОДИН (LO)
Local Oscillator — араластырғышқа берілетін тұрақты немесе бапталатын жергілікті генератор сигналы.
АРАЛЫҚ ЖИІЛІК (IF)
Қабылданған RF сигнал түрлендірілетін тұрақты жұмыс жиілігі.
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ
IF тұрақты болса, жоғары сапалы сүзгі мен күшейткішті бір диапазонға оңтайландыруға болады.
fIF = |fRF − fLO|

## Slide 7
Супергетеродиндік қабылдағыш
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
7
Антенна RF
→
RF сүзгі/ күшейткіш
→
Араластырғыш
→
IF сүзгі/ күшейткіш
→
Демодулятор
↑ LO генераторы
• RF тракт қажетті арнаны алдын ала бөледі және күшейтеді.
• Араластырғыш сигналды тұрақты IF диапазонына көшіреді.
• IF трактінде негізгі селективтілік пен күшейту іске асырылады.
• Демодулятор ақпараттық сигналды қалпына келтіреді.

## Slide 8
Айна жиілігі
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
8
Бірдей аралық жиілікті беретін қажетсіз RF жиілігі айна жиілігі деп аталады. Ол қабылдағышта кедергі тудыруы мүмкін.
|fRF − fLO| = fIF және |fimage − fLO| = fIF
СЕБЕБІ
Араластырғыш тек жиіліктер айырмасын «көреді».
ҚОРҒАНЫС
RF кіріс сүзгісі айна арнаны араластырғышқа дейін әлсіретеді.
ТАҢДАУ
IF мәні селективтілік пен айна жиілігін басу арасындағы компромиске әсер етеді.

## Slide 9
Араластырғыштардың түрлері
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
9
ПАССИВТІ
Диодты немесе транзисторлық коммутациялық схемалар. Әдетте түрлендіру шығыны бар.
АКТИВТІ
Белсенді элементтер күшейтумен бірге жиілік түрлендіруді орындай алады.
БІРТЕҢГЕРІМДІ
LO немесе RF құраушыларының бір бөлігін басуға мүмкіндік береді.
ҚОС ТЕҢГЕРІМДІ
RF және LO өтулерін жақсырақ басып, оқшаулауды арттырады.
АНАЛОГТЫҚ
Классикалық RF/IF тракттарында қолданылады.
I/Q АРАЛАСТЫРҒЫШ
Квадратуралық I және Q арналарын қалыптастырады; заманауи қабылдағыштарда маңызды.

## Slide 10
Негізгі параметрлер
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
10
ТҮРЛЕНДІРУ КОЭФФИЦИЕНТІ
IF шығыс деңгейінің RF кіріске қатынасы; gain немесе loss түрінде беріледі.
ШУ КОЭФФИЦИЕНТІ
Араластырғыштың қабылдағыш SNR-ына әсерін сипаттайды.
1 dB COMPRESSION
Сызықтылық бұзыла бастайтын кіріс қуат аймағы.
IIP3 / IP3
Үшінші ретті интермодуляцияға қатысты сызықтылық көрсеткіші.
LO–RF–IF ОҚШАУЛАУ
Порттар арасындағы қажетсіз сигнал өтулерінің әлсіреуі.
ЖҰМЫС ДИАПАЗОНЫ
RF, LO және IF порттарының жиілік диапазондары.

## Slide 11
Паразиттік түрлендіру өнімдері
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
11
Нақты сызықтық емес араластырғышта тек fRF ± fLO емес, m·fRF ± n·fLO түріндегі көптеген спектрлік өнімдер пайда болуы мүмкін.
fspurious = |m·fRF ± n·fLO|, m,n = 0,1,2,...
ГАРМОНИКАЛАР
2f, 3f және жоғары ретті құраушылар.
ИНТЕРМОДУЛЯЦИЯ
Бірнеше сигналдың сызықтық емес өзара әсерінен туындайды.
СҮЗГІЛЕУ
RF/IF сүзгілері қажетсіз өнімдерді басуға көмектеседі.

## Slide 12
Есептік мысал
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
12
БЕРІЛГЕНІ
Қабылданатын сигнал: fRF = 100 МГц Қажетті IF = 10,7 МГц
Жоғары гетеродин таңдалсын:
fLO = fRF + fIF
fLO = 100 + 10,7 = 110,7 МГц
|100 − 110,7| = 10,7 МГц
Айна жиілігі жоғары LO жағдайында: fimage = fLO + fIF = 121,4 МГц. Сондықтан кіріс RF сүзгісі бұл жиілікті жеткілікті әлсіретуі тиіс.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 9-дәріс · Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар
13
1
Жиілікті түрлендірудің негізгі мақсаты қандай?
2
Араластырғышта қандай екі негізгі жиілік өнімі пайда болады?
3
Гетеродин қандай қызмет атқарады?
4
Аралық жиілікті қолданудың артықшылығы неде?
5
Айна жиілігі дегеніміз не және оны қалай басады?
6
Пассивті және активті араластырғыштардың айырмашылығы қандай?
7
IIP3 және порттар арасындағы оқшаулау нені сипаттайды?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Араластырғыш RF және LO сигналдарының өзара әсері арқылы жаңа жиіліктер қалыптастырады.
✓ Негізгі түрлендіру өнімдері — қосынды және айырым жиіліктері.
✓ Супергетеродиндік қабылдағышта қажетті RF сигнал тұрақты IF диапазонына көшіріледі.
✓ Айна жиілігі мен паразиттік өнімдер кіріс және IF сүзгілерінің дұрыс таңдалуын талап етеді.
✓ Араластырғыштың түрлендіру коэффициенті, шу коэффициенті, сызықтылығы және порттар оқшаулауы маңызды инженерлік параметрлер.
Силлабус: 9-дәріс — «Жиілікті түрлендіргіштер және араластырғыштар».
ELC5261 · 9-дәріс