## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
13-дәріс
Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
2
1
Шу және кедергі ұғымдары
2
Ішкі және сыртқы шу көздері
3
Жылулық және электрондық шу
4
SNR және шу қуаты
5
Шу коэффициенті және каскадтық тракт
6
Радиокедергілердің түрлері
7
Кедергілерді азайту тәсілдері
8
Есептік мысал

## Slide 3
Шу және кедергі
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
3
Радиожүйеде пайдалы сигналмен бірге кездейсоқ шу және басқа радиоэлектрондық көздерден келетін кедергілер қабылданады. Олар ақпаратты дұрыс қалпына келтіруді қиындатады.
ШУ
Кездейсоқ сипаттағы қажетсіз электрлік немесе электромагниттік тербелістер.
КЕДЕРГІ
Басқа құрылғы, арна немесе сыртқы көз тудыратын қажетсіз сигнал.
НӘТИЖЕ
SNR төмендейді, қателер мен бұрмалану ықтималдығы артады.
Радиожүйені жобалауда пайдалы сигналды сақтау және шу мен кедергіні шектеу — негізгі міндеттердің бірі.

## Slide 4
Шу көздерінің жіктелуі
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
4
ЖЫЛУЛЫҚ ШУ
Өткізгіштегі заряд тасымалдаушылардың жылулық қозғалысынан пайда болады.
ДРОБТЫҚ ШУ
Жартылай өткізгіш өткелдердегі зарядтардың дискретті қозғалысымен байланысты.
1/f ШУ
Төмен жиіліктерде айқын көрінетін фликкерлік шу.
АТМОСФЕРАЛЫҚ
Найзағай және табиғи электрлік процестерден туындайды.
ҒАРЫШТЫҚ
Күн, жұлдыздар және ғарыштық радиоэмиссия әсерлері.
ТЕХНОГЕНДІК
Электр қозғалтқыштары, импульстік қорек, цифрлық техника және басқа жабдықтар.

## Slide 5
Жылулық шу және шу қуаты
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
5
Резистивті элементтің жылулық шуы температураға және қабылдау жолағына тәуелді.
N = kTB
Vₙ² = 4kTRB
k
Больцман тұрақтысы ≈ 1,38×10⁻²³ Дж/К
T
Абсолют температура, К
B
Қабылдау жолағы, Гц
Жолақ ені артқан сайын қабылданатын жылулық шу қуаты да пропорционал өседі.

## Slide 6
Сигнал/шу қатынасы — SNR
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
6
SNR пайдалы сигнал қуатының шу қуатына қатынасын көрсетеді және қабылдау сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады.
SNR = Ps / Pn
SNRdB = 10 log₁₀(Ps/Pn)
SNR ЖОҒАРЫ
Ақпаратты сенімді қалпына келтіру жеңілдейді.
SNR ТӨМЕН
Демодуляция қателері және сапа нашарлауы артады.
ЖАҚСАРТУ
Сүзгілеу, LNA, бағытталған антенна және өңдеу әдістері.

## Slide 7
Шу коэффициенті — Noise Figure
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
7
Шу коэффициенті құрылғының сигнал/шу қатынасын қаншалықты нашарлататынын сипаттайды.
F = SNRin / SNRout
NF = 10 log₁₀(F)
NF АЗ
Құрылғы аз қосымша шу енгізеді.
LNA
Қабылдағыштың бірінші каскадында төмен NF ерекше маңызды.
NF КӨП
Қабылдағыш сезімталдығы нашарлайды.

## Slide 8
Каскадтық тракт және Фриис формуласы
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
8
Көпкаскадты қабылдағышта алғашқы каскадтардың шу сипаттамасы жалпы шу коэффициентіне ең күшті әсер етеді.
Ftotal = F₁ + (F₂−1)/G₁ + (F₃−1)/(G₁G₂) + ...
LNA G₁, F₁
→
Араластырғыш G₂, F₂
→
IF күшейткіш G₃, F₃
Сондықтан төмен шулы және жеткілікті күшейтетін LNA-ны қабылдағыш кірісіне жақын орналастыру тиімді.

## Slide 9
Радиокедергілердің негізгі түрлері
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
9
КОАРНАЛЫҚ
Бір немесе жақын жиіліктегі басқа таратқыштың әсері.
КӨРШІ АРНА
Жақын жиіліктегі күшті сигналдың қабылдау жолағына өтуі.
ИНТЕРМОДУЛЯЦИЯ
Сызықтық емес элементтерде бірнеше сигналдан жаңа жиіліктердің пайда болуы.
ИМПУЛЬСТІК
Қысқа уақытты, үлкен амплитудалы электрлік кедергілер.
АЙНА АРНА
Супергетеродиндік қабылдағышта бір IF беретін қажетсіз жиілік.
EMI
Электрондық құрылғылар арасындағы электромагниттік үйлесімсіздік әсерлері.

## Slide 10
Кедергілерді азайту тәсілдері
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
10
СҮЗГІЛЕУ
RF, IF және baseband сүзгілері қажетсіз спектрлік компоненттерді басады.
ЭКРАНДАУ
Металл экрандар мен дұрыс жерлендіру электрмагниттік байланыстарды азайтады.
БАҒЫТТАЛҒАН АНТЕННА
Пайдалы бағыттағы сигналды күшейтіп, басқа бағыттағы кедергіні азайтады.
ЖИІЛІКТІ ЖОСПАРЛАУ
Арналарды дұрыс бөлу коарналық және көрші арна кедергілерін шектейді.
СЫЗЫҚТЫЛЫҚ
Жоғары IP3 және жеткілікті динамикалық диапазон интермодуляцияны азайтады.
ЦИФРЛЫҚ ӨҢДЕУ
Кодтау, интерливинг және адаптивті алгоритмдер қателерге төзімділікті арттырады.

## Slide 11
Шу мен кедергінің радиожүйеге әсері
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
11
Әсер
Физикалық нәтиже
Жүйелік салдар
Шу қуаты өседі
SNR төмендейді
Қабылдау сапасы нашарлайды
Көрші арна күшейеді
Селективтілікке талап өседі
Арна қателері/бұрмалану
Интермодуляция
Жаңа паразиттік спектр
Қажетті арнаға кедергі
Импульстік EMI
Қысқа күшті ауытқу
Пакет/символ қателері

## Slide 12
Есептік мысал: жылулық шу
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
12
БЕРІЛГЕНІ
T = 290 K B = 1 МГц k = 1,38×10⁻²³ Дж/К
Шу қуаты:
N = kTB
N ≈ 1,38×10⁻²³ × 290 × 10⁶ ≈ 4,0×10⁻¹⁵ Вт
N ≈ −114 dBm
290 K температурада жылулық шу спектрлік тығыздығы шамамен −174 dBm/Hz; 1 МГц жолақта бұл мән шамамен −114 dBm болады.

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 13-дәріс · Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері
13
1
Шу мен кедергінің айырмашылығы неде?
2
Жылулық шу қуаты қандай параметрлерге тәуелді?
3
SNR нені сипаттайды?
4
Noise Figure қабылдағыш сапасына қалай әсер етеді?
5
Фриис формуласы не үшін қолданылады?
6
Коарналық және көрші арна кедергілерінің айырмашылығы қандай?
7
Кедергілерді азайтудың негізгі инженерлік тәсілдерін атаңыз.

## Slide 14
Қорытынды
✓ Шу — кездейсоқ қажетсіз тербеліс, ал кедергі көбіне басқа көзден келетін қажетсіз сигнал болып табылады.
✓ Жылулық шу қуаты температура мен қабылдау жолағына тәуелді: N = kTB.
✓ SNR және Noise Figure радиоқабылдағыштың ақпаратты сенімді қалпына келтіру қабілетін бағалауда маңызды.
✓ Каскадтық трактте алғашқы LNA каскадының шу сипаттамасы жалпы NF-ке күшті әсер етеді.
✓ Сүзгілеу, экрандау, жиілікті жоспарлау, бағытталған антенналар және цифрлық өңдеу кедергілер әсерін азайтады.
Силлабус: 13-дәріс — «Радиожүйе элементтерінің шу және кедергі әсерлері».
ELC5261 · 13-дәріс