## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
14-дәріс
Заманауи радиотехникалық құрылғылар
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Дәріс мазмұны
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
2
1
Заманауи радиоқұрылғылардың ерекшеліктері
2
Software Defined Radio (SDR)
3
RF System-on-Chip және интеграция
4
Цифрлық қабылдағыштар мен таратқыштар
5
MIMO және антенналық массивтер
6
Фазаланған массив және beamforming
7
IoT және төмен қуатты радиоқұрылғылар
8
mmWave, радар және спутниктік құрылғылар

## Slide 3
Заманауи радиотехниканың негізгі бағыты
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
3
Қазіргі радиоқұрылғылар аналогтық RF трактілерді, жоғары жылдамдықты цифрлық өңдеуді және бағдарламалық басқаруды бір жүйеде біріктіреді.
ИНТЕГРАЦИЯ
Көптеген RF, ADC/DAC және цифрлық блоктарды бір микросхемаға немесе модульге біріктіру.
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ БАСҚАРУ
Жиілік, жолақ ені, модуляция және сигнал өңдеу алгоритмдерін бағдарламалық өзгерту.
АДАПТИВТІЛІК
Арна жағдайына қарай қуат, сәуле бағыты, модуляция және ресурстарды динамикалық реттеу.
Негізгі мақсат: ықшамдық + икемділік + жоғары дерек жылдамдығы + энергия тиімділігі.

## Slide 4
Software Defined Radio — SDR
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
4
Антенна / RF front-end
→
ADC / DAC
→
FPGA / DSP
→
Бағдарламалық өңдеу
АРТЫҚШЫЛЫҚ
Бір аппараттық платформада әртүрлі радиостандарттарды іске асыруға болады.
ИКЕМДІЛІК
Алгоритмдерді жаңарту және тәжірибелік зерттеу ыңғайлы.
ШЕКТЕУ
ADC/DAC жылдамдығы, есептеу ресурсы және RF front-end диапазоны әсер етеді.

## Slide 5
RF System-on-Chip және жоғары интеграция
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
5
RF FRONT-END
LNA, PA, mixer, PLL және сүзгі блоктары.
DATA CONVERTERS
Жоғары жылдамдықты ADC және DAC.
DSP / FPGA
Модуляция, демодуляция, сүзгілеу және синхрондау.
CPU / MCU
Жүйелік басқару, протоколдар және интерфейстер.
MEMORY
Буферлеу, конфигурация және алгоритмдер.
INTERFACES
Ethernet, PCIe, USB және басқа цифрлық байланыстар.

## Slide 6
Цифрлық трансивердің құрылымы
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
6
Baseband дерек
↔
DSP / модуляция
↔
DAC/ADC + RF transceiver
↔
PA/LNA + антенна
Трансивер бір құрылғыда қабылдау және тарату трактілерін біріктіреді.
DIRECT CONVERSION
RF ↔ baseband тікелей түрлендіру арқылы IF каскадтарын азайтуға болады.
I/Q АРНАЛАР
Күрделі цифрлық модуляцияларды өңдеудің негізгі формасы.
КАЛИБРЛЕУ
I/Q imbalance, DC offset және LO leakage сияқты қателерді түзету маңызды.

## Slide 7
MIMO және көпантенналық жүйелер
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
7
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) бірнеше тарату және қабылдау антеннасын пайдаланып, радиоканалдың кеңістіктік өлшемін қолданады.
──────────────────────────────→
──────────────────────────────→
──────────────────────────────→
──────────────────────────────→
DIVERSITY
Сенімділікті арттыру
MULTIPLEXING
Дерек жылдамдығын арттыру
BEAMFORMING
Энергияны бағыттау

## Slide 8
Фазаланған антенналық массив және beamforming
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
8
Фазаланған массивте әр элементтің фазасы және кейде амплитудасы басқарылып, сәуле бағыты механикалық қозғалыссыз электрондық түрде өзгереді.
Басқарылатын бағытталған сәуле
ЭЛЕКТРОНДЫҚ СКАНЕРЛЕУ
Сәуле бағытын жылдам өзгерту.
КЕДЕРГІНІ БАСУ
Нөлдер мен тар сәулелер арқылы кеңістіктік селективтілік.
ҚОЛДАНЫЛУЫ
5G/6G, радар, спутниктік терминал және радиолокация.

## Slide 9
IoT және төмен қуатты радиоқұрылғылар
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
9
АЗ ҚУАТ
Ұзақ батареялық жұмыс үшін ұйқы режимдері мен төмен тұтынатын RF блоктар қолданылады.
АЗ ДЕРЕК АҒЫНЫ
Көптеген датчиктер қысқа пакеттерді сирек жібереді.
КЕҢ ҚАМТУ
LPWAN тәсілдері төмен жылдамдықпен үлкен аумақта байланыс ұйымдастырады.
Құрылғы архитектурасында RF трансивер, микроконтроллер, датчик, қорек көзі және антенна бір ықшам модульге біріктіріледі.
Негізгі инженерлік компромисс: байланыс қашықтығы ↔ дерек жылдамдығы ↔ энергия тұтыну.

## Slide 10
Миллиметрлік толқын диапазоны
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
10
mmWave жүйелерінде жоғары жиіліктер үлкен өткізу жолағын береді, бірақ таралу шығындары мен блокталуға сезімталдық артады.
КЕҢ ЖОЛАҚ
Жоғары дерек жылдамдығы үшін үлкен спектр ресурсы.
ШАҒЫН АНТЕННА
Қысқа толқын ұзындығы бір модульге көп элемент орналастыруға мүмкіндік береді.
BEAMFORMING
Жоғары таралу шығынын өтеу үшін бағытталған сәулелер маңызды.
Мұндай құрылғыларда RFIC, phased array, жоғары дәлдікті синтезатор және жылулық басқару бірлесіп жобаланады.

## Slide 11
Радар және спутниктік радиоқұрылғылар
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
11
РАДАР
Сигналды таратып, объектіден шағылған сигналдың кідірісі, жиілігі және фазасы бойынша қашықтық пен қозғалысты бағалайды.
СПУТНИКТІК ТЕРМИНАЛ
Жоғары күшейтетін антенна, төмен шулы қабылдағыш және тұрақты жиілік синтезін қажет етеді.
GNSS ҚАБЫЛДАҒЫШ
Өте әлсіз спутниктік сигналдарды корреляциялық өңдеу арқылы қабылдайды.
Заманауи радарларда FMCW, цифрлық beamforming және көпарналы қабылдау кеңінен қолданылады.
Спутниктік құрылғыларда энергия тиімділігі, антенна бағыты және доплерлік ығысу маңызды факторлар.

## Slide 12
Құрылғыларды салыстыру
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
12
Құрылғы
Негізгі ерекшелік
Негізгі талап
SDR
Бағдарламалық қайта конфигурация
ADC/DAC және есептеу өнімділігі
MIMO
Көп антенналы кеңістіктік өңдеу
Арнаны бағалау және синхрондау
IoT radio
Төмен қуат, ықшамдық
Энергия тиімділігі
mmWave
Кең жолақ, phased array
Beamforming және RF интеграция
Radar
Шағылған сигналды өлшеу
Дәл уақыт/жиілік өңдеуі

## Slide 13
Бақылау сұрақтары
ELC5261 · 14-дәріс · Заманауи радиотехникалық құрылғылар
13
1
SDR технологиясының негізгі идеясы қандай?
2
RF System-on-Chip интеграциясының артықшылығы неде?
3
Цифрлық трансиверде I/Q арналары не үшін қолданылады?
4
MIMO жүйесінің негізгі үш мүмкіндігін атаңыз.
5
Beamforming қалай іске асырылады?
6
IoT радиоқұрылғыларында қандай компромисс маңызды?
7
mmWave жүйелерінде фазаланған массив не үшін қажет?

## Slide 14
Қорытынды
✓ Заманауи радиоқұрылғылар RF аппараттық бөлігін цифрлық өңдеу және бағдарламалық басқарумен біріктіреді.
✓ SDR және RF SoC бір аппараттық платформада бірнеше радиофункцияны іске асыруға мүмкіндік береді.
✓ MIMO және beamforming кеңістіктік ресурсты пайдаланып, байланыс сапасы мен өткізу қабілетін арттыруға бағытталған.
✓ IoT құрылғыларында төмен қуат тұтыну, ал mmWave жүйелерінде кең жолақ пен бағытталған антенналар маңызды.
✓ Радар, спутниктік және жаңа буын байланыс жүйелері жоғары интеграцияланған, адаптивті радиотехникалық архитектураларға сүйенеді.
Силлабус: 14-дәріс — «Заманауи радиотехникалық құрылғылар».
ELC5261 · 14-дәріс