## Slide 1
Радиотехникалық құрылғылар және радиожүйелер элементтері
15-дәріс
Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
Оқытушы: Мамадияров Максат Муратович, қауымдастырылған профессор
«Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасы
m.mamadiyarov@satbayev.university
ELC5261 · 6B06201 – Телекоммуникация · 2025–2026 оқу жылы

## Slide 2
Курс бойынша қорытынды шолу
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
2
1
Радиосигналдар және олардың параметрлері
2
Тербелмелі контурлар мен сүзгілер
3
Күшейткіштер және генераторлар
4
Модуляция және жиілікті түрлендіру
5
Қабылдағыш және таратқыш құрылғылар
6
Антенна–фидер трактісі
7
Шу, кедергі және жүйелік сапа
8
Заманауи радиоқұрылғылар және интеграция

## Slide 3
Радиожүйені біртұтас жүйе ретінде қарастыру
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
3
Ақпарат көзі
→
Таратқыш
→
Радиоарна
→
Қабылдағыш
→
Ақпарат тұтынушы
ЭНЕРГЕТИКА
Қуат, күшейту, шығын және қабылдағыш сезімталдығы.
СПЕКТР
Жиілік, жолақ ені, сүзгілеу және модуляция.
САПА
SNR, кедергі, бұрмалану және ақпарат сенімділігі.

## Slide 4
Сигналдың радиожүйе бойымен өзгеруі
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
4
Baseband
Ақпараттық сигнал
→
Modulated RF
Модуляцияланған тасымалдаушы
→
Channel
Әлсіреу + шу + кедергі
→
IF/Baseband
Түрлендіру және сүзгілеу
→
Data
Қалпына келтірілген ақпарат
Әр блок сигнал параметрлерін өзгертеді, бірақ негізгі мақсат — ақпаратты мүмкіндігінше аз бұрмалаумен жеткізу.
Сондықтан жеке элементтерді ғана емес, олардың өзара әсерін де есепке алу қажет.

## Slide 5
Таратқыш трактінің интеграциясы
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
5
СИГНАЛДЫ ДАЙЫНДАУ
Кодтау, сүзгілеу, baseband өңдеу.
МОДУЛЯЦИЯ
Ақпаратты тасымалдаушыға енгізу.
UPCONVERSION
Сигналды жұмыс RF диапазонына көшіру.
ҚУАТ КҮШЕЙТКІШІ
Антеннаға қажетті RF қуатын қалыптастыру.
ШЫҒЫС СҮЗГІСІ
Гармоникалар мен паразиттік өнімдерді басу.
АНТЕННА
RF энергиясын кеңістікке сәулелендіру.

## Slide 6
Қабылдағыш трактінің интеграциясы
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
6
АНТЕННА / RF СҮЗГІ
Қажетті диапазонды қабылдау және алдын ала селекция.
LNA
Әлсіз сигналды аз қосымша шумен күшейту.
АРАЛАСТЫРҒЫШ + LO
RF сигналды IF немесе baseband-қа түрлендіру.
IF / BASEBAND
Негізгі сүзгілеу және күшейту.
ДЕМОДУЛЯЦИЯ
Ақпараттық сигналды тасымалдаушыдан бөлу.
DSP / ДЕКОДТАУ
Синхрондау, шешім қабылдау және деректі қалпына келтіру.

## Slide 7
Жүйелік энергетикалық баланс
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
7
Радиолинияның жұмыс қабілеттілігін бағалауда таратқыш қуаты, антенна күшейтуі, таралу шығыны және қабылдағыш сезімталдығы бірге қарастырылады.
Pr(dBm) = Pt + Gt + Gr − Lpath − Ltx − Lrx
Pt, Gt, Gr
Таратқыш қуаты және таратушы/қабылдаушы антенна күшейтулері.
Lpath
Радиоарнадағы таралу шығыны.
Ltx, Lrx
Кабель, коннектор, сүзгі және басқа тракт шығындары.
Pr қабылдағыштың қажетті сезімталдық шегінен жоғары болуы тиіс.

## Slide 8
Шу, SNR және жүйелік сапа
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
8
Қабылданған қуаттың өзі жеткіліксіз: ақпарат сапасы пайдалы сигнал мен шу/кедергі деңгейінің қатынасына тәуелді.
SNR = Ps / Pn
N = kTB
ЖОЛАҚ ЕНІ
B артса, жылулық шу қуаты өседі.
NOISE FIGURE
Қабылдағыш каскадтары SNR-ды қосымша нашарлатады.
СҮЗГІЛЕУ
Қажетсіз спектрді шектеу SNR мен кедергіге төзімділікті жақсартады.

## Slide 9
Жүйелік интеграциядағы негізгі компромистер
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
9
ҚУАТ ↔ ҚАШЫҚТЫҚ
Жоғары қуат қамтуды арттырады, бірақ энергия тұтыну мен жылуды өсіреді.
ЖОЛАҚ ↔ ШУ
Кең жолақ жоғары дерек жылдамдығын қолдайды, бірақ шу қуатын арттырады.
СЫЗЫҚТЫЛЫҚ ↔ ПӘК
PA-да жоғары сызықтылық пен жоғары тиімділікті қатар қамтамасыз ету күрделі.
КҮШЕЙТУ ↔ ТҰРАҚТЫЛЫҚ
Жоғары күшейту кері байланыс пен қозу қаупін арттыруы мүмкін.
СЕЛЕКТИВТІЛІК ↔ КҮРДЕЛІЛІК
Жоғары сапалы сүзгілеу аппараттық күрделілікті арттырады.
ӨЛШЕМ ↔ СИПАТТАМА
Ықшам интеграция жылулық, EMI және антенна шектеулерін күшейтеді.

## Slide 10
Интеграция кезінде тексерілетін интерфейстер
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
10
ИМПЕДАНС
RF блоктар арасында 50 Ω тракт және келісу шарттарын сақтау.
ЖИІЛІК / ЖОЛАҚ
Әр каскадтың жұмыс диапазоны мен сүзгі жолағының сәйкестігі.
ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ
Кіріс/шығыс деңгейлері компрессия және зақымдану шектерінен аспауы тиіс.
ҚОРЕК
Кернеу, ток, пульсация және жерлендіру талаптары.
СИНХРОНДАУ
LO, reference clock және цифрлық интерфейс уақыттарының сәйкестігі.
EMC / ЖЫЛУ
Экрандау, PCB layout, салқындату және өзара кедергіні бақылау.

## Slide 11
Заманауи интеграцияланған радиожүйе
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
11
Антенналық массив
↔
RF Front-End
↔
ADC / DAC
↔
FPGA / DSP
↔
CPU / Software
SDR
Радиофункциялардың бір бөлігі бағдарламалық түрде іске асырылады.
MIMO / BEAMFORMING
Көпантенналық кеңістіктік өңдеу жүйемен бірге интеграцияланады.
АДАПТАЦИЯ
Жиілік, модуляция, қуат және сәуле параметрлері арнаға қарай өзгеруі мүмкін.

## Slide 12
Жүйелік есептік мысал
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
12
БЕРІЛГЕНІ
Pt = 20 dBm Gt = 5 dBi Gr = 2 dBi Lpath = 80 dB Ltx + Lrx = 3 dB
Қабылданатын қуат:
Pr = Pt + Gt + Gr − Lpath − Ltx − Lrx
Pr = 20 + 5 + 2 − 80 − 3
Pr = −56 dBm
Егер қабылдағыштың қажетті сезімталдығы −90 dBm болса, осы қарапайым баланс бойынша қуат қоры 34 dB. Нақты жобада fading, interference және қосымша қорлар да ескеріледі.

## Slide 13
Қорытынды бақылау сұрақтары
ELC5261 · 15-дәріс · Қорытынды шолу және жүйелік интеграция
13
1
Радиожүйенің негізгі функционалдық блоктарын атаңыз.
2
Таратқыш пен қабылдағыш трактілерінің өзара байланысы қандай?
3
Link budget қандай параметрлерді біріктіреді?
4
SNR және Noise Figure жүйелік сапаға қалай әсер етеді?
5
Антенна–фидер трактісіндегі келісу не үшін маңызды?
6
Жүйелік интеграцияда қандай инженерлік компромистер кездеседі?
7
Заманауи SDR/MIMO радиожүйесінде аппараттық және бағдарламалық бөліктер қалай біріктіріледі?

## Slide 14
Курс қорытындысы
✓ Радиожүйе — сигнал көзі, таратқыш, арна, қабылдағыш және антенна–фидер трактісі өзара байланысқан тұтас жүйе.
✓ Әр блоктың жиілік, қуат, шу, сызықтылық және импеданс параметрлері көрші блоктармен үйлесуі тиіс.
✓ Жүйелік сапа энергетикалық баланс, SNR, селективтілік, кедергіге төзімділік және спектрлік талаптар арқылы бағаланады.
✓ Интеграция кезінде аппараттық RF бөлік, цифрлық өңдеу, қорек, синхрондау, EMC және жылулық режим бірге қарастырылады.
✓ Курс радиосигналдан бастап заманауи интеграцияланған SDR/MIMO радиожүйелеріне дейінгі негізгі элементтерді қамтыды.
Силлабус: 15-дәріс — «Қорытынды шолу және жүйелік интеграция».
ELC5261 · 15-дәріс