## Slide 1
Мамбеталиева Алима Рахматулаевна
(ФИО преподавателя)
Alima_78@mail,ru
(электронная почта преподавателя )
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Металлургия и обогащение полезных ископаемых (кафедра)
Флотационные методы обогащения (дисциплина)
Свойства воды + Свойства воздуха

## Slide 2
На отдельных участках поверхности кристалла могут быть стехиометрические избытки (не совпадающие с формулой минерала) металла или металлоида.
Междуузловые ионы металла Ме и пустые металлоидные узлы М являются дефектами со знаком плюс. Это места наиболее благоприятные для закрепления анионов реагента. Междуузловые ионы металлоида М и пустые металлические узлы Ме – это дефекты со знаком минус. Здесь закрепление реагента маловероятно.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 3
Кроме того, разные участки поверхности минерала имеют разный микрорельеф – выступы, впадины, микротрещины, вкрапления других минералов и изоморфные замещения атомов решетки. (Изоморфными называются такие вещества, атомы или ионы которых могут взаимно замещаться в кристаллических решетках, образуя твердые растворы. Обязательным условием является близость размеров ионов, атомов или групп ионов и равенство зарядов.)
Существует еще один вид объемной и поверхностной неоднородности, вызываемой мозаично-блочной структурой кристалла. Кристалл состоит из совокупности многочисленных и дезориентированных относительно друг друга блоков. Блоки являются мелкими образованиями (мкм), каждое из которых может быть совершенным кристаллом. Мозаичная структура влияет на активность участков поверхности минерала при его взаимодействии с реагентами. Особое место в вопросе неоднородности минералов занимают дислокации – крупные искажения структуры кристалла.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 4
Вода принадлежит к числу высокоассоциированных жидкостей, здесь важную роль играют водородные связи. Будучи типичной жидкостью, вода обладает многими аномальными особенностями. Например, плавление льда сопровождается его сжатием, а не расширением (как это имеет место для подавляющего большинства веществ). При повышении температуры от 0° до 4°С плотность воды увеличивается, и лишь при нагревании выше этой температуры начинает снижаться.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 5
Молекула воды имеет значительный дипольный момент (1,87дебая), который возникает из-за резкой асимметрии в расположении положительных и отрицательных зарядов. Два атома водорода находятся в молекуле воды под углом 104,50 по отношению к атому кислорода. Между атомами Н и О существует ковалентная связь. Она образуется парой электронов от атомов кислорода О и водорода Н, т.е. эти электроны переходят в совместное владение обоими атомами.
Свойства воды
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 6
Во льду каждая молекула окружена четырьмя молекулами, и в жидкой воде наблюдается аналогичное расположение молекул в виде тетраэдров. Такая структура называется ажурной. Вода состоит из двух типов молекул. Молекулы первого типа соединены водородными связями со своими соседями, образуют устойчивый тетраэдрический каркас и не вращаются. Пустоты в тетраэдрах-ассоциатах заполняются вторым типом молекул, которые свободно вращаются.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 7: Свойства воздуха
Газовая фаза во флотационном процессе чаще представлена воздухом. Состав воздуха по объему: азот 78.1%, кислород 20.9%, аргон 1%. Кроме того, присутствует углекислый газ, гелий, неон, криптон. Может быть сернистый газ, аммиак и др. промышленные газы. В объеме воздушных пузырьков кроме воздуха находятся еще и пары воды. В результате взаимодействия с водой состав воздуха изменяется. Например, растворенный воздух содержит азота 65%, кислорода 35%.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 8
Большое значение для флотации имеет растворимость воздуха в воде и ее изменение в зависимости от температуры и давления. При атмосферном давлении и температуре 20°С в 1 л воды растворяется: азота 0,016 л; кислорода 0,031; углекислого газа 0,88; сероводорода 2,58; аммиака 702 л. Растворимость газов, не вступающих в химическое взаимодействие с водой, весьма невелика. Газы, активно взаимодействующие с водой (углекислый и сернистый газы, сероводород, аммиак и др.), растворяются в значительных количествах. Растворимость газов уменьшается с повышением температуры и увеличивается с повышением давления. При растворении смеси газов (например, воздуха) растворимость каждого из составляющих зависит от его парциального давления в смеси (закон Генри).
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотационные методы обогащения. – М.: Недра,1981. 2. Абрамов А.А., Леонов С.Б. Обогащение руд цветных металлов. –М.: Недра, 1991. 3. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. –М.: Недра, 1984. 4. Практикум по обогащению полезных ископаемых: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Н.Г. Бедраня.–М.: Недра, 1998. –526 с.

## Slide 10: Спасибо за внимание!!!