## Slide 1
Мамбеталиева Алима Рахматулаевна
(ФИО преподавателя)
Alima_78@mail,ru
(электронная почта преподавателя )
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Металлургия и обогащение полезных ископаемых (кафедра)
Флотационные методы обогащения (дисциплина)

## Slide 2
1. Анализ возможности слипания частицы и пузырька (капиллярная теория) 2. Условие закрепления частицы на пузырьке. Уравнение Фрумкина-Кабанова 3. Кинетическая трактовка минерализации воздушных пузырьков. Удар и скольжение, время индукции
План занятия:

## Slide 3
Капиллярная теория прилипания рассматривает изменение свободной поверхностной энергии системы в процессе образования флотационного комплекса. При этом изучается изменение краевого угла смачивания как косвенной оценки разности трудно определяемых поверхностных энергий σт-г и σт-ж. Кинетика разрушения прослойки воды, отделяющей частицу и пузырек, рассматривается из следующих позиций. Прослойка воды состоит из двух частей, обладающих разными свойствами
1
2
3
4
h1
h2
h3
h4
h1 h
h2
h3
h4

## Slide 4
В камере флотационной машины на образовавшийся флотационный комплекс действует ряд сил, стремящихся оторвать частицу от пузырька, - сила тяжести частицы, силы трения и инерции. Отрывающими могут быть и силы столкновения пузырьков друг с другом, с деталями машины, силы трения пузырьков о пульпу и о другие пузырьки. Наибольшее влияние имеют силы инерции, которые пропорциональны массе частиц. Чтобы флотационный комплекс не разрушился, частица должна закрепиться прочно.
Общее уравнение, определяющее равновесие пузырька на твердой поверхности, выведено А.Н. Фрумкиным и Б.В. Кабановым и носит их имя (рис. 7.2). Сила прилипания пузырька действует по периметру площади контакта фаз: Fпр = π a σж-г Sin Θ, где a – диаметр окружности, по которой частица прикрепляется к пузырьку, σж-гSin Θ - вертикальная составляющая поверхностного натяжения, как бы притягивающая твердую поверхность к оболочке пузырька.

## Slide 5
Отрывающими являются гидростатическая сила подъема пузырька жидкостью (выталкивающая сила Архимеда) и разница давлений внутри пузырька и вне его. Выталкивающая сила:
FА = ρgV, где ρ – плотность жидкости, V – объем пузырька.
Давление внутри пузырька больше гидростатического в окружающей пузырек жидкости за счет капиллярного давления. Давление газа во всех участках оболочки пузырька одинаково. А давление воды у основания пузырька больше, чем давление у вершины пузырька на величину гидростатического давления ρgh, где h – высота пузырька. Разница давлений в жидкости и газе у основания пузырька:
ΔР = (2σж-г / R ) – ρgh .В общем случае давление определяется как частное от деления силы на площадь. И сила отрыва, вызванная разницей давлений, определится как произведение давления на площадь:
FР = ΔР S = ((2σж-г / R ) – ρgh ) πa2 /4 .
Тогда условие равновесия сил будет:
Fпр = FА + FР,
π a σж-г Sin Θ = ρgV + ((2σж-г / R ) – ρgh ) πa2 /4 .

## Slide 6
При кинетическом подходе было определено критическое время индукции и влияние на его значение крупности частиц, возраста пузырька, электролитов, гидродинамики обтекания пузырька, температуры среды. Считается, что разрушение прослойки воды осуществляется одним из трех способов: 1) при ударе частицы с пузырьком; 2) при скольжении частицы по поверхности пузырька; 3) при засасывании частиц вихревыми потоками в кормовой зоне пузырька с последующим их взаимным ударением. Точное определение сил, действующих при ударе частицы о поверхность пузырька, затруднено. Но из общих положений механики вытекает следующее: 1. Промежуток времени соприкосновения фаз при ударе мал и составляет тысячные доли сек и менее. 2. В течение этого малого отрезка времени скорости тел резко изменяются по величине и направлению. 3. При ударе в течение очень короткого периода контакта возникают силы, которые на несколько порядков превышают значения всех остальных сил.

## Slide 7
Вероятность прилипания при скольжении тем больше, чем меньшее время контакта необходимо для разрушения гидратной прослойки. Параметры частицы при скольжении зависят от точки начального соприкосновения частицы с пузырьком.
При скольжении частицы для ее закрепления необходимо, чтобы сила прилипания была больше суммы центробежной силы и радиальной составляющей силы тяжести (рис. 7.3):
Fпр > mg Sin α + mv2 / R . m – масса частицы в воде,
m = V (δ - ρ). Здесь V – объем частицы, δ и ρ – плотность твердого и жидкости, соответственно. Рисунок 7.3.

## Slide 8
Считают, что для крупных частиц преобладает закрепление ударом, для мелких – скольжением. Закрепление тонких зерен может происходить за счет образования завихрений потока в кормовой области движущегося пузырька. Вихревое движение жидкости способствует сближению фаз и прижимает частицы к пузырькам. При закреплении частица должна удержаться на поверхности пузырька и не оторваться под действием возникающих сил отрыва (или прочность закрепления частицы должна превышать эти силы). Таким образом, определяющее значение для образования флотационного комплекса имеет скорость утончения остаточного гидратного слоя. Чем менее гидратирована поверхность частиц, тем быстрее они прилипают к пузырькам и тем меньше энергии требуется затратить при этом.

## Slide 9: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотационные методы обогащения. – М.: Недра,1981. 2. Абрамов А.А., Леонов С.Б. Обогащение руд цветных металлов. –М.: Недра, 1991. 3. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. –М.: Недра, 1984. 4. Практикум по обогащению полезных ископаемых: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Н.Г. Бедраня.–М.: Недра, 1998. –526 с.

## Slide 10: Спасибо за внимание!!!