## Slide 1
Мамбеталиева Алима Рахматулаевна
(ФИО преподавателя)
Alima_78@mail,ru
(электронная почта преподавателя )
ФЛОТАЦИОННЫЕ МАШИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Металлургия и обогащение полезных ископаемых (кафедра)
Флотационные методы обогащения (дисциплина)

## Slide 2
План занятия:
1.Классификация флотационных машин
2.Механические машины
3.Пневмомеханические машины
4.Машина для пенной сепарации
5.Машина для колонной флотации
6.Вспомогательное оборудование

## Slide 3
Для ведения флотационного процесса флотационная машина должна обеспечивать: 1. перемешивание пульпы для поддержания частиц во взвешенном состоянии; 2. аэрацию пульпы; 3. спокойную зону пенообразования на поверхности машины; 4. непрерывную раздельную разгрузку пенного и камерного продуктов.
Различия в конструкциях флотомашин определяются в основном способом перемешивания и аэрации пульпы. По этому признаку машины делятся на: 1) механические – перемешивание пульпы и засасывание воздуха осуществляется импеллером; 2) пневмомеханические – перемешивание пульпы осуществляется импеллером, а воздух подается принудительно; 3) пневматические – перемешивание и аэрация пульпы осуществляется подачей сжатого воздуха.
Среди механических машин наибольшее распространение получили машины, разработанные институтом «Механобр», позднее усовершенствованные и имеющие маркировку ФМР – флотационная машина рудная. Машина ФМР компонуется из секций по 2 камеры, имеющих прямоугольное сечение в плане.

## Slide 4
Первая камера – всасывающая, вторая – прямоточная (рис. 23.1): 1 – всасывающая камера; 2 – прямоточная камера; 3 – окно для перетока пульпы, 4 – карман для приема пульпы, 5 – труба для подачи пульпы на импеллер; 6 – карман для выпуска отходов; 7 – шибер; 8 – штурвал.

## Slide 5
Устройство камеры (рис. 23.2): 1 - камера машины; 2 – аэратор; 3 – лопатки импеллера, 4 – надыимпеллерный диск; 5 – труба для засасывания воздуха; 6 – патрубок для подачи пульпы на импеллер; 7 – успокоительная решетка; 8 – приемник пенного продукта, 9 – цепной пеногон, 10 – гребок пеногона, 11 – шкив клиноременной передачи; 12 – электропривод.

## Slide 6
Вал импеллера помещен в центральную трубу, в которой имеется трубка для подсоса воздуха из атмосферы. Нижняя часть центральной трубы переходит в надымпеллерный стакан, соединенный со статором. В стакане имеются боковые отверстия. Во всасывающих камерах через одно из них пульпа подается в зону импеллера. В прямоточныхз камерах это отверстие закрывают пробкой. Остальные отверстия служат для рециркуляции пульпы, их размер регулируется шибером со штоком. Всасывающая и прямоточная камеры разделены перегородкой с большим прямоугольным отверстием, величина которого регулируется заслонкой. Также она служит для регулирования уровня пульпы в камере. Пена удаляется пеносъемником в желоб для пенного продукта. Отходы разгружаются через порог в боковом кармане последней камеры.

## Slide 7
В рудной практике флотационные машины компонуются из 14 камер, не более, исходя из удобства обслуживания.
Основной рабочей деталью машины является импеллер – диск с радиально расположенными вертикальными лопатками (рис. 23.3, слева – фронтальный разрез блока импеллер-статор, справа – вид сверху). Устройство блока импеллер-статор: 1 - центральная труба для подсоса воздуха; 2 – лопатки импеллера; 3 – лопатки статора; 4 – надымпеллерный диск; 5 – отверстия для внутрикамерной циркуляции пульпы; 6 – регулируемые окна для подачи пульпы на импеллер; 7 – вал импеллера; 8 – надымпеллерный стакан.

## Slide 8
Статор – диск с отверстиями и лопатками, расположенными под углом к радиусу диска статора. Статор увеличивает количество засасываемого воздуха и улучшает его диспергацию. Статор отводит от импеллера пульпу в объем камеры, гасит завихрения и увеличивает расход воздуха в машине в 2-2.5 раза. При остановке импеллера статор предохраняет его от заиливания. Статор и особенно импеллер сильно изнашиваются, поэтому их футеруют резиной. Благодаря статору в верхней части камеры, где происходит минерализация пузырьков, образуется относительно спокойная зона разделения минералов. Машина ФМР проста в эксплуатации и регулировании. Производительность машины по потоку составляет 1.2-2 объема одной камеры в минуту. Недостатком является резкое ухудшение аэрации при увеличении зазора между лопатками импеллера и статора более 8-10 мм.

## Slide 9
Из пневмомеханических машин наиболее совершенной является машина, также разработанная институтом Механобр – ФПР – флотационная, пневмомеханическая, рудная .
Машина состоит из прямоточных камер. 1 – вал импеллера, 2 – пальцы, 3 – успокоительный конус, 4 – пластины диспергатора. 5 – пластины успокоителя. 6 – блок подшипников, 7 – воздушный коллектор, 8 – труба для подачи воздуха, 9 – вентиль, 10 – шкив, 11 – окно. В каждой камере установлен на полом валу пальцевый импеллер-аэратор. Вокруг импеллера радиально укреплены к днищу камеры 12-16 пластин диспергатора. Выше диспергатора расположены радиальные пластины успокоителя, прикрепленные к боковым стенкам камеры.

## Slide 10
В пневматических машинах диспергирование воздуха, подаваемого в пульпу, выполняется продавливанием его через трубки, неподвижные или подвижные пористые перегородки, а также с помощью эрлифта. Эти машины применяются для флотации руд несложного минерального состава. Степень аэрации здесь 15-35%. При такой аэрации пузырьки сталкиваются и коалесцируют. Крупность пузырьков составляет 3-4 мм в отличие от машин других типов (0.8-1.5мм). Недостатками являются: быстрое забивание пор аэраторов, осаждение зернистых частиц на дне, необходимость выпуска пульпы при остановках машины.

## Slide 11
Наибольшее распространение получили аэролифтные (эрлифтные) машины АФМ, т.к. в них эти недостатки отсутствуют .
Принцип действия заключается в следующем. Пульпа в центральной трубе насыщается воздухом, подаваемым принудительно. В связи с тем, что плотность аэрированной пульпы ниже, чем не аэрированной, пульпа поднимается вверх по центральной трубе. Для этого должно выполняться условие: h δ1 > (h + H) δ2. Здесь h – глубина погружения эрлифта в не аэрированную пульпу; Н – подъем аэрированной пульпы над уровнем не аэрированной; δ1, δ2 – плотность не аэрированной и аэрированной пульпы. Предельная высота подъема пульпы: Нпред = h (δ1 - δ2 ) / δ2 . Рисунок 24.1.

## Slide 12
Аэролифтные машины разработаны институтом Механобр, скорость флотации в них в 2 раза выше, чем в механических. Специально для флотации грубозернистых пульп создана машина пенной сепарации ФПС-16 (рис. 24.2).
Пульпа с содержанием твердого 600-700г/л (при обычной флотации 100-120г/л), обработанная реагентами, подается на заранее созданный слой пены в машине. Пузырьки минерализуются при падении частиц на пену и прохождении через нее, поэтому вероятность флотации их гораздо выше, чем в других машинах. Кроме того, отсутствуют центробежные силы отрыва.

## Slide 13
К вспомогательному оборудованию во флотационном отделении относятся питатели реагентов, контактные чаны и эмульгаторы. Питатели реагентов предназначены для равномерной подачи реагентов в точно дозированном количестве. Конструктивно просты, несложны в обслуживании, надежны в работе. Конструкции и принцип действия зависят от типа реагентов и подразделяются на питатели для сухих сыпучих реагентов, жидких и вязких.

## Slide 14
Для обеспечения необходимого времени контакта пульпы с реагентами применяются контактные чаны типа КЧ.
Контактный чан состоит из цилиндрического бака, по оси которого расположен вертикальный вал с мешалкой (импеллером). Вал импеллера помещен в открытую сверху и снизу вертикальную трубу большего диаметра, имеющую боковые отверстия для циркуляции пульпы. Мешалка поддерживает частицы во взвешенном состоянии. Пульпа поступает в центральную часть чана по трубе и попадает на мешалку, которая направляет ее вниз и к боковым стенкам чана. Далее потоки направляются вверх к разгрузочному отверстию. Если флотационные реагенты взаимодействуют с поверхностью минерала быстро, то перемешивание пульпы с реагентами производится непосредственно во флотационной машине. Для угля применяются аппараты кондиционирования пульпы АКП.

## Slide 15
Гидрофобные частицы быстро прилипают к пузырькам и удаляются из машины. Движение пены к разгрузочному порогу создается за счет подачи большего количества воздуха в аэраторы, расположенные ближе к загрузке пульпы. В нижней части пирамидальной ванны имеется выпускной затвор для отходов. Аэраторы выполнены в виде пористых керамических или резиновых трубок. В них подается воздух под давлением до 1.5 кг/см2. Машины пенной сепарации изготавливаются одно- и много камерными, мелкими и глубокими. Наибольшее применение они получили при обогащении сильвинитовых руд. Этот принцип флотационного обогащения позволяет получать экономию за счет снижения затрат измельчение руды и имеет высокую скорость процесса.

## Slide 16
Для флотации тонкоизмельченных руд применяются колонные флотационные машины, в которых пузырьки и частицы движутся в противотоке. Колонная машина имеет высоту около 10м и диаметр 0.45м. В верхней части подается промывная вода и имеется труба для выпуска пенного продукта. Ниже уровня пульпы расположен трубопровод для подачи пульпы. В нижней части колонны имеется расширение, в котором расположен диффузор – конус с пористой поверхностью для аэрации пульпы. В диффузор подается воздух от воздуходувки. Ниже диффузора подсоединена воронка для выпуска камерного продукта (отходов). Колонные машины имеют высокую производительность на единицу занимаемой площади, потребляют меньше электроэнергии, ниже капитальные затраты.

## Slide 17
Thank You !