## Slide 1: ДНҚ-микрочиптер және биосенсорлар
CHE9131 ДНҚ технологиялары · 6В05105 Биотехнология
13-апта · Жаниязов Ж.А., аға оқытушы

## Slide 2: Дәріс жоспары
Микрочип принципі және түрлері
Қолдану салалары
Артықшылықтары мен шектеулері
Биосенсордың құрылымы
Түрлендіргіштер және қолданылуы
13 / 15
апта · микрочиптер

## Slide 3: Микрочип принципі
Чип
қатты бетте мыңдаған зонд
→
Белгілеу
үлгіні флуоресцентті бояу
→
Гибридизация
үлгі зондпен жұптасады
→
Сканерлеу
сигнал қарқындылығын талдау
Сигнал неғұрлым күшті болса, сәйкес тізбек үлгіде соғұрлым көп.

## Slide 4: Микрочип түрлері
Түрі | Қолданылуы
кДНҚ-микрочип | Гендер экспрессиясын салыстыру
Олигонуклеотидті чип | Жоғары тығыздық, дәл анықтау
SNP-чип | Мыңдаған нұсқаны бір мезгілде генотиптеу
CGH-чип | Көшірме санының өзгерісін табу

## Slide 5: Қолдану салалары
Экспрессияны талдау
Норма мен патологияда белсенді гендерді салыстыру
Генотиптеу
Популяциялық зерттеулер, GWAS
Онкодиагностика
Ісіктің молекулалық профилі
Патогендерді анықтау
Бір сынамада бірнеше микроб түрі

## Slide 6: Артықшылықтары мен шектеулері
Артықшылығы | Шектеуі
Мыңдаған ген бір мезгілде | Тек алдын ала белгілі тізбектер
Жақсы қайталанғыштық | Кросс-гибридизация қаупі
Салыстырмалы түрде арзан | Сигналдың динамикалық диапазоны тар (RNA-seq-ке қарағанда)

## Slide 7: Биосенсордың құрылымы
Биологиялық тану элементі: фермент, антидене, ДНҚ-зонд
Түрлендіргіш: биологиялық жауапты өлшенетін сигналға айналдырады
Сигнал өңдеу және көрсету блогы
Негізгі талаптар: талғампаздық, жылдамдық, қайталанғыштық
3 бөлік
тану, түрлендіру, сигнал

## Slide 8: Түрлендіргіш түрлері
Электрохимиялық
Ток немесе потенциал өзгерісі; глюкометр мысал
Оптикалық
Флуоресценция, SPR
Пьезоэлектрлік
Бетке байланысқан масса өзгерісін өлшейді
Калориметриялық
Реакцияда бөлінетін жылу

## Slide 9: ДНҚ-биосенсорлар және қолдану
ДНҚ-зонд
Гибридизацияны электрод немесе оптика арқылы тіркеу
Диагностика
Патогендерді жылдам анықтау
Экология
Су мен топырақ ластануын бақылау
Тағам қауіпсіздігі
Уыттар мен контаминанттарды табу

## Slide 10: Қорытынды және бақылау сұрақтары
Микрочип қалай жұмыс істейді?
Биосенсордың үш негізгі бөлігі қандай?
Глюкометр қай түрлендіргішке жатады?
Тапсырма: ПР №13 «Қолдану бағыттары»
201–214
бет · [1] Brown