## Slide 1
Лекция 2
Классы подземных вод и районирование
Региональная гидрогеология
и инженерная геология
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Полная тема лекции: Региональные закономерности распространения основных классов скоплений подземных вод. Факторы и принципы гидрогеологического районирования.
Численные характеристики приведены по учебному материалу и не являются обновлённой оценкой запасов. Обложка: иллюстрация, созданная ИИ.

## Slide 2
Основания классификации
01
Подземные воды классифицируют по геологическим, химическим и генетическим признакам.
02
Классификация скоплений учитывает коллектор, залегание и движение воды.
03
В лекции выделены пластовые, трещинно-жильные и лавовые типы.
Лекция 2 / 2
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Подземные воды классифицируют по геологическим, химическим и генетическим признакам.
Классификация скоплений учитывает коллектор, залегание и движение воды.
В лекции выделены пластовые, трещинно-жильные и лавовые типы.

## Slide 3
Пластовые воды: классы П1–П5
Класс | Характер коллектора
П1 | Поровый
П2 | Трещинно-поровый
П3 | Порово-трещинный
П4 | Пластовый трещинный
П5 | Трещинно-карстовый
Лекция 2 / 3
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
П1 — поровые, П2 — трещинно-поровые, П3 — порово-трещинные.
П4 — пластовые трещинные воды.
П5 — трещинно-карстовые воды карбонатных и других растворимых пород.

## Slide 4
Поровые коллекторы
01
Поровые воды приурочены к несцементированным песчаным и обломочным отложениям.
02
Типичные коллекторы — аллювий речных долин и отложения конусов выноса.
03
Водообильность зависит от гранулометрического состава и мощности проницаемой толщи.
Лекция 2 / 4
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Поровые воды приурочены к несцементированным песчаным и обломочным отложениям.
Типичные коллекторы — аллювий речных долин и отложения конусов выноса.
Водообильность зависит от гранулометрического состава и мощности проницаемой толщи.

## Slide 5
Трещинно-жильные воды
01
Т6 — регионально-трещинные воды зон выветривания.
02
Т7 — воды региональной тектонической и литогенетической трещиноватости.
03
Т8 — карстово-жильные, Т9 — локально-трещинные воды зон нарушений.
Лекция 2 / 5
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Т6 — регионально-трещинные воды зон выветривания.
Т7 — воды региональной тектонической и литогенетической трещиноватости.
Т8 — карстово-жильные, Т9 — локально-трещинные воды зон нарушений.

## Slide 6
Лавовые воды
01
Верхнелавовые воды обозначены индексом Л10.
02
Межлавовые воды — Л11, внутрилавовые — Л12.
03
Положение вод связано со строением эффузивных толщ и проницаемыми зонами.
Лекция 2 / 6
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Верхнелавовые воды обозначены индексом Л10.
Межлавовые воды — Л11, внутрилавовые — Л12.
Положение вод связано со строением эффузивных толщ и проницаемыми зонами.

## Slide 7
Воды зоны выветривания
01
Распространение зависит от возраста, литологии и истории пород.
02
Мощность и проницаемость зоны неодинаковы в разных структурах.
03
Рельеф влияет на питание, дренирование и степень обводнённости.
Лекция 2 / 7
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Распространение зависит от возраста, литологии и истории пород.
Мощность и проницаемость зоны неодинаковы в разных структурах.
Рельеф влияет на питание, дренирование и степень обводнённости.

## Slide 8
Факторы районирования
01
Геологические: структура, стратиграфия, состав и проницаемость пород.
02
Физико-географические: климат, рельеф, гидрография и растительный покров.
03
Гидрогеологические: питание, сток, напор, режим, ресурсы и качество вод.
Лекция 2 / 8
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Геологические: структура, стратиграфия, состав и проницаемость пород.
Физико-географические: климат, рельеф, гидрография и растительный покров.
Гидрогеологические: питание, сток, напор, режим, ресурсы и качество вод.

## Slide 9
Раздельное и комплексное районирование
01
Аналитический подход рассматривает грунтовые и артезианские воды раздельно.
02
Синтетический подход объединяет их в единую гидрогеологическую систему.
03
Выбор зависит от масштаба, цели исследования и взаимосвязи горизонтов.
Лекция 2 / 9
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Аналитический подход рассматривает грунтовые и артезианские воды раздельно.
Синтетический подход объединяет их в единую гидрогеологическую систему.
Выбор зависит от масштаба, цели исследования и взаимосвязи горизонтов.

## Slide 10
Описание гидрогеологического района
01
Прослеживают переход от областей питания к участкам разгрузки.
02
Грунтовые и напорные воды одного горизонта рассматривают последовательно.
03
Водоносные комплексы описывают в стратиграфической последовательности.
Лекция 2 / 10
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Прослеживают переход от областей питания к участкам разгрузки.
Грунтовые и напорные воды одного горизонта рассматривают последовательно.
Водоносные комплексы описывают в стратиграфической последовательности.

## Slide 11
Контрольные вопросы
01
Какие типы и классы скоплений выделены в лекции?
02
Как трещиноватость и карст влияют на водоносность?
03
В чём различие аналитического и синтетического районирования?
Лекция 2 / 11
Notes: Источник: Лекция 2.docx.
Какие типы и классы скоплений выделены в лекции?
Как трещиноватость и карст влияют на водоносность?
В чём различие аналитического и синтетического районирования?