## Slide 1
Лекция 4
Зональность артезианских бассейнов
Региональная гидрогеология
и инженерная геология
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Полная тема лекции: Гидродинамическая и гидрохимическая зональность артезианских бассейнов. Формирование эксплуатационных запасов..
Численные характеристики приведены по учебному материалу и не являются обновлённой оценкой запасов. Обложка: иллюстрация, созданная ИИ.

## Slide 2
Гидродинамическая зональность
01
Водообмен закономерно меняется по глубине и положению в структуре.
02
Выделяются зоны активного, затруднённого и весьма затруднённого водообмена.
03
Различия определяют возобновление ресурсов, режим и химический состав.
Лекция 4 / 2
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Водообмен закономерно меняется по глубине и положению в структуре.
Выделяются зоны активного, затруднённого и весьма затруднённого водообмена.
Различия определяют возобновление ресурсов, режим и химический состав.

## Slide 3
Зона активного водообмена
01
Тесно связана с современным инфильтрационным питанием и речной сетью.
02
Питание и разгрузка обеспечивают сравнительно интенсивный обмен.
03
Здесь наиболее благоприятны условия формирования пресных вод.
Лекция 4 / 3
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Тесно связана с современным инфильтрационным питанием и речной сетью.
Питание и разгрузка обеспечивают сравнительно интенсивный обмен.
Здесь наиболее благоприятны условия формирования пресных вод.

## Slide 4
Зоны замедленного и пассивного обмена
01
При погружении уменьшается влияние поверхности и современного климата.
02
В глубинных частях возрастает время обновления воды.
03
Высокая минерализация и рассолы характерны для многих слабо промываемых толщ.
Лекция 4 / 4
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
При погружении уменьшается влияние поверхности и современного климата.
В глубинных частях возрастает время обновления воды.
Высокая минерализация и рассолы характерны для многих слабо промываемых толщ.

## Slide 5
Нарушения зональности
01
Глубокие разломы создают пути вертикального движения воды.
02
Восходящая разгрузка связывает глубокие и верхние горизонты.
03
Возникают гидродинамические, температурные и гидрохимические аномалии.
Лекция 4 / 5
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Глубокие разломы создают пути вертикального движения воды.
Восходящая разгрузка связывает глубокие и верхние горизонты.
Возникают гидродинамические, температурные и гидрохимические аномалии.

## Slide 6
Гидрохимические зоны
Зона по типовой схеме лекции | Минерализация
Верхняя: пресные воды | Менее 1 г/л
Средняя: солоноватые и солёные воды | 1–35 г/л
Нижняя: рассолы | Более 35 г/л
Лекция 4 / 6
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Верхняя зона в типовой схеме содержит пресные воды менее 1 г/л.
Средняя охватывает воды минерализацией 1–35 г/л.
Нижняя связана с рассолами минерализацией более 35 г/л.

## Slide 7
Особенности аридных территорий
01
Слабое увлажнение и испарение осложняют обычную вертикальную схему.
02
В верхней части разреза возможны сульфатные и хлоридные воды.
03
Линзы пресных вод могут залегать над более минерализованными водами.
Лекция 4 / 7
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Слабое увлажнение и испарение осложняют обычную вертикальную схему.
В верхней части разреза возможны сульфатные и хлоридные воды.
Линзы пресных вод могут залегать над более минерализованными водами.

## Slide 8
Температура и микробиологические условия
01
Температура зависит от глубины, климата, геотермического режима и движения воды.
02
Геотермическая ступень показывает глубину повышения температуры на 1 °C.
03
Условия аэрации и состав среды влияют на микробиологическую зональность.
Лекция 4 / 8
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Температура зависит от глубины, климата, геотермического режима и движения воды.
Геотермическая ступень показывает глубину повышения температуры на 1 °C.
Условия аэрации и состав среды влияют на микробиологическую зональность.

## Slide 9
Формирование эксплуатационных запасов
01
Водоотбор обеспечивают естественные ресурсы и запасы водоносной системы.
02
В напорных горизонтах важна упругая водоотдача.
03
При снижении уровня ниже кровли возможны осушение пласта и изменение режима потока.
Лекция 4 / 9
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Водоотбор обеспечивают естественные ресурсы и запасы водоносной системы.
В напорных горизонтах важна упругая водоотдача.
При снижении уровня ниже кровли возможны осушение пласта и изменение режима потока.

## Slide 10
Изучение и оценка бассейна
01
Анализируют действующие водозаборы, буровые данные и опытные откачки.
02
Устанавливают связь горизонтов и границы вод разной минерализации.
03
Прогнозируют понижение уровней и изменение качества при эксплуатации.
Лекция 4 / 10
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Анализируют действующие водозаборы, буровые данные и опытные откачки.
Устанавливают связь горизонтов и границы вод разной минерализации.
Прогнозируют понижение уровней и изменение качества при эксплуатации.

## Slide 11
Контрольные вопросы
01
Как меняется водообмен по глубине бассейна?
02
Почему разломы нарушают гидрохимическую зональность?
03
Какую роль играют упругие запасы при водоотборе?
Лекция 4 / 11
Notes: Источник: Лекция 4.docx.
Как меняется водообмен по глубине бассейна?
Почему разломы нарушают гидрохимическую зональность?
Какую роль играют упругие запасы при водоотборе?