## Slide 1
Лекция 7
Туранская плита
Региональная гидрогеология
и инженерная геология
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Полная тема лекции: Гидрогеологические условия Туранской плиты. Мангистау-Устюртская система артезианских бассейнов пластовых вод. Сырдарьинская система артезианских бассейнов пластовых вод..
Численные характеристики приведены по учебному материалу и не являются обновлённой оценкой запасов. Обложка: иллюстрация, созданная ИИ.

## Slide 2
Общее строение Туранской плиты
01
Эпипалеозойская плита объединяет системы бассейнов пластовых вод.
02
Разломы контролируют границы плиты и отдельные блоки фундамента.
03
Осадочный чехол определяет многоэтажность водоносных комплексов.
Лекция 7 / 2
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Эпипалеозойская плита объединяет системы бассейнов пластовых вод.
Разломы контролируют границы плиты и отдельные блоки фундамента.
Осадочный чехол определяет многоэтажность водоносных комплексов.

## Slide 3
Системы бассейнов первого порядка
01
Мангистау-Устюртская система занимает юго-запад плиты.
02
Сырдарьинская система расположена в её юго-восточной части.
03
Северо-Приаральско-Торгайская система рассматривается в следующей лекции.
Лекция 7 / 3
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Мангистау-Устюртская система занимает юго-запад плиты.
Сырдарьинская система расположена в её юго-восточной части.
Северо-Приаральско-Торгайская система рассматривается в следующей лекции.

## Slide 4
Мангистау-Устюртская система
01
Включает Устюртский, Северо- и Южно-Мангистауский бассейны.
02
В центральной возвышенной части выделен массив трещинных вод.
03
Контрасты рельефа и строения определяют неодинаковые условия питания.
Лекция 7 / 4
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Включает Устюртский, Северо- и Южно-Мангистауский бассейны.
В центральной возвышенной части выделен массив трещинных вод.
Контрасты рельефа и строения определяют неодинаковые условия питания.

## Slide 5
Устюртский бассейн
01
Водоносные комплексы связаны с четвертичными, миоценовыми и мезозойскими отложениями.
02
Линзы менее минерализованных вод тяготеют к благоприятным участкам питания и дренирования.
03
В глубоких мезозойских толщах широко развиты высокоминерализованные воды.
Лекция 7 / 5
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Водоносные комплексы связаны с четвертичными, миоценовыми и мезозойскими отложениями.
Линзы менее минерализованных вод тяготеют к благоприятным участкам питания и дренирования.
В глубоких мезозойских толщах широко развиты высокоминерализованные воды.

## Slide 6
Северный и Центральный Мангистау
01
На Бузачи напорные меловые воды перекрыты палеогеновым водоупором.
02
Вблизи Горного Мангистау возможно опреснение за счёт дополнительного питания.
03
В Центральном массиве важны трещиноватые пермо-триасовые и меловые породы.
Лекция 7 / 6
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
На Бузачи напорные меловые воды перекрыты палеогеновым водоупором.
Вблизи Горного Мангистау возможно опреснение за счёт дополнительного питания.
В Центральном массиве важны трещиноватые пермо-триасовые и меловые породы.

## Slide 7
Южно-Мангистауский бассейн
01
Охватывает Степной Мангышлак и полуостров Тюбкараган.
02
Практический интерес связан с верхней частью осадочного чехла.
03
В лекции выделены сеноман-альбские, сарматские и четвертичные эоловые отложения.
Лекция 7 / 7
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Охватывает Степной Мангышлак и полуостров Тюбкараган.
Практический интерес связан с верхней частью осадочного чехла.
В лекции выделены сеноман-альбские, сарматские и четвертичные эоловые отложения.

## Slide 8
Сырдарьинская система
01
Равнинная территория в целом понижается к Аральскому морю.
02
В разрезе различаются покровный и нижний мезозой-кайнозойский этажи.
03
Региональные глинистые толщи разделяют грунтовые и напорные комплексы.
Лекция 7 / 8
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Равнинная территория в целом понижается к Аральскому морю.
В разрезе различаются покровный и нижний мезозой-кайнозойский этажи.
Региональные глинистые толщи разделяют грунтовые и напорные комплексы.

## Slide 9
Бассейны Сырдарьинской системы
01
Восточно-Приаральский и Северо-Кызылкумский.
02
Восточно-Кызылкумский и Приташкентский.
03
Внутренние поднятия и разломы разграничивают структуры следующего порядка.
Лекция 7 / 9
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Восточно-Приаральский и Северо-Кызылкумский.
Восточно-Кызылкумский и Приташкентский.
Внутренние поднятия и разломы разграничивают структуры следующего порядка.

## Slide 10
Восточно-Приаральский бассейн
01
Перспективны верхнесенонские и альб-сеноманские комплексы.
02
Водовмещающие породы представлены песками и песчаниками среди глин и алевролитов.
03
Мощность и глубина комплексов возрастают к погруженным частям впадины.
Лекция 7 / 10
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Перспективны верхнесенонские и альб-сеноманские комплексы.
Водовмещающие породы представлены песками и песчаниками среди глин и алевролитов.
Мощность и глубина комплексов возрастают к погруженным частям впадины.

## Slide 11
Северо-Кызылкумский бассейн
01
Верхний этаж включает водообильные аллювиально-пролювиальные отложения.
02
Нижний этаж содержит многоярусные напорные воды мела.
03
По данным лекции минерализация меловых вод обычно увеличивается к северо-западу.
Лекция 7 / 11
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Верхний этаж включает водообильные аллювиально-пролювиальные отложения.
Нижний этаж содержит многоярусные напорные воды мела.
По данным лекции минерализация меловых вод обычно увеличивается к северо-западу.

## Slide 12
Жаугашский и Арысский бассейны
01
Жаугашский поток формируется в области питания северо-восточнее Туркестана.
02
Арысский бассейн связан с одноимённым прогибом.
03
Разломы и поднятия направляют сток и локализуют восходящую разгрузку.
Лекция 7 / 12
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Жаугашский поток формируется в области питания северо-восточнее Туркестана.
Арысский бассейн связан с одноимённым прогибом.
Разломы и поднятия направляют сток и локализуют восходящую разгрузку.

## Slide 13
Восточно-Кызылкумский бассейн
01
Расположен в южной части Сырдарьинской впадины; выделяются два гидрогеологических этажа.
02
Основные ресурсы связаны с неоген-четвертичным и верхнетурон-сенонским комплексами.
03
Питание обеспечивают инфильтрация осадков и приток из горного обрамления; испарение влияет на разгрузку.
Лекция 7 / 13
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Расположен в южной части Сырдарьинской впадины; выделяются два гидрогеологических этажа.
Основные ресурсы связаны с неоген-четвертичным и верхнетурон-сенонским комплексами.
Питание обеспечивают инфильтрация осадков и приток из горного обрамления; испарение влияет на разгрузку.

## Slide 14
Приташкентский бассейн
01
Аллювиально-пролювиальные коллекторы содержат пресные воды в предгорной зоне и речных долинах.
02
Верхнеальб-сеноманский комплекс отличается высоким напором и термальными водами.
03
Сарыагашское месторождение приведено в лекции как пример использования термоминеральных вод.
Лекция 7 / 14
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Аллювиально-пролювиальные коллекторы содержат пресные воды в предгорной зоне и речных долинах.
Верхнеальб-сеноманский комплекс отличается высоким напором и термальными водами.
Сарыагашское месторождение приведено в лекции как пример использования термоминеральных вод.

## Slide 15
Контрольные вопросы
01
Какие системы выделены в пределах Туранской плиты?
02
Где в Мангистау-Устюртском регионе формируются менее минерализованные воды?
03
Как этажность и разломы определяют сток Сырдарьинской системы?
Лекция 7 / 15
Notes: Источник: Лекция 7.docx.
Какие системы выделены в пределах Туранской плиты?
Где в Мангистау-Устюртском регионе формируются менее минерализованные воды?
Как этажность и разломы определяют сток Сырдарьинской системы?