## Slide 1
Лекция 15
Термальные и минеральные воды Казахстана
Региональная гидрогеология
и инженерная геология
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Полная тема лекции: Районирование территории Казахстана по условиям формирования термальных и минеральных вод .
Численные характеристики приведены по учебному материалу и не являются обновлённой оценкой запасов. Обложка: иллюстрация, созданная ИИ.

## Slide 2
Условия формирования и распространения
01
Глубокие артезианские бассейны создают условия нагрева подземных вод.
02
В складчатых областях важны разломы и неотектонические движения.
03
Термальные воды проявляются в скважинах и естественных источниках.
Лекция 15 / 2
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Глубокие артезианские бассейны создают условия нагрева подземных вод.
В складчатых областях важны разломы и неотектонические движения.
Термальные воды проявляются в скважинах и естественных источниках.

## Slide 3
Критерии практической перспективности
01
Температура и химическое качество воды.
02
Возможный расход, напор и наличие самоизлива.
03
Глубина залегания, величина запасов и расположение потребителя.
Лекция 15 / 3
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Температура и химическое качество воды.
Возможный расход, напор и наличие самоизлива.
Глубина залегания, величина запасов и расположение потребителя.

## Slide 4
Температурные зоны по лекции
Температура по лекции | Категория / направление оценки
До 20 °C | Холодные воды
20–40 °C | Термальные, низкотемпературные потребители
40–75 °C | Теплоснабжение при подходящих параметрах
75–100 °C | Теплоснабжение и оценка энергетических решений
Более 100 °C | Комплексное использование тепла и горячей воды
Лекция 15 / 4
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
До 20 °C — холодные воды; 20–40 °C — низкотемпературные термальные.
40–75 °C и 75–100 °C — более высокотемпературные категории.
Более 100 °C — высокотермальные воды для комплексного использования при подходящих условиях.

## Slide 5
Основные геотермальные области
01
Горно-складчатая область охватывает юг, юго-восток и восточные горные сооружения.
02
Платформенные территории включают крупные бассейны запада, юга и севера.
03
Температурная перспективность меняется вместе с глубиной и строением чехла.
Лекция 15 / 5
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Горно-складчатая область охватывает юг, юго-восток и восточные горные сооружения.
Платформенные территории включают крупные бассейны запада, юга и севера.
Температурная перспективность меняется вместе с глубиной и строением чехла.

## Slide 6
Илийская система
01
В лекции выделены низко-, средне- и высокотемпературные воды.
02
Термоводоносные комплексы связаны с кайнозойскими и мезозойскими отложениями.
03
Особый интерес представляют Алматинская и Жаркентская депрессии.
Лекция 15 / 6
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
В лекции выделены низко-, средне- и высокотемпературные воды.
Термоводоносные комплексы связаны с кайнозойскими и мезозойскими отложениями.
Особый интерес представляют Алматинская и Жаркентская депрессии.

## Slide 7
Алматинская депрессия
01
Неогеновые и палеогеновые комплексы содержат напорные пластовые воды.
02
По данным лекции температура на устье отдельных скважин составляет 40–84 °C.
03
Расход, минерализация и напор заметно различаются между участками.
Лекция 15 / 7
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Неогеновые и палеогеновые комплексы содержат напорные пластовые воды.
По данным лекции температура на устье отдельных скважин составляет 40–84 °C.
Расход, минерализация и напор заметно различаются между участками.

## Slide 8
Жаркентский бассейн
01
Термальные комплексы связаны с отложениями от неогена до триаса.
02
В центральной части возрастают глубина залегания и температура.
03
В лекции описаны высоконапорные воды и проявления температур более 100 °C.
Лекция 15 / 8
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Термальные комплексы связаны с отложениями от неогена до триаса.
В центральной части возрастают глубина залегания и температура.
В лекции описаны высоконапорные воды и проявления температур более 100 °C.

## Slide 9
Карадала и предгорье Кетменя
01
В исходном материале термальные воды указаны на глубинах 300–600 м.
02
Описаны пластовые напорные воды с участками самоизлива.
03
Преимущественно пресный состав на отдельных участках выделяет их среди солёных глубинных вод.
Лекция 15 / 9
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
В исходном материале термальные воды указаны на глубинах 300–600 м.
Описаны пластовые напорные воды с участками самоизлива.
Преимущественно пресный состав на отдельных участках выделяет их среди солёных глубинных вод.

## Slide 10
Платформенные бассейны
01
Перспективы связаны с мощными осадочными толщами и глубокими коллекторами.
02
Практическая оценка требует сопоставления температуры и минерализации.
03
Высокая температура сама по себе не определяет возможность использования.
Лекция 15 / 10
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Перспективы связаны с мощными осадочными толщами и глубокими коллекторами.
Практическая оценка требует сопоставления температуры и минерализации.
Высокая температура сама по себе не определяет возможность использования.

## Slide 11
Мангистау-Устюртский регион
01
Широко распространены меловой и юрский термоводоносные комплексы.
02
Глубина увеличивается от поднятий к прогибам.
03
В глубоких частях необходимо учитывать высокую минерализацию и свойства коллектора.
Лекция 15 / 11
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Широко распространены меловой и юрский термоводоносные комплексы.
Глубина увеличивается от поднятий к прогибам.
В глубоких частях необходимо учитывать высокую минерализацию и свойства коллектора.

## Slide 12
Сырдарьинский и Кызылкумский бассейны
01
Перспективны верхнетурон-сенонские и альб-сеноманские отложения.
02
Термальные воды связаны с пластовыми напорными системами.
03
Песчаные коллекторы разделены глинами и алевролитами.
Лекция 15 / 12
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Перспективны верхнетурон-сенонские и альб-сеноманские отложения.
Термальные воды связаны с пластовыми напорными системами.
Песчаные коллекторы разделены глинами и алевролитами.

## Slide 13
Тургай и северные бассейны
01
В лекции отдельно рассматриваются Тургайский бассейн и юг Западно-Сибирской плиты.
02
Термальные воды приурочены к погруженным водоносным комплексам.
03
Температура и доступность зависят от глубины, напора и продуктивности скважин.
Лекция 15 / 13
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
В лекции отдельно рассматриваются Тургайский бассейн и юг Западно-Сибирской плиты.
Термальные воды приурочены к погруженным водоносным комплексам.
Температура и доступность зависят от глубины, напора и продуктивности скважин.

## Slide 14
Теплоэнергетические и минеральные воды
01
Термальность характеризует температуру, минеральность — состав и свойства воды.
02
Эти признаки могут сочетаться в одной водоносной системе.
03
Бальнеологическое назначение требует подтверждённых специальных свойств, а не только нагрева воды.
Лекция 15 / 14
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Термальность характеризует температуру, минеральность — состав и свойства воды.
Эти признаки могут сочетаться в одной водоносной системе.
Бальнеологическое назначение требует подтверждённых специальных свойств, а не только нагрева воды.

## Slide 15
Месторождение теплоэнергетических вод
01
Ограниченная часть системы с благоприятными условиями отбора для заданной цели.
02
Оценивают водоносный комплекс, режим и восполнение ресурсов.
03
Естественные запасы и эксплуатационные возможности рассматривают раздельно.
Лекция 15 / 15
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Ограниченная часть системы с благоприятными условиями отбора для заданной цели.
Оценивают водоносный комплекс, режим и восполнение ресурсов.
Естественные запасы и эксплуатационные возможности рассматривают раздельно.

## Slide 16
Направления использования
01
Тепличное хозяйство и другие низкотемпературные потребители тепла.
02
Теплоснабжение при подходящих температуре, расходе и качестве воды.
03
Комплексные энергетические решения требуют отдельного технического обоснования.
Лекция 15 / 16
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Тепличное хозяйство и другие низкотемпературные потребители тепла.
Теплоснабжение при подходящих температуре, расходе и качестве воды.
Комплексные энергетические решения требуют отдельного технического обоснования.

## Slide 17
Контрольные вопросы
01
Какие факторы определяют геотермальную перспективность территории?
02
Чем различаются термальные, минеральные и теплоэнергетические воды?
03
Почему естественные запасы нельзя напрямую отождествлять с возможным водоотбором?
Лекция 15 / 17
Notes: Источник: Лекция 15.docx.
Какие факторы определяют геотермальную перспективность территории?
Чем различаются термальные, минеральные и теплоэнергетические воды?
Почему естественные запасы нельзя напрямую отождествлять с возможным водоотбором?