## Slide 1: Цифровая схемотехника
Ержан Асел Ануаркызы,Ph.D., ассоциированный профессор Assel.yerzhan@satbayev.university

## Slide 2: Ключевой режим работы транзисторов. Электронные ключи на биполярных и полевых транзисторах
Тема лекции:

## Slide 3: Содержание
Введение
Транзисторные ключи
Электронные ключи на основе БТ и ПТ
Заключение

## Slide 4: По завершению урока Вы будете знать:
Что такое транзистор?
Принципы работы ключевых режимов транзистора
Особенности электронных ключей

## Slide 5: Введение
Условие смещения
На эмиттерный переход подаётся прямое напряжение, на коллекторный — обратное. Это создаёт условие для эффективной работы усилителя.
Физический процесс
Инжекция носителей заряда из эмиттера в базу и их последующий сбор коллектором. Тонкая база позволяет большинству носителей достичь коллектора.
Применение
Используется в усилителях звука, РЧ-каскадах и операционных усилителях для линейного усиления мощности и напряжения сигнала.

## Slide 6
Режим отсечки: транзистор «выключен»
Транзистор в этом состоянии аналогичен разомкнутому ключу: цепь практически разорвана, прохождение рабочего тока заблокировано.
Именно режим отсечки используется в цифровой логике как состояние логического «0».
Оба перехода
Обратное
смещение
Ток
≈ 0 (минимален)

## Slide 7
Режим насыщения: транзистор «полностью открыт»
Условие насыщения
Оба перехода — эмиттерный и коллекторный — смещены в прямом направлении. База «переполнена» носителями заряда.
Электрические характеристики
Протекает максимально возможный ток. Напряжение U_CE падает до минимума (0,1–0,3 В для кремния).
Применение
Используется в ключевых и переключающих схемах: реле-драйверы, силовые ключи, цифровая логика (состояние «1»).

## Slide 8
Инверсный режим: редкий, но важный
Смещение переходов
Эмиттерный - обратное, коллекторный - прямое
Особенность
Низкий β, R из-за несимметричной геометрии структуры
Применение
Двунаправленные ключи, схемы I²L-логики, аналоговые коммутаторы

## Slide 9
Что такое электронный ключ?
Механические
Электромеханические
Электронные

## Slide 10
Особенности ключей на биполярных транзисторах
Высокий управляющий ток
Инерционность выключения
Температурная зависимость
Проблемы параллельной работы

## Slide 11
Методы повышения быстродействия биполярных ключей
Форсирующий конденсатор
Диод Шоттки (антинасыщающий диод)
Ненасыщенные ключи

## Slide 12
Преимущества ключей на полевых транзисторах
Высокое быстродействие
Низкое энергопотребление управления
Высокая эффективность
Возможность интеграции

## Slide 13
Современные разработки и примеры применения
Силовые преобразователи
DC-DC конверторы, инверторы солнечных панелей — работа на частотах 20–500 кГц. MOSFET снижают потери до 1–2% от мощности.
Системы зажигания автомобилей
Электронные ключи управляют первичной обмоткой катушки зажигания, обеспечивая точный момент и энергию искры в любых условиях.
Импульсные источники питания
Блоки питания компьютеров, зарядные устройства — КПД 90–98% достигается благодаря высокочастотным транзисторным ключам.

## Slide 14
Заключение
Электромобили и энергетика
Умные системы и IoT
Робототехника
Постоянное совершенствование технологий - повышение быстродействия, снижение размеров и стоимости - делает транзисторные ключи ключевым элементом технологий будущего.