## Slide 1: Лекция 3 SCADA системы и решаемые ими основные задачи.
Преподаватель: Искакова Айгуль Малдыбековна
Кафедры «Автоматизация и управление» iskakova1979@mail.ru

## Slide 2: Содержание
SCADA системы и решаемые ими основные задачи.
Этапы развития человеко-машинного интерфейса. Этапы разработки АСУТП на основе SCADA.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 3
SCADA системы и решаемые ими основные задачи.
На современном уровне развития информационных технологий в области промышленной автоматизации уже ни у кого не возникает вопрос о необходимости систем диспетчерского управления и сбора данных — SCADA-система (Supervisory Control And Data Acquisition) представляет собой многоуровневую человеко-машинную систему управления. Создание АСУ сложными технологическими процессами осуществляется с использованием автоматических информационных систем сбора данных и вычислительных комплексов. SCADA – процесс сбора информации реального времени с удаленных течек (объектов) для обработки, анализа и возможного управления удаленными объектами. Требование обработки реального времени обусловлено необходимостью выдачи всех необходимых сообщений и данных на центральный интерфейс оператора. Применение SCADA-технологий позволяет достичь высокого уровня автоматизации в решении задач разработки систем управления, сбора, обработки, передачи, хранения и отображения информации. Дружественность человеко-машинного интерфейса (HMI/MMI), предоставляемого SCADA - системами, полнота и наглядность представляемой на экране информации, доступность элементов управления, повышает эффективность взаимодействия диспетчера с системой и сводит к нулю критические ошибки при управлении. Следует отметить, что концепция SCADA, основу которой составляет автоматизированная разработка систем управления, позволяет решить еще ряд задач, долгое время считавшихся неразрешимыми: сократить сроки разработки проектов по автоматизации и прямые финансовые затраты на их разработку.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 4
В настоящее время SCADA является основным и наиболее перспективным методом автоматизированного управления сложными динамическими системами (процессами).
Управление технологическими процессами на основе систем SCADA стало осуществляться в передовых западных странах в 80-е годы. Область применения охватывает сложные объекты электро- и водоснабжения, химические, нефтехимические и нефтеперерабатывающие производства, железнодорожный транспорт, транспорт нефти и газа и др. В мире насчитывается не один десяток компаний, активно занимающихся разработкой и внедрением SCADA-систем. Каждая SCADA-система - это "know-how" компании и поэтому данные о той или иной системе не столь обширны.
Большое значение при внедрении современных систем диспетчерского управления имеет решение следующих задач:
выбора SCADA-системы (исходя из требований и особенностей технологического процесса);
кадрового сопровождения.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 5
. Этапы развития человеко-машинного интерфейса. Этапы разработки АСУТП на основе SCADA.
Непрерывную во времени картину развития АСУТП можно разделить на три этапа, обусловленные появлением качественно новых научных идей и технических средств. В ходе истории меняется характер объектов и методов управления, средств автоматизации и других компонентов, составляющих содержание современной системы управления.
Первый этап отражает внедрение систем автоматического регулирования (САР). Объектами управления на этом этапе являются отдельные параметры, установки, агрегаты; решение задач стабилизации, программного управления, слежения переходит от человека к САР. У человека появляются функции расчета задания и параметры настройки регуляторов.
Второй этап - автоматизация технологических процессов. Объектом управления становится рассредоточенная в пространстве система; с помощью систем автоматического управления (САУ) реализуются все более сложные законы управления, решаются задачи оптимального и адаптивного управления, проводится идентификация объекта и состояний системы. Характерной особенностью этого этапа является внедрение систем телемеханики в управление технологическими процессами. Человек все больше отдаляется от объекта управления, между объектом и диспетчером выстраивается целый ряд измерительных систем, исполнительных механизмов, средств телемеханики, мнемосхем и других средств отображения информации (СОИ).
Третий этап - автоматизированные системы управления технологическими процессами - характеризуется внедрением в управление технологическими процессами вычислительной техники. Вначале - применение микропроцессоров, использование на отдельных фазах управления вычислительных систем; затем активное развитие человеко-машинных систем управления, инженерной психологии, методов и моделей исследования операций и, наконец, диспетчерское управление на основе использования автоматических информационных систем сбора данных и современных вычислительных комплексов.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 6
От этапа к этапу менялись и функции человека (оператора/диспетчера), призванного обеспечить регламентное функционирование технологического процесса. Расширяется круг задач, решаемых на уровне управления; ограниченный прямой необходимостью управления технологическим процессом набор задач пополняется качественно новыми задачами, ранее имеющими вспомогательный характер или относящиеся к другому уровню управления.
Диспетчер в многоуровневой автоматизированной системе управления технологическими процессами получает информацию с монитора ЭВМ или с электронной системы отображения информации и воздействует на объекты, находящиеся от него на значительном расстоянии с помощью телекоммуникационных систем, контроллеров, интеллектуальных исполнительных механизмов.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 7
Основой, необходимым условием эффективной реализации диспетчерского управления, имеющего ярко выраженный динамический характер, становится работа с информацией, т. е. процессы сбора, передачи, обработки, отображения, представления информации.
От диспетчера уже требуется не только профессиональное знание технологического процесса, основ управления им, но и опыт работы в информационных системах, умение принимать решение (в диалоге с ЭВМ) в нештатных и аварийных ситуациях и многое другое. Диспетчер становится главным действующим лицом в управлении технологическим процессом.
Говоря о диспетчерском управлении, нельзя не затронуть проблему технологического риска. Технологические процессы в энергетике, нефтегазовой и ряде других отраслей промышленности являются потенциально опасными и при возникновении аварий приводят к человеческим жертвам, а также к значительному материальному и экологическому ущербу.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 8
Статистика говорит, что за тридцать лет число учтенных аварий удваивается примерно каждые десять лет. В основе любой аварии за исключением стихийных бедствий лежит ошибка человека.
В результате анализа большинства аварий и происшествий на всех видах транспорта, в промышленности и энергетике были получены интересные данные. В 60 - х годах ошибка человека была первоначальной причиной аварий лишь в 20% случаев, тогда как к концу 80-х доля "человеческого фактора" стала приближаться к 80 %.
Одна из причин этой тенденции - старый традиционный подход к построению сложных систем управления, т. е. ориентация на применение новейших технических и технологических достижений и недооценка необходимости построения эффективного человеко-машинного интерфейса, ориентированного на человека (диспетчера).
Таким образом, требование повышения надежности систем диспетчерского управления является одной из предпосылок появления нового подхода при разработке таких систем: ориентация на оператора/диспетчера и его задачи.

## Slide 9
Контрольные вопросы:
1. Этапы развития АСУТП?
2. Компоненты систем контроля и управления и их назначение?
3. Общие положения. Варианты разработки ПО для АСУТП. Основные задачи, решаемые SCADA системами.
4. Основные положения концепции SCADA.
5. Принципы разработки SCADA систем.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 10
Основная литература
1. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А. Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри/ Е. Б. Андреев, Н.А.Куцевич, О.В.Синенко.—М.: издательство РТСофт, 2004.
2. Букреев В. Г., Цхе А. В. Основы инструментальной системы разработки АСУ/ В. Г. Букреев, А. В. Цхе.— Томск: издательство ТПУ, 2003.
2. Локотов А. Что должна уметь система SCADA/ А. Локотов// Современные технологии автоматизации.— 1998.
3. Анизимиров Л., Айзин В., Фридлянд А. Новая версия Trace Mode для Windows NT/ Л. Анизимиров, В. Айзин, А. Фридлянд// Современные технологии автоматизации.— 1998.
4. Анизимиров Л. Windows- компоненты Trace Mode 4.20/ Л. Анизимиров// Современные технологии автоматизации.— 1996.
5.Волобуев Ю. АСУ ТП в металлургии: проблемы и решения/ Ю.Волобуев Ю.// Современные технологии автоматизации.— 2000.
6. Кузнецов А. SACADA- системы: программистом можешь ты не быть/А. Волобуев// Современные технологии автоматизации.— 1996.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 11
4.2 Дополнительная литература
1.Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы: взгляд изнутри. /Электронная публикация на сайте "SCADA.ru“
2.Открытые системы: концепция или реальность? //Открытые системы. 1993. №4.
3. Куцевич Н.А. Новые технологии и MMI-системы. //Мир компьютерной автоматизации. 2000
4. Crater K.C. An Argument for Open Source Software — Sensors, 2002, Vol. 19, No. 1.
5.Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.
6.Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000.
7.Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998.
8.Web – ресурсы http://www.scada.ru
9. http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/welcome.html
10http://web.ni.com
11http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
12. http://www.vitec.ru
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY