## Slide 1: Лекция 4. Архитектура SCADA-систем.
Преподаватель: Искакова Айгуль Малдыбековна
Кафедры «Автоматизация и управление» iskakova1979@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Архитектура SCADA-систем.
Архитектура программного обеспечения. Среда проектирования – компоненты общего назначения и специализированные.
Редактор проектов, специализированные библиотеки и средства конвертации.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 3
2.1 Архитектура программного обеспечения. Среда проектирования – компоненты общего назначения и специализированные.
Диспетчерское управление реализуется с помощью SCADA-систем. Задачей таких систем является обеспечение автоматического дистанционного наблюдения и дискретного управления функциями большого количества распределенных устройств (находящихся на большом расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта). Количество возможных устройств, работающих под управлением систем диспетчерского контроля и управления, велико и может достигать нескольких сотен. Для этих систем наиболее характерной задачей является сбор и передача данных, которая реализуется дистанционно расположенными терминальными устройствами. На рисунке представлена архитектура комплекс технических средств многоуровневой системы управления технологическими процессами.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 4
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY
Рисунок 3. Архитектура SCADA-систем

## Slide 5
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY
Как правило, это двух- или трехуровневые системы, так как именно на этих уровнях реализуется непосредственное управление технологическими процессами. Специфика каждой конкретной системы управления определяется используемой на каждом уровне программно - аппаратной платформой.
Нижний уровень (полевой) – состоит из первичных датчиков, осуществляющих сбор информации о ходе технологического процесса, приводов и исполнительных устройств, реализующих регулирующие и управляющие воздействия, кабельных соединений, и нормирующих преобразователей.
Средний уровень объекта (контроллерный) – состоит из контроллеров и устройств аналого-цифрового, цифро-аналогово, дискретного, импульсного и т.д. преобразования и устройств для сопряжения с верхним уровнем (шлюзов). Отдельные контроллеры могут быть объединены друг с другом при помощи контроллерных сетей. Контроллерные сети строятся на базе интерфейсов RS-232, RS-485, RS-422 или по сетевым протоколам и стандартам: Ethernet Fault Tolerant Ethernet (FTE), FTE Bridge, Profibus, Modbus и др.

## Slide 6
Датчики поставляют информацию локальным программируемым логическим контроллерам (PLC - Programming Logical Controoller), которые могут выполнять следующие функции:
- сбор и обработка информации о параметрах технологического процесса;
- управление электроприводами и другими исполнительными механизмами;
- решение задач автоматического логического управления и др.
Так как информация в контроллерах предварительно обрабатывается и частично используется на месте, существенно снижаются требования к пропускной способности каналов связи.
В качестве локальных PLC в системах контроля и управления различными технологическими процессами. На рынке представлены многие десятки и даже сотни типов контроллеров, способных обрабатывать от нескольких переменных до нескольких сот переменных.
К аппаратно-программным средствам контроллерного уровня управления предъявляются жесткие требования по надежности, времени реакции на исполнительные устройства, датчики и т.д. Программируемые логические контроллеры должны гарантированно откликаться на внешние события, поступающие от объекта, за время, определенное для каждого события.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 7
Для критичных с этой точки зрения объектов рекомендуется использовать контроллеры с операционными системами реального времени (ОСРВ). Контроллеры под управлением ОСРВ функционируют в режиме жесткого реального времени.
Разработка, отладка и исполнение программ управления локальными контроллерами осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения, широко представленного на рынке.
К этому классу инструментального ПО относятся пакеты типа ISaGRAF (CJ International France), InConrol (Wonderware, USA), Paradym 31 (Intellution, USA), имеющие открытую архитектуру.
Информация с локальных контроллеров может направляться в сеть диспетчерского пункта непосредственно, а также через контроллеры верхнего уровня (см. рис.). В зависимости от поставленной задачи контроллеры верхнего уровня (концентраторы, интеллектуальные или коммуникационные контроллеры) реализуют различные функции.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 8
Некоторые из них перечислены ниже:
- сбор данных с локальных контроллеров;
- обработка данных, включая масштабирование;
- поддержание единого времени в системе;
- синхронизация работы подсистем;
- организация архивов по выбранным параметрам;
- обмен информацией между локальными контроллерами и верхним уровнем;
- работа в автономном режиме при нарушениях связи с верхним уровнем;
- резервирование каналов передачи данных и др.
Верхний уровень – (информационно-вычислительный) состоит и компьютеров, объединенных в локальную сеть Ethernet c использованием в качестве передающей среды медной витой пары или (при больших расстояниях) оптоволокна. Протокол передачи данных – для удаленных подключений TCP IP. Датчики с нижнего уровня поставляют информацию среднему уровню управления локальным контроллерам (ПЛК), которые могут обеспечить реализацию следующих функции:
- сбор, первичную обработку и хранение информации о состоянии оборудования и параметрах технологического процесса;
- автоматическое логическое управление и регулирование;
- исполнение команд с пункта управления;
- самодиагностику работы программного обеспечения и состояния самого контроллера;
- обмена информацией с пунктами управления.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 9
Станции управления предназначены для отображения хода технологического процесса и оперативного управления. Эти задачи и призваны решать SCADA - системы. SCADА - это специализированное программное обеспечение, ориентированное на обеспечение интерфейса между диспетчером и системой управления, а также коммуникацию с внешним миром.
Спектр функциональных возможностей определен самой ролью SCADA в системах управления и реализован практически во всех пакетах:
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 10
2.2. Редактор проектов, специализированные библиотеки и средства конвертации.
Встроенные технологические языки программирования это инструмент, который предназначен для решения новых задач на базе уже существующей системы контроля и управления технологическими процессами. Такими задачами являются:
- программно-логическое управление технологическим оборудованием;
- алгоритмы оптимального (рационального) управления;
- расчет значений переменных по формулам;
- визуализация значений трендов целевой обработки (т.е. построение каких-либо - расчетных трендов на базе полученных в результате измерений); в качестве исходных -трендов могут быть использованы тренды реального времени и/или исторические тренды;
-архивирование дат и времени определенных событий;
-создание сценариев динамики экрана;
-интегрирование мгновенных значений расхода в задачах дозирования;
-создание альтернативных фильтров входных переменных.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 11
В каждой SCADA -системе имеется встроенный набор стандартных алгоритмов, однако для - решения уникальных задач приходится прибегать к созданию собственных алгоритмов на встроенных языках. Большинство SCADA -систем имеют встроенные языки высокого уровня, подобные языку Visual Ваsic. Эти языки позволяют задать адекватную реакцию приложения на события, связанные с изменением значений переменных, с выполнением некоторого логического условия, с нажатием комбинации клавиш. Также возможно создание программных фрагментов, циклически выполняемых с заданной частотой.
Встроенные языки программирования - мощное средство SCADA -систем, предоставляющее разработчику гибкий инструмент для разработки сложных приложений. Первые версии SCADA -систем либо не имели подобных языков, либо эти языки реализовывали небогатый набор функций. В современных версиях SCADA -систем функциональные возможности языков становятся существенно богаче.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 12
Можно выделить два подхода, используемых разработчиками встроенных в SCADA -системы языков программирования:
ориентация языка программирования на потребности и задачи технолога;
ориентация языка программирования на потребности и задачи системного интегратора.
Ориентация встроенного языка на потребности и задачи технолога
Функции в таких языках являются высокоуровневыми, не требующими профессиональных навыков программирования при их использовании. Количество таких функций в базовых поставках исчисляется сотнями, и существуют свободно распространяемые библиотеки дополнительных функций. Операции в подобных языках часто направлены на выполнение конкретных технологических операций, т.е. такие языки являются узкоспециализированными проблемно-ориентированными языками.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 13
Ориентация встроенного языка на потребности и задачи системного интегратора
В этом случае в качестве языков чаще всего используются Visual Ваsic - подобные языки. В некоторых системах также используются языки на основе С++. Такой подход является наиболее универсальным, однако разработка программ для SCADA -систем на таких языках подчас весьма трудоемка.
В каждом языке допускается расширение набора функций. В языках, ориентированных на технологов, это расширение достигается с помощью дополнительных инструментальных средств (Тоо1kits). Разработка дополнительных функций выполняется обычно программистами профессионалами.
Разработка новых функций при втором подходе выполняется обычно разработчиками приложений (как и в традиционных языках программирования).
Полнота использования возможностей встроенных языков (особенно при втором подходе) требует соответствующего уровня квалификации разработчика. Однако, большинство встроенных языков достаточно просты, и, поскольку они специально ориентированы на работу со SCADA -системой, освоение их элементарных возможностей обычно не представляет особых затруднений.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 14
Во всех языках функции разделяются на группы, часть из которых являются общеупотребительными: математические функции, функции работы со строками, обмен по SQL, DDЕ-обмен и т. д. Наряду с этими группами во многих SCADA -системах есть собственные уникальные наборы функций.
В разрабатываемом приложении создаются программные фрагменты, состоящие из операторов и функций языка, которые выполняют некоторую последовательность действий. Эти программные фрагменты связываются с разнообразными событиями в приложении, такими как нажатие кнопки, открытие окна, выполнение некоторого логического условия. Каждое из событий ассоциируется с графическим объектом, окном, таймером, открытием/ закрытием приложения. Когда приложение содержит сотни окон, тысячи различных графических объектов, а с каждым из них связано несколько событий, в приложении может «работать» огромное количество отдельных программных фрагментов. Велика вероятность их одновременной активизации.
Каждая из функций во встроенном языке выполняется в синхронном или асинхронном режиме. В синхронном режиме выполнение следующей функции не начинается до тех пор, пока не завершилось исполнение предыдущей. При запуске асинхронной функции управление переходит к ней, не дожидаясь завершения исполнения предыдущей функции.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 15
В связи с этим возникает несколько вопросов. С каким приоритетом исполняется каждый из фрагментов, допускается ли рекурсия при обработке событий и если да, то каков уровень вложенности? В SCADA -системах уровень вложенности пока не стандартизован, но оговаривается особо в рамках каждой из них.
Разработанные программные фрагменты (часто их называют «скрипты») могут выполняться в режиме интерпретации, могут быть скомпилированы в исполняемый код, и выполняться, например, как вызовы функций из библиотеки DLL.
Необходимо отметить, что в том и другом случае скрипты могут выполняться в том же потоке, что и основная часть программы, либо могут выполняться в отдельном потоке. Это зависит, в частности, от тина используемой SCADA - системы.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 16
2.3. Механизм OLE for Process Control (OPC) как основной способ взаимодействия SCADA – системы с внешним миром.
Рассмотрим основные принципы взаимодействия SCADA – системы с внешним миром.
Совремненные SCADA – системы не ограничивают выбор аппатратуры нижнего уровня, так как предоставляют большой выбор драйверов или серверов ввода- вывода и имеют хорошо развитые средства создания собственных программных модулей для драйверов нижнего уровня. Сами драйверы разрабатываются с использованием стандартных языков программирования.
Для подсоединения драйверов к системе в настоящее время используются следующие механизмы:
Ставший стандартом де-факто динамический обмен данными (DDE). Однако в современных SCADA – системах DDE применяется редко.
Собственные протоколы, разработанные фирмами-производителями SCADA – систем. Достоинтсвом таких протоколов является самая высокая скорость обмена данными.
Протокол OPC (OLE for Process Control). Данный протокол является стандартным и поддерживается большинством SCADA – систем.
Новый стандарт обмен, ориентированный на задачи промышленной автоматизации - OPC (OLE for Process Control) – был разработан на базе механизма OLE. Стандарт OPC обладает следующими преимуществами:
Позволяет объединить на уровне объектов различные системы управления и контроля, функционирующие в распределенной гетерогенной среде;
Устраняет необходимость использования нестандартных протоколов обмена данными между устройством и SCADA – системой.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 17
Основная цель стандарта OPC заключается в создании универсального механизма доступа к любому аппаратному устройству из прикладной программы. OPC позволяет производителям оборудования поставить программные компоненты, которые стандартным способом обеспечивают связь ПО с технологическим контроллером.
Таким образом, с точки зрения SCADA – систем, появление ОРС – серверов означает разработку программных стандартов обмена с технологическими устройствами.
ОРС – интерфейс допускает различные варианты обмена:
- получение данных с физических устройств;
- обмен между частями распределенного приложения;
- обмен между различными приложениями.
В первую очередь в качестве серверов ОРС выступают драйверы, написанные в соответствии со стандартом ОРС и осуществляющие обмен данными с компонентами систем автоматизированного управления через соответствующие коммуникационное оборудование. Кроме того, любая программа, снабженная стандартным ОРС – интерфейсом, может выступать в качестве ОРС – сервера.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 18
Применительно к SCADA – системам, ОРС-интерфейсом, расположенные на всех компютерах системы управления, стандартным образом могут поставлять данные в программу визуализации, базу данных и т.д.
При обмене данными с ОРС – сервером возможно два режима:
Периодический режим, с заданной частотой данные запрашиваются ОРС – клиентом;
Режим обмена по изменению значения, когда обмен происходит при изменении значения, когда обмен происходит при изменении значения переменной на заранее заданную величину.
Предпочтительным является второй тип обмена. При обмене через ОРС-интерфейс данные передаются в виде особых структур, называемых пакетами, которые содержат следующие поля:
Value (значение);
Quality (качество);
Timestamp (отметка времени).
Такой пакет в терминологии называют «элемент данных». Поле Quality позволяет определить, не произошла ли ошибка в момент измерения величины или во время передачи данных.
Во всех современных SCADA – системах при обмене данными осуществляется проверка поля Quality. Причем в различных системах реакция на «неудовлетворительное» значение качества получаемых данных может быть реализована по-разному. Обрабатывать поле Quality может либо приложение пользователя, либо сама SCADA – система.
В рамках стандарта ОРС все элементы данных объединяются в группы. Каждый элемент данных и группа имеют свое уникальное имя. Элементы данных и группы могут быть организованы в иерархическую структуру. Все элементы в каждой группе обновляются периодически, через равные промежутки времени, причем обновление элементов происходит синхронно.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 19
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY
Рисунок. 4. Схема ОРС-взаимодействия.

## Slide 20
Элементы данных часто называют тегами (ТАС). Именно эти тэги и являются технологическими переменными в SCADA -системе.
ОРС-сервер должен осуществлять буферизацию данных, запрашиваемых различными клиентскими приложениями, и оптимизировать их передачу так, чтобы коммуникация с физическими устройствами была наиболее эффективной. Буферизация данных необходима для того, чтобы исключить их потерю, и чтобы была _возможность их многократного считывания.
Важным преимуществом ОРС является возможность превращения системы управления в своего рода «конструктор», разнотипные элементы которого могут быть подключены к системе стандартным образом - через ОРС-интерфейс.
Использование технологии ОРС в качестве процедуры обеспечения целостного доступа к производственным данным дает следующие преимущества:
- производители устройств имеют возможность создания универсальных «переходников» от своего устройства к стандартизованному интерфейсу;
- производители программного обеспечения SCADA могут ориентировать свои программные продукты на работу со стандартным интерфейсом, не зависящим от типа устройства; - потребители (заказчики) комплектуют свои системы такими устройствами и программным обеспечением, которое наиболее подходит для решения поставленных задач.
Технологические устройства представляются управляющему ПО в виде серверов ОРС и в общем случае являются «черными ящиками».
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 21
Конечно, не бывает средства, решающего сразу все проблемы. ОРС может использоваться только в тех операционных системах, где поддерживается механизм Мюгозой ОСОМ. В настоящее время к таким ОС относятся Windows NT/95/98, а также некоторые системы семейства UNIX.
ОРС не обеспечивает работу в жестком реальном времени, поскольку в DСОМ отсутствуют понятия качества обслуживания, крайних сроков и т.д. В то же время контроль за «устареванием» данных имеется - каждое передаваемое значение сопровождается меткой времени. Несмотря на то, что требования жесткого реального времени, строго говоря, не выполняются, реальное время передачи данных порядка 50 миллисекунд достигается без всяких специальных мер.
Не следует думать, что любое устройство можно просто так «через ОРС» подключить к любой SCADA -системе - для этого надо иметь ОРС-сервер для данного устройства. Сервер можно получить либо вместе с устройством, либо купить, либо написать самостоятельно. Для написания ОРС-серверов в составе некоторых SCADA поставляется специальное ПО.

## Slide 22
Контрольные вопросы:
1. Общая структура АСУТП на основе SCADA.?
2. Функции SCADA на уровне контроллеров и датчиков.
3. Разработка и отладка управляющих программ на уровне контроллеров и датчиков.
4. Техническое обеспечение уровня цеха.
5. Функциональные возможности SCADA на уровне цеха.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 23
Основная литература
1. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А. Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри/ Е. Б. Андреев, Н.А.Куцевич, О.В.Синенко.—М.: издательство РТСофт, 2004.
2. Букреев В. Г., Цхе А. В. Основы инструментальной системы разработки АСУ/ В. Г. Букреев, А. В. Цхе.— Томск: издательство ТПУ, 2003.
2. Локотов А. Что должна уметь система SCADA/ А. Локотов// Современные технологии автоматизации.— 1998.
3. Анизимиров Л., Айзин В., Фридлянд А. Новая версия Trace Mode для Windows NT/ Л. Анизимиров, В. Айзин, А. Фридлянд// Современные технологии автоматизации.— 1998.
4. Анизимиров Л. Windows- компоненты Trace Mode 4.20/ Л. Анизимиров// Современные технологии автоматизации.— 1996.
5.Волобуев Ю. АСУ ТП в металлургии: проблемы и решения/ Ю.Волобуев Ю.// Современные технологии автоматизации.— 2000.
6. Кузнецов А. SACADA- системы: программистом можешь ты не быть/А. Волобуев// Современные технологии автоматизации.— 1996.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 24
4.2 Дополнительная литература
1.Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы: взгляд изнутри. /Электронная публикация на сайте "SCADA.ru“
2.Открытые системы: концепция или реальность? //Открытые системы. 1993. №4.
3. Куцевич Н.А. Новые технологии и MMI-системы. //Мир компьютерной автоматизации. 2000
4. Crater K.C. An Argument for Open Source Software — Sensors, 2002, Vol. 19, No. 1.
5.Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.
6.Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000.
7.Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998.
8.Web – ресурсы http://www.scada.ru
9. http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/welcome.html
10http://web.ni.com
11http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
12. http://www.vitec.ru
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY