## Slide 1: Лекция 11. Алгоритмы управления. Основные понятия
Преподаватель: Искакова Айгуль Малдыбековна
Кафедры «Автоматизация и управление» iskakova1979@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Алгоритмы управления. Основные понятия
Общие характеристики (РСУ).
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 3
Алгоритмы управления. Основные понятия
Алгоритмом управления называется порядок (инструкция) операций ввода и обработки данных и выработки управляющих воздействий, выраженная на формальном языке математических зависимостей и логический условий.
Термин «алгоритм» происходит от имени узбекского математика Аль-Хорезми, разработавшего в IX в. н. э. правила выполнения четырех арифметических операций с многоразрядными числами.
Алгоритмическое обеспечение подразделяется в зависимости от структуры и задач РСУ на алгоритмическое обеспечение информационных функций и алгоритмическое обеспечение управляющих функций.
К алгоритмам информационных функций относятся: масштабирование результатов измерения, сглаживание и линеаризация (фильтрация) входных переменных, интегрирование (суммирование) данных, извлечение квадратного корня из входных переменных и др. математические преобразования (возведени в степень, дифференцирование, вычитание и пр.), коррекция результатов измерения и др.

## Slide 4
К алгоритмам управления относят различные алгоритмы локального управления (позиционное, П-, ПИ- и ПИД-регулирование), алгоритмы адаптивного, робастного, ситуационного, нейро-нечеткого управления, оптимального демпфирования переходных процессов и многие др.
К особенностям алгоритмов управления относятся: функционирование в реальном масштабе времени (в темпе с процессом), использование в большей степени логических операций, нежели вычислительных, функциональная распределенность алгоритмов управления и ряд др.
К основным свойствам алгоритма относятся дискретность алгоритма, элементарность шагов алгоритма, детерминированность, массовость и результативность алгоритма.

## Slide 5
Выбор алгоритма управления определяется требованиями надежности, точности, быстродействия системы, степенью участия оператора в управлении системой и др. При разработке алгоритма управления следует учитывать временные ограничения при разработке вычислительных алгоритмов, а в ряде случаев ограничения объема памяти программ и характеристик контроллеров. Упрощение алгоритма управления может идти в направлении уменьшения точности вычислений, увеличения времени вычислений при решении задачи по частям, использования стандартных алгоритмов и т. п.
Известны следующие формы представления алгоритма управления: словесное описание, операторная форма записи алгоритма, описание алгоритма с применением графических символов и текстовое описание структурированных программ (ТОСП) или псевдокод.
Управление сложными технологическими процессами в условиях неполноты знаний об объектах управления, высоком уровне помех и при наличии перекрестных связей между каналами управления не позволяют провести эффективный синтез моделей и алгоритмов управления формальными традиционными методами. Все большее применение находят методы теории нечетких множеств, методы робастного, адаптивного, ситуационного и др. видов управления.

## Slide 6
Методы нечеткого управления основаны на выработке управляющих правил в условиях, при которых неполнота информации о процессе не позволяют использовать классические методы управления. Основным методом получения управляющих правил является метод экспертных оценок, базирующийся на знаниях экспертов. Нечеткая модель процесса, составленная на основе импликаций (связки «если»..., «то»...), описывающих возможные состояния объекта, подвергается структурной идентификации с оценкой параметров модели. Также используются самонастраивающиеся нейро-нечеткие регуляторы с использованием нейронных сетей.
Методы робастного управления используются при параметрической или структурной неопределенности модели объекта, вызванной недостатком информации. При этом неопределенность объекта рассматривается как неопределенность отдельных показателей или характеристик, таких как быстродействие, устойчивость и др. Как правило, робастный регулятор является робастным по отношению к выбранному показателю, а информация, характеризующая неопределенность, не используется в управлении.

## Slide 7
Методы адаптивного управления применяются при постоянно меняющихся под воздействием внешних условий показателях качества управления. Математическая модель объекта управления с адаптивным регулятором постоянно уточняется по результатам компенсации отклонений параметров состояния, вызванных, в том числе, изменением внешних условий. Таким образом, адаптивный регулятор учитывает как изменение состояния объекта, так и изменения внешней среды.
Методы ситуационного управления основаны на анализе ситуации после пошагового управляющего воздействия на объект управления. Уточнение коэффициентов ситуационной модели осуществляется после выбранного временного интервала и изменения параметров состояния объекта.

## Slide 8
Общие характеристики (РСУ).
Основными характеристиками РСУ технологическим процессом являются архитектура и структура системы, информационная емкость, открытость, масштабируемость, надежность, быстродействие, экономичность и др.
В настоящее время крупные фирмы производят все необходимое оборудование (рабочие станции, серверы, контроллеры, сетевые компоненты, преобразователи, программное обеспечение и пр.) для построения РСУ, которые внедряют на предприятиях в освоенных ими отраслях промышленности РК. К числу первых РСУ (1975 г.), ставших в определенном смысле эталоном распределенных систем управления, была ТDС-3000 фирмы Ноnеуwеll, США. Порядка 10 таких систем было закуплено в СССР для заводов по производству минеральных удобрений, а также для заводов нефтеперерабатывающей промышленности. Эти системы прошли модернизацию и поныне успешно работают на предприятиях.

## Slide 9
В настоящее время помимо ТDС-3000 находят применение такие РСУ, как Тоtal Р1аnt Solution (ТРS) и Ехреnоn РКS фирмы Ноnеуwell, Damatic XDi (Vа1ment Аutomation), Simatic РСS7 (Siemens), Сеntrum СS3000 (Yokogawa), I/А Sеries (Foxboro) и др. Среди российских распределенных систем управления — МСКУ 2М (АО «Импульс»), Техноконт (ГК «Текон»), ПТК «Квинт» и др.
Современные РСУ используют промышленные рабочие станции, многоканальные контроллеры (РС-based и модульные), станции распределенного ввода/вывода, открытые промышленные сети (Industrial Ethernet, Ргоfibus, САN и др.), интеллектуальные устройства ввода/вывода, беспроводные устройства передачи информации, WЕВ-технологию обмена данными.
В последние годы ведущие зарубежные фирмы (Siemens, Мitsubishi Electric, GЕ Frаnuс, Invesys, Ноnеуwell, Schneider Еlесtric, Vа1ment и др.) выпускают программные средства для интеграции систем управления производством в целом как на уровне технологических процессов, так и на уровне финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

## Slide 10
Архитектура РСУ определяется уровнями иерархии системы, набором программно-технических средств, сетевой архитектурой, интеллектуализацией преобразователей, возможностями резервирования и рядом других параметров.
В зависимости от комплекса решаемых задач информационная емкость системы включает различное число каналов ввода/вывода, способных обрабатывать от сотен до тысяч и десятков тысяч сигналов. Для приема, хранения и обработки большого числа параметров применяются базы данных реального времени (БД РВ) — реляционные, сетевые, иерархические или объектно-ориентированные. Сервер БД РВ является ядром интегрированной системы управления, обеспечивая форматирование массивов данных от технологического процесса для их анализа и использования на верхнем уровне управления предприятием.
Открытость системы управления предполагает использование в структуре системы открытых международных стандартов на аппаратное и программное обеспечение, языки программирования контроллеров, активное оборудование вычислительных сетей и т. п., позволяющих совместное применение программно-аппаратных средств различных производителей. Масштабируемость системы означает возможность построения систем управления на базе программно-технических средств малой, средней или большой емкости. При этом возможно как наращивание системы, так и ее локализация. Масштабируемость допускает легкость модернизации системы без серьезных изменений ее структуры. Надежность, быстродействие и экономичность системы управления являются важными характеристиками системы управления.

## Slide 11
Открытые технологии синтеза системы позволяют оптимизировать выбор программно-технических средств и устройств ввода/вывода параметров процесса по критерию цена/производительность. Для повышения надежности узлов и системы в целом применяются наряду с отказоустойчивыми компонентами и системами их резервирование (дублирование и троирование), а также специальные меры защиты в условиях агрессивных, взрывоопасных сред, сильного электромагнитного излучения и пр. Быстродействие системы определяется быстродействием (инерционностью) преобразователей, контроллеров, других узлов системы, а также алгоритмическим обеспечением систем управления (выбор алгоритмов управления, время опроса датчиков, объем выборки и др.).

## Slide 12
Данная система является дальнейшим развитием предшествующих РСУ фирмы Honeywell — TDC 3000, Total Plant Solution, Plant Scape и др. Система Experion PKS, архитектура которой приведена на рис. 5.5, также предназначена для управления непрерывными и дискретными процессами, оборудованием и системами электропривода.
Experion PKS (Process Knowledge Solution — «Система знаний о процессе») накапливает знания о процессе и управляет процессом и оборудованием. В системе сохранен принцип деления процесса на отделы (department) no технологическому принципу. Все станции и узлы подключены к общесистемной шине FTE.
управления транзакциями.

## Slide 13
Новым архитектурным решением системы Experion PKS являются средства коммуникации с устройствами I/O, которые не привязаны к какому-либо конкретному контроллеру. Это значит, что данные устройства ввода/вывода не связаны с конкретным контроллером, а доступны всем устройствам системы Experion PKS на шине FTE. Таким образом, любые данные могут быть доступны через системную шину независимо от физического местонахождения устройства ввода/вывода.

## Slide 14
Рисунок 17 – Архитектура РСУ

## Slide 15
К другим достоинствам системы Experion PKS относятся:
• масштабируемость системы, т. е. возможность управления, как отдельными процессами, так и производством в целом;
• единая БД, доступная всем пользователям на различных уровнях иерархии;
• доступность информации через средства Internet/Intranet по технологии HMI-Web с форматированием данных на языке XML;
• открытость системы, использующей международные стандарты ОРС, СОМ/ DCOM, OLE, ActiveX, типовую связь с СУБД на языке SQL по протоколу ODBC;
• использование открытых промышленных и полевых сетей.

## Slide 16
Контрольные вопросы:
1. Процедура «Фильтрация» при обработке входных данных в аналоговом канале. Подавление случайных всплесков.?
2. Процедура «Фильтрация» при обработке входных данных в аналоговом канале. Экспоненциальное сглаживание и контроль шкалы.
3. Процедура «Фильтрация» при обработке выходных данных в аналоговом канале.
4. Процедура «Фильтрация» при обработке выходных данных в аналоговом канале. Ограничение скорости изменения, подавление малых колебаний, экспоненциальное сглаживание и ограничение выходной величины.
5. Процедуры обработки входных и выходных данных в дискретном канале.?
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 17
Основная литература
1. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А. Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри/ Е. Б. Андреев, Н.А.Куцевич, О.В.Синенко.—М.: издательство РТСофт, 2004.
2. Букреев В. Г., Цхе А. В. Основы инструментальной системы разработки АСУ/ В. Г. Букреев, А. В. Цхе.— Томск: издательство ТПУ, 2003.
2. Локотов А. Что должна уметь система SCADA/ А. Локотов// Современные технологии автоматизации.— 1998.
3. Анизимиров Л., Айзин В., Фридлянд А. Новая версия Trace Mode для Windows NT/ Л. Анизимиров, В. Айзин, А. Фридлянд// Современные технологии автоматизации.— 1998.
4. Анизимиров Л. Windows- компоненты Trace Mode 4.20/ Л. Анизимиров// Современные технологии автоматизации.— 1996.
5.Волобуев Ю. АСУ ТП в металлургии: проблемы и решения/ Ю.Волобуев Ю.// Современные технологии автоматизации.— 2000.
6. Кузнецов А. SACADA- системы: программистом можешь ты не быть/А. Волобуев// Современные технологии автоматизации.— 1996.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 18
4.2 Дополнительная литература
1.Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы: взгляд изнутри. /Электронная публикация на сайте "SCADA.ru“
2.Открытые системы: концепция или реальность? //Открытые системы. 1993. №4.
3. Куцевич Н.А. Новые технологии и MMI-системы. //Мир компьютерной автоматизации. 2000
4. Crater K.C. An Argument for Open Source Software — Sensors, 2002, Vol. 19, No. 1.
5.Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.
6.Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000.
7.Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998.
8.Web – ресурсы http://www.scada.ru
9. http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/welcome.html
10http://web.ni.com
11http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
12. http://www.vitec.ru
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY