## Slide 1: Лекция 13. Путеводитель по современному состоянию SCADA-систем
Преподаватель: Искакова Айгуль Малдыбековна
Кафедры «Автоматизация и управление» iskakova1979@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Путеводитель по современному состоянию SCADA-систем
Базовое и прикладное программное обеспечение систем управления технологическим процессом
Встраиваемое ПО
Системы управления в реальном времени
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 3
Базовое и прикладное программное обеспечение систем управления технологическим процессом
Базовое ПО по применению разделяется на встраиваемое и настольное. Чаще всего в качестве встраиваемого используются операционные системы (ОС) реального времени, для настольных приложений - ОС общего назначения.
И в настоящее время широко используются инструментальные программные средства, упрощающие и ускоряющие процесс разработки. С точки зрения области применения, можно выделить CASE (Computer Aided Software Engeneering) - системы, ориентированные на разработку программ управления внешними устройствами, контроллерами, и SCADA-системы, специализирующиеся на визуализации процессов и регистрации информации с других подсистем. Для обеспечения связи SCADA-систем с другими подсистемами используется коммуникационное ПО. Не может остаться без внимания в этом разделе и применение баз данных (БД), используемых как для хранения учрежденческой информации в традиционных реляционных БД, так и технологических данных в специализированных БД реального времени.

## Slide 4
Встраиваемое ПО
Большинство современных встраиваемых ОС являются модульными. Начинаются они обычно с маленького ядра и загрузчика программ, к которому как строительные блоки присоединяются системные службы и утилиты. Часто ОС оцениваются по частям доступным пользователю, прежде всего, по API интерфейсу (API - Application Programming Interface), используемый программистами как способ получения системного сервиса.

## Slide 5
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY
В ОС могут использоваться универсальные языки программирования. Они позволяют решать задачи программирования контроллеров для систем и устройств связи с объектом. Но их применение требует квалификации в теории и технологии программирования, знания особенностей конкретной операционной системы, тонкостей аппаратного обеспечения (контроллеров, модулей сопряжения с объектом и т.д.). Поэтому фирмы, производящие оборудование для построения систем автоматизации, стремились сопровождать свою продукцию набором программных инструментов, с помощью которых пользователь, по определенным правилам и соглашениям, мог описывать логику работы контроллера. Эти правила и соглашения, оформленные в виде специальных языков программирования, в совокупности с элементами человеко-машинного интерфейса, образовывали CASE-инструмент.

## Slide 6
Системы управления в реальном времени
Ранее СASE-системы отличались набором поддерживаемых функций, нестандартным и немобильным языком программирования. После выпуска в 1992 году стандарта MЭК 1131-3 определены 5 языков программирования контроллеров, выдвинуты требования открытости системы, включающие:
возможность разработки драйверов для модулей ввода/вывода самим пользователем;
наличие коммуникационных задач, обеспечивающих связь с другими подсистемами;
возможность портации ядра системы для ряда программно-аппаратных платформ.
Большое количество пакетов появилось на рынке, удовлетворяющих вышеописанным требованиям.
ISaGRAF(CJ International, France), InControl (Wonderware, USA), Paradym 31 (Intellution, USA).

## Slide 7
В рамках инструментальной системы описываются отдельные узлы, как ресурсы с правилами их функционирования по определенному алгоритму по отношению друг к другу. Реализация распределенного характера приложения встраивается в сам процесс его разработки в рамках систем управления в реальном времени. Встраивание распределенности в процедуру разработки приложения реализуется по-разному в продуктах различных фирм. В системах, ориентированных на Windows NT (www.microsoft.com), таких как InControl (www.wonderware.com), используются механизмы COM/DCOM, в многоплатформных системах, типа ISaGRAF (www.isagraf.com), чаще всего, протокол TCP/IP.

## Slide 8
Встроенные языки программирования в SCADA-системах
Встроенные языки программирования - мощное средство SCADA - систем, предоставляющее разработчику гибкий инструмент для разработки сложных приложений. Первые версии SCADA - систем либо не имели подобных языков, либо эти языки реализовывали небогатый набор функций. В современных версиях SCADA - систем функциональные возможности языков становятся существенно богаче. Явно выделяются два подхода:
Ориентация встроенных языков программирования на технологов. Функции в таких языках являются высокоуровневыми, не требующими профессиональных навыков программирования при их использовании. Количество таких функций в базовых поставках не исчисляется сотнями, хотя существуют свободно распространяемые библиотеки дополнительных функций.
Ориентация на системного интегратора. В этом случае в качестве языков чаще всего используются VBasic - подобные языки.

## Slide 9
В каждом языке допускается расширение набора функций. В языках, ориентированных на технологов, это расширение достигается с помощью дополнительных инструментальных средств (Toolkits). Разработка дополнительных функций выполняется обычно программистами - профессионалами.
Разработка новых функций при втором подходе выполняется обычно разработчиками приложений (как и в традиционных языках программирования).
Полнота использования возможностей встроенных языков (особенно при втором подходе) требует соответствующего уровня квалификации разработчика, если, конечно, в этом есть необходимость. Требования задачи могут быть не столь высокими, чтобы применять всю «мощь» встроенного языка.
Во всех языках функции разделяются на группы, часть из которых присутствует практически во всех языках: математические функции, функции работы со строками, обмен по SQL , DDE - обмен и т. д.

## Slide 10
В разрабатываемом приложении создаются программные фрагменты, состоящие из операторов и функций языка, которые выполняют некоторую последовательность действий. Эти программные фрагменты связываются с разнообразными событиями в приложении, такими как нажатие кнопки, открытие окна, выполнение логического условия (a +b > c). Каждое из событий ассоциируется с графическим объектом, окном, таймером, открытием/закрытием приложения. Когда приложение содержит сотни окон, тысячи различных графических объектов, а с каждым из них связано несколько событий, в приложении может «работать» огромное количество отдельных программных фрагментов. Велика вероятность их «одновременной» активизации.
Каждая из функций во встроенном языке выполняется в синхронном или асинхронном режиме. В синхронном режиме выполнение следующей функции не начинается до тех пор, пока не завершилось исполнение предыдущей. При запуске асинхронной функции управление переходит следующей, не дожидаясь завершения исполнения предыдущей функции.

## Slide 11
В связи с этим возникает несколько вопросов. С каким приоритетом исполняется каждый из фрагментов, допускается ли рекурсия при обработке событий и если да, то каков уровень вложенности? В SCADA - системах уровень вложенности пока не стандартизован, но оговаривается особо в рамках каждой из них.
Встроенные языки программирования - мощное средство SCADA - систем, предоставляющее разработчику гибкий инструмент для разработки сложных приложений. Первые версии SCADA - систем либо не имели подобных языков, либо эти языки реализовывали небогатый набор функций. В современных версиях SCADA - систем функциональные возможности языков становятся существенно богаче. Явно выделяются два подхода:
Ориентация встроенных языков программирования на технологов. Функции в таких языках являются высокоуровневыми, не требующими профессиональных навыков программирования при их использовании. Количество таких функций в базовых поставках не исчисляется сотнями, хотя существуют свободно распространяемые библиотеки дополнительных функций.
Ориентация на системного интегратора. В этом случае в качестве языков чаще всего используются VBasic - подобные языки.
В каждом языке допускается расширение набора функций. В языках, ориентированных на технологов, это расширение достигается с помощью дополнительных инструментальных средств (Toolkits). Разработка дополнительных функций выполняется обычно программистами - профессионалами.

## Slide 12
Разработка новых функций при втором подходе выполняется обычно разработчиками приложений (как и в традиционных языках программирования).
Полнота использования возможностей встроенных языков (особенно при втором подходе) требует соответствующего уровня квалификации разработчика, если, конечно, в этом есть необходимость. Требования задачи могут быть не столь высокими, чтобы применять всю «мощь» встроенного языка.
Во всех языках функции разделяются на группы, часть из которых присутствует практически во всех языках: математические функции, функции работы со строками, обмен по SQL , DDE - обмен и т.д.
В разрабатываемом приложении создаются программные фрагменты, состоящие из операторов и функций языка, которые выполняют некоторую последовательность действий. Эти программные фрагменты связываются с разнообразными событиями в приложении, такими как нажатие кнопки, открытие окна, выполнение логического условия (a +b > c). Каждое из событий ассоциируется с графическим объектом, окном, таймером, открытием/ закрытием приложения. Когда приложение содержит сотни окон, тысячи различных графических объектов, а с каждым из них связано несколько событий, в приложении может «работать» огромное количество отдельных программных фрагментов. Велика вероятность их «одновременной» активизации.

## Slide 13
Каждая из функций во встроенном языке выполняется в синхронном или асинхронном режиме. В синхронном режиме выполнение следующей функции не начинается до тех пор, пока не завершилось исполнение предыдущей. При запуске асинхронной функции управление переходит к следующей, не дожидаясь завершения исполнения предыдущей функции.
В связи с этим возникает несколько вопросов. С каким приоритетом исполняется каждый из фрагментов, допускается ли рекурсия при обработке событий и если да, то каков уровень вложенности? В SCADA - системах уровень вложенности пока не стандартизован, но оговаривается особо в рамках каждой из них.

## Slide 14
Контрольные вопросы:
1. Язык программирования алгоритмов управления FBD. Общие положения.
2. Язык FBD. Типы входов и выходов элементов FBD.
3. Алгоритм пересчета блоков FBD.
4. Функции управления. Управление нагрузкой. Назначение входов выходов. Описание работы блока.
Процедура «Фильтрация» при обработке выходных данных в аналоговом канале. Ограничение скорости изменения, подавление малых колебаний, экспоненциальное сглаживание и ограничение выходной величины.
5. Функции управления. Реализация блока «Управление нагрузкой».
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 15
Основная литература
1. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А. Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри/ Е. Б. Андреев, Н.А.Куцевич, О.В.Синенко.—М.: издательство РТСофт, 2004.
2. Букреев В. Г., Цхе А. В. Основы инструментальной системы разработки АСУ/ В. Г. Букреев, А. В. Цхе.— Томск: издательство ТПУ, 2003.
2. Локотов А. Что должна уметь система SCADA/ А. Локотов// Современные технологии автоматизации.— 1998.
3. Анизимиров Л., Айзин В., Фридлянд А. Новая версия Trace Mode для Windows NT/ Л. Анизимиров, В. Айзин, А. Фридлянд// Современные технологии автоматизации.— 1998.
4. Анизимиров Л. Windows- компоненты Trace Mode 4.20/ Л. Анизимиров// Современные технологии автоматизации.— 1996.
5.Волобуев Ю. АСУ ТП в металлургии: проблемы и решения/ Ю.Волобуев Ю.// Современные технологии автоматизации.— 2000.
6. Кузнецов А. SACADA- системы: программистом можешь ты не быть/А. Волобуев// Современные технологии автоматизации.— 1996.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 16
4.2 Дополнительная литература
1.Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы: взгляд изнутри. /Электронная публикация на сайте "SCADA.ru“
2.Открытые системы: концепция или реальность? //Открытые системы. 1993. №4.
3. Куцевич Н.А. Новые технологии и MMI-системы. //Мир компьютерной автоматизации. 2000
4. Crater K.C. An Argument for Open Source Software — Sensors, 2002, Vol. 19, No. 1.
5.Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.
6.Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000.
7.Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998.
8.Web – ресурсы http://www.scada.ru
9. http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/welcome.html
10http://web.ni.com
11http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
12. http://www.vitec.ru
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY