## Slide 1: Лекция 15. Локальная система и распределенная система АСУТП
Преподаватель: Искакова Айгуль Малдыбековна
Кафедры «Автоматизация и управление» iskakova1979@mail.ru

## Slide 2: Содержание
1. Локальная система и распределенная система АСУТП
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 3
Локальная система АСУТП и распределенная система имеют одну общую особенность. Обе системы полностью выйдут из строя, если всего в ОДНОМ компоненте системы (компьютере, соединенном с контроллерами или сетью контроллеров) возникнет неисправность.
Большинство современных компьютеров обеспечивают хорошие показатели надежности, но, тем не менее, они также выходят из строя, особенно при эксплуатации в жестких производственных условиях. Если какие-либо компоненты производственного процесса являются критически важными (или весь процесс), или стоимость остановки производства очень высока, возникает необходимость построения резервируемых систем. В системах, обеспечивающих резервирование, выход из строя одного компонента не влечет за собой остановку всей системы. Программное обеспечение для управления производственными процессами SCADA-систем поддерживает реализацию резервирования большинства компонентов, как вследствие особенности архитектуры, так и наличию встроенных механизмов.

## Slide 4
Архитектура Клиент-Сервер
Распределение процессов управления и контроля по нескольким компьютерам, объединенных в локальную сеть, позволяет увеличить эффективность и скорость работы всей системы. В простой системе компьютер, соединенный с промышленным оборудованием, становится сервером, предназначенным для взаимодействия с контроллерами, в то время как компьютеры в локальной сети - клиентами.
Когда компьютеру-клиенту требуются данные для отображения, он запрашивает их у сервера и затем обрабатывает локально.

## Slide 5
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY
Дублирование Сервера Ввода-Вывода
Для обеспечения резервирования в систему может быть добавлен второй (резервный) сервер, также предназначенный для взаимодействия с промышленным оборудованием.
Если основной сервер выходит из строя, запросы клиентов направляются к резервному серверу.
Резервный сервер не должен при этом полностью дублировать работу основного, поскольку в этом случае оба сервера взаимодействуют с контроллерами, удваивая нагрузку на промышленную сеть, сокращая, следовательно, общую производительность. В клиент-серверной архитектуре только основной сервер взаимодействует с контроллерами. Одновременно он обменивается данными с резервным сервером, постоянно обновляя его статус. Если обмен данными с основным сервером прекращается, резервный сервер полагает, что основной вышел из строя и берет на себя его функции. После того, как неисправность в основном сервере будет устранена и он будет снова включен, основной сервер считает текущее состояние с резервного сервера и восстановит свою роль в качестве основного.

## Slide 6
Резервирование на уровне задач
В клиент-серверной архитектуре при наличии дублированных серверов ввода-вывода можно реализовать более, чем просто поддержку постоянной связи с промышленными устройствами. Необходимо также обеспечить сохранность и непрерывность данных тревог и графиков в случае возникновения неисправности. Это может быть обеспечено путем разделения функций сервера на 4 задачи:
ввод-вывод;
тревоги;
графики;
отчеты.
Каждая из этих задач поддерживает свою базу данных независимо от других задач, так что можно дублировать каждую задачу в отдельности. Например, можно обеспечить параллельное исполнение задач отображения графиков на разных серверах, в отличие от архитектуры основной/резервный, используемой для серверов ввода-вывода.

## Slide 7
Во время работы SCADA обеспечивает параллельную работу основных и резервных серверов. Если основной сервер Отчетов, Графиков или Тревог выходит из строя, все клиенты получают данные с резервного. После рестарта основного сервера клиенты сохраняют работу с резервным сервером до тех пор, если он не выйдет из строя или произойдет выключение и перезагрузка клиента. Поскольку SCADA обеспечивает идентичность данных на обоих серверах, для клиента нет никакой разницы откуда брать данные - с основного или резервного, ситуация когда часть клиентов берет данные с основного, а часть с резервного является нормальной. После устранения неисправности основного сервера, он может обновить свои данные графиков с помощью информации с резервного. Таким образом, поддерживается непрерывное отображение информации графиков.

## Slide 8
Выделенный сервер файлов
В систему может также быть добавлен выделенный сервер файлов для централизованного хранения баз данных и информации для отображения на экране. В случае выхода из строя основного сервера обеспечивается непрерывное отображение графиков. Централизованные базы данных также легче поддерживать и администрировать.

## Slide 9
Резервирование связи с контроллерами
В большинстве контроллеров можно организовать дополнительную связь между сервером ввода-вывода и устройством. Наличие дополнительного канала связи гарантирует сохранение обмена данными, если основной канал выйдет из строя.
Во время старта SCADA-пакет соединяется с устройством по основному каналу связи. Если обмен данными нарушается (например, обрыв кабеля) SCADA переключается на резервный канал. Обратный переход на основной канал происходит после восстановления физического соединения. Резервный путь обмена данными можно также организовать по локальной сети.
Если устройство ввода-вывода поддерживает соединение точка-точка, можно обеспечить полное резервирование путем дублирования устройств.
Необходимо также отметить, что конкретная реализация всех вышеприведенных возможностей повышения надежности существенно различается в разных пакетах SCADA. Основным критерием можно считать простоту настройки реальных конфигураций, то есть программная поддержка решений, изначально заложенная в пакете. Все возможности по резервированию в SCADA полностью встроены в пакет и не требуют никакого дополнительного программирования. Причем большая часть из них устанавливается с помощью интуитивно понятных модулей, типа «Мастера Настройки Компьютера» (Computer Setup Wizard).

## Slide 10
Пример SCADA - система GENESIS32 фирмы ICONICS
Ниже дано краткое описание архитектуры и функциональных возможностей лидера современных SCADA-систем и наиболее яркого представителя на Российском рынке АСУ.
GENESIS32 является комплексом 32-разрядных приложений для Windows 95, Windows 98 и Windows NT, построенных в соответствии со спецификацией OPC, который предназначен для создания программного обеспечения сбора данных и оперативного диспетчерского управления верхнего уровня систем промышленной автоматизации. В состав GENESIS32 также входит среда разработки и исполнения сценарных процедур VBA, обеспечивающая возможность разработки части программного обеспечения средствами Microsoft Visual Basic for Applications 6.0 (Visual Basic для приложений), входящего в популярный пакет MS Office 2000. Все программные компоненты реализованы на базе многопоточной модели и поддерживают технологию ActiveX.

## Slide 11
В состав GENESIS32 входят следующие клиентские приложения, соответствующие спецификации OPC:
GraphWorX32;
TrendWorX32;
AlarmWorX32;
ScriptWorX32.
Указанные приложения могут заказываться и применяться как в составе комплекса, так и автономно.
Кроме того, фирма Iconics поставляет перечисленные далее программные компоненты.
1. Серверы OPC:
OPC-серверы, разработанные Iconics;
OPC-серверы, разработанные третьими фирмами;
Iconics GEN-OPC cервер.
2. Дополнительные приложения и инструментальные средства разработки:
DataWorX32;
Сервер регистрации данных в базах данных TrendWorX32 SQL Server;
ActiveX ToolBox;
ActiveX ToolWorX;
OPC ToolWorX 2.2.

## Slide 12
GraphWorX32
GraphWorX32 объединяет средства разработки и просмотра графических мнемосхем автоматизированных рабочих мест оператора АСУ ТП. Мнемосхемы (экранные формы) могут создаваться как на основе встроенных средств рисования, так и управляющих элементов ActiveX других производителей. Алгоритмы вторичной обработки данных и процедуры управления экранными формами могут разрабатываться в интегрированной среде разработки и исполнения сценариев Visual Basic для приложений (VBA).
GraphWorX32 является инструментальным средством, предназначенным для визуализации контролируемых технологических параметров и оперативного диспетчерского управления на верхнем уровне АСУ ТП, который полностью соответствует требованиям к клиенту OPC и поддерживает технологии ActiveX и OLE.

## Slide 13
Основные характеристики GraphWorX32:
Многопоточное 32-разрядное приложение.
Возможность обмена данными с любыми серверами OPC.
Мощные инструменты для создания экранных форм и динамических элементов отображения.
Возможность встраивания элементов управления ActiveX и объектов OLE.
Встроенная среда редактирования сценарных процедур Microsoft Visual Basic for Applications 6.0.
Динамизация элементов отображения со временем обновления графической информации 50 мс.
Поддержка шаблонов экранных форм, содержащих наиболее часто используемые слои графических объектов.
Возможность встраивания в HTML-страницы и другие контейнеры OLE (MS Word, MS Excel, MS Access и др.).
Возможность просмотра браузерами Интернет, такими как MS Internet Explorer.
Обширная библиотека элементов отображения, ориентированных на построение мнемосхем промышленных объектов.
Поддержка графических слоев: один файл может содержать множество экранных форм.
Поддержка градиентов цветовой палитры, обеспечивающая возможность реализации объемной графики.
Возможность динамической смены источников данных во время исполнения посредством технологии псевдонимов.
Защита экранных форм паролем от внесения несанкционированных изменений.
Возможность встраивания графиков TrendWorX32 и журналов событий и тревог AlarmWorX32.
Средства импорта графических метафайлов (WMF) и растровых изображений (BMP).
Встроенный редактор выражений для выполнения математических, функциональных, логических и других операций над данными.

## Slide 14
TrendWorX32
TrendWorX32 представляет открытое решение по высокопроизводительному построению графических зависимостей контролируемых параметров, поддерживает спецификацию OPC доступа к историческим данным (OPC HDA), устанавливающую требования к подсистеме накопления и регистрации значений контролируемых параметров в различных базах данных, с возможностью последующего извлечения и представления на графиках.
Пакет TrendWorX32 обеспечивает накопление и представление текущих данных в виде графических зависимостей от времени. Кроме того, TrendWorX32 является мощным средством архивирования накапливаемой информации в базах данных с возможностью последующего извлечения и просмотра на графиках. Полностью соответствует спецификациям OPC доступа к текущим и историческим данным.

## Slide 15
Основные функциональные возможности TrendWorX32:
Представление значений контролируемых параметров, получаемых от серверов OPC, на графиках различных типов в реальном масштабе времени.
Поддерживаются следующие виды графиков:
зависимость от времени;
логарифмическая зависимость от времени;
гистограмма;
круговая диаграмма;
зависимость одного параметра от другого.
Возможность настройки параметров графика, добавления и удаления перьев во время исполнения.
Возможность построения графических зависимостей на основе данных пользователя путем использования сценариев VBA или внешних приложений.
Архивирование значений контролируемых параметров в базах данных MS Access, MS SQL Server, Oracle при помощи сервера доступа к историческим данным TrendWorX32 SQL Server.
Вычисление статистических характеристик выборок значений контролируемых параметров.
Извлечение значений контролируемых параметров из архивов и представление в виде графиков различных типов.
Возможность одновременного просмотра текущих и исторических данных в одной области построения.
Вывод графиков на печатающее устройство.
Разработка и исполнение сценарных процедур на встроенном Visual Basic for applications.
Возможность вставки элементов просмотра графиков TrendWorX32 ActiveX в различные контейнеры ActiveX.
Встроенное средство генерации отчетов в базах данных и MS Excel TrendWorX32 Reporting .

## Slide 16
AlarmWorX32
AlarmWorX32  мощная подсистема обнаружения, идентификации, фильтрации и сортировки аварийных и других событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и состоянием технических средств АСУ ТП.
AlarmWorX32 является набором программных компонентов, предназначенных для обнаружения аварийных событий, оповещения оперативного персонала, приема подтверждений восприятия информации об аварийных событиях и регистрации информации об авариях в базе данных. Использование элементов просмотра графиков и аварийных событий в AlarmWorX32. Основные функциональные возможности AlarmWorX32:
Обнаружение аварийных событий по множеству признаков и критериев, настраиваемых пользователем.
Передача информации об обнаруженных авариях клиентским приложениям, расположенным на разных узлах локальной или глобальной сети.
Простое оповещение персонала об обнаруженных аварийных событиях путем прерывистого отображения информации об аварии и звукового сигнала.
Голосовое оповещение персонала об обнаруженных аварийных ситуациях*.
Оповещение персонала путем автоматического дозвона по коммутируемым каналам связи с передачей сообщений об аварийных событиях и приемом подтверждений восприятия от ответственных лиц*.
Персональное планирование оповещения для привлечения к мероприятиям по устранению аварийной ситуации только дежурного персонала*.

## Slide 17
Анализ аварийных событий и действий ответственного персонала.
Объединение всех аварийных событий и подтверждений восприятия системных сообщений ответственным персоналом в сводки аварийных событий.
Отображение вспомогательной информации для аварийных событий, позволяющей локализовать и устранять причины аварии.
Связь с аппаратными средствами системы через интерфейсы OPC.
Возможность запуска сервера обнаружения аварий в качестве службы Windows NT.
Возможность записи информации о событиях в журнал Windows NT.
Мощное средство конфигурирования признаков аварийных событий.
Управляющий элемент ActiveX просмотра текущих аварийных событий.
Управляющий элемент ActiveX просмотра архива событий.
Встроенная среда редактирования сценарных процедур Microsoft Visual Basic for Applications 5.0.
* Планируется в более поздних выпусках AlarmWorX32 6.0

## Slide 18
DataWorX32
DataWorX32  сервер организации единого централизованного списка контролируемых параметров с возможностью создания глобальных переменных, доступных всем клиентским приложениям программного комплекса, а также обладающий механизмом резервирования серверов OPC.
DataWorX32 является OPC-сервером, который предназначен для организации единого моста между множеством клиентских и серверных компонентов системы.

## Slide 19
Основные функциональные возможности DataWorX32:
Централизация параметров контролируемого процесса, обслуживаемых множеством серверов OPC в едином списке.
Оптимизация запросов множества клиентов OPC к одним и тем же параметрам в разных серверах OPC.
Организация списка глобальных переменных с возможностью непосредственного обмена данными между клиентскими приложениями GENESIS32.
Возможность выполнения арифметических, функциональных, логических и других операций над глобальными переменными.
Возможность оперативного изменения привязки глобальных переменных к источникам данных в серверах OPC.
Резервирование серверов OPC на узлах локальных и глобальных сетей с автоматическим перенаправлением запросов клиентских приложений в случае выхода из строя основных узлов.

## Slide 20
ScriptWorX32
ScriptWorX32  контейнер сценариев VBA, позволяющий разрабатывать и запускать на исполнение глобальные сценарии, выполняющиеся периодически - по расписанию и по событиям.
ScriptWorX32 является контейнером сценарных процедур, разработка которых выполняется в среде VBA 6.0.
Основные функциональные возможности ScriptWorX32:
Одновременное исполнение нескольких сценариев VBA 6.0.
Запуск сценариев по расписанию и периодически.
Запуск сценариев по событиям и тревогам.

## Slide 21
ActiveX ToolWorX
ActiveX ToolWorX предназначен для быстрой разработки управляющих элементов ActiveX, являющихся клиентами OPC, с возможностью последующего использования в приложениях-контейнерах, подобных GraphWorX32.

## Slide 22
OPC ToolWorX
OPC ToolWorX имеет в своем составе мастер для автоматической генерации кода клиентов и серверов OPC в среде MS Visual C++ на базе примера полнофункционального OPC-сервера для протокола Modbus, а также тестовое клиентское приложение.
OPC ToolWorX является инструментальным средством быстрой разработки серверов и клиентов OPC, которое позволяет производителям серийного оборудования для промышленной автоматизации в кратчайшие сроки перейти к использованию наиболее передовой технологии обмена данными и обслуживания устройств в среде Windows.
OPC ToolWorX содержит комплекты разработки серверов и клиентов OPC.
Каждый комплект имеет в своем составе примеры исходных текстов двух серверов OPC, документацию, тестовое клиентское приложение, а также средство генерации интерфейсов диспетчеризации OLE Automation с тестовым примером на Visual Basic.
Основные функциональные возможности OPC ToolWorX:
Модель свободных потоков.
DLL автоматизации OLE.
Мастера для генерации приложений Visual C++.
Навигатор тегов OPC.
Возможность создания внутризадачных серверов для Windows CE.

## Slide 23
Контрольные вопросы:
1. Язык программирования алгоритмов управления FBD. Общие положения.
2. Язык FBD. Типы входов и выходов элементов FBD.
3. Алгоритм пересчета блоков FBD.
4. Функции управления. Управление нагрузкой. Назначение входов выходов. Описание работы блока.
Процедура «Фильтрация» при обработке выходных данных в аналоговом канале. Ограничение скорости изменения, подавление малых колебаний, экспоненциальное сглаживание и ограничение выходной величины.
5. Функции управления. Реализация блока «Управление нагрузкой».
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 24
Основная литература
1. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А. Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри/ Е. Б. Андреев, Н.А.Куцевич, О.В.Синенко.—М.: издательство РТСофт, 2004.
2. Букреев В. Г., Цхе А. В. Основы инструментальной системы разработки АСУ/ В. Г. Букреев, А. В. Цхе.— Томск: издательство ТПУ, 2003.
2. Локотов А. Что должна уметь система SCADA/ А. Локотов// Современные технологии автоматизации.— 1998.
3. Анизимиров Л., Айзин В., Фридлянд А. Новая версия Trace Mode для Windows NT/ Л. Анизимиров, В. Айзин, А. Фридлянд// Современные технологии автоматизации.— 1998.
4. Анизимиров Л. Windows- компоненты Trace Mode 4.20/ Л. Анизимиров// Современные технологии автоматизации.— 1996.
5.Волобуев Ю. АСУ ТП в металлургии: проблемы и решения/ Ю.Волобуев Ю.// Современные технологии автоматизации.— 2000.
6. Кузнецов А. SACADA- системы: программистом можешь ты не быть/А. Волобуев// Современные технологии автоматизации.— 1996.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 25
4.2 Дополнительная литература
1.Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы: взгляд изнутри. /Электронная публикация на сайте "SCADA.ru“
2.Открытые системы: концепция или реальность? //Открытые системы. 1993. №4.
3. Куцевич Н.А. Новые технологии и MMI-системы. //Мир компьютерной автоматизации. 2000
4. Crater K.C. An Argument for Open Source Software — Sensors, 2002, Vol. 19, No. 1.
5.Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.
6.Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000.
7.Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998.
8.Web – ресурсы http://www.scada.ru
9. http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/welcome.html
10http://web.ni.com
11http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
12. http://www.vitec.ru
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY