## Slide 1
Институт геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова
Кафедра «Геофизика и сейсмология»
GPH7142 - Инженерная сейсмология и сейсмостойкость
7М05302 – «Сейсмология
Лекция– 12
На тему «Оценка сейсмических рисков»
Преподаватель: Ратов Боранбай Товбасарович – доктор технических наук, профессор
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И.САТПАЕВА»

## Slide 2
Что такое сейсмический риск?
Определение
Сейсмический риск — это вероятность возникновения социально-экономических и экологических последствий землетрясения определенной интенсивности на конкретной территории в течение заданного периода времени. Это интегральная величина, которая учитывает не только природные факторы, но и характеристики застройки, плотность населения и экономическую ценность объектов.
Оценка сейсмического риска является фундаментальной задачей современной сейсмологии и инженерной защиты, позволяющей принимать обоснованные решения по планированию территорий, проектированию зданий и сооружений, а также разработке мер по снижению возможного ущерба.
Ключевые компоненты
Сейсмическая опасность — вероятность возникновения землетрясения и его параметры
Уязвимость объектов — степень подверженности зданий и инфраструктуры разрушению
Подверженность — количество людей, зданий и материальных ценностей в зоне воздействия
Потенциальный ущерб — ожидаемые потери жизней, повреждения зданий и экономические убытки

## Slide 3
Сейсмическая опасность: природная составляющая
Геологические факторы
Изучение активных разломов, сейсмогенных зон и тектонических структур
Картирование разломных систем
Определение скорости деформации
Палеосейсмологические исследования
Сейсмологический мониторинг
Регистрация и анализ сейсмических событий с использованием сети станций
Каталоги землетрясений
Параметры очагов
Повторяемость событий
Оценка колебаний грунта
Прогнозирование максимальных ускорений и спектральных характеристик
Модели затухания
Локальные грунтовые условия
Эффекты рельефа
Сейсмическая опасность определяется через вероятность превышения определенного уровня колебаний грунта (например, пикового ускорения PGA) в течение заданного периода времени. Для её оценки используются детерминистские и вероятностные методы. Вероятностный анализ сейсмической опасности (PSHA) — это современный подход, который интегрирует информацию о всех потенциальных источниках землетрясений в регионе, их повторяемости и законах распространения сейсмических волн.
Результатом такого анализа являются карты сейсмического районирования, которые показывают ожидаемые параметры колебаний грунта с заданной вероятностью превышения (обычно 10% за 50 лет, что соответствует периоду повторяемости 475 лет). Эти карты служат основой для строительных норм и правил.

## Slide 4
Методы оценки сейсмической опасности
01
Идентификация источников
Определение всех потенциальных сейсмогенных зон и активных разломов в исследуемом регионе
02
Характеристика источников
Установление максимальных магнитуд, повторяемости землетрясений по закону Гутенберга-Рихтера
03
Модели распространения
Применение уравнений прогнозирования колебаний грунта (GMPE) для различных расстояний
04
Учёт локальных условий
Корректировка на грунтовые условия площадки с учётом усиления и резонансных эффектов
05
Вероятностная интеграция
Объединение всех факторов для получения кривых опасности и карт районирования

## Slide 5
Уязвимость зданий и сооружений
Уязвимость характеризует степень повреждения, которое может получить здание или сооружение при воздействии сейсмической нагрузки определённой интенсивности. Она зависит от множества факторов: типа конструкции, материалов, года постройки, качества строительства и технического состояния.
Каменная кладка
Здания из неармированной каменной кладки являются наиболее уязвимыми из-за отсутствия связей и низкой сопротивляемости растяжению
Железобетон
Рамные и панельные здания обладают средней уязвимостью, особенно при недостаточном армировании узлов
Металлические каркасы
Стальные конструкции с правильными связями демонстрируют хорошую сейсмостойкость и пластичность
Функции уязвимости описывают вероятность достижения различных степеней повреждения в зависимости от интенсивности воздействия. Обычно выделяют пять градаций: отсутствие повреждений, легкие, умеренные, значительные повреждения и полное разрушение.

## Slide 6
Классификация повреждений зданий
D0 — Без повреждений
Здание не получило повреждений, все конструктивные элементы в исправном состоянии, возможны минимальные косметические дефекты
D1 — Лёгкие повреждения
Волосяные трещины в штукатурке, отслоения отделки, повреждения неконструктивных элементов. Ремонт не требуется
D2 — Умеренные повреждения
Трещины в стенах и перегородках, частичное повреждение облицовки, необходим косметический ремонт без эвакуации
D3 — Значительные повреждения
Крупные трещины в несущих стенах, частичное разрушение отдельных элементов, требуется капитальный ремонт
D4 — Очень значительные
Серьёзные повреждения несущих конструкций, частичные обрушения, здание на грани разрушения, восстановление нецелесообразно
D5 — Полное разрушение
Обрушение несущих конструкций, здание полностью разрушено, восстановление невозможно

## Slide 7
Оценка подверженности и экспозиции
Подверженность (exposure) представляет собой инвентаризацию всех элементов, находящихся в зоне риска: населения, зданий, инфраструктуры, экономической деятельности. Это критически важный компонент оценки риска, поскольку даже при высокой сейсмической опасности риск будет минимальным, если в зоне воздействия отсутствуют ценные объекты.
Население
Количество жителей, их распределение по времени суток (днём на работе, ночью дома), демографическая структура, наличие уязвимых групп (дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями)
Здания и жильё
Жилой фонд, коммерческие здания, промышленные объекты — их количество, площадь, этажность, типология, восстановительная стоимость, характер использования
Инфраструктура
Объекты жизнеобеспечения: электростанции, водопровод, канализация, дороги, мосты, туннели, линии связи, объекты здравоохранения и образования
Современные методы оценки подверженности используют ГИС-технологии, спутниковое дистанционное зондирование, данные переписей населения, кадастровую информацию. Точность оценки экспозиции напрямую влияет на достоверность расчётов ожидаемого ущерба.

## Slide 8
Количественная оценка сейсмического риска
Сейсмический риск количественно выражается через ожидаемые потери — человеческие жертвы и экономический ущерб. Основная формула расчёта риска объединяет три компонента:
Риск = Опасность × Уязвимость × Подверженность
Прямые потери
Человеческие жертвы: погибшие и раненые, рассчитываются на основе типов зданий, времени суток, плотности населения
Структурный ущерб: стоимость ремонта или замены повреждённых зданий и сооружений
Повреждение содержимого: ущерб оборудованию, мебели, товарам внутри зданий
Инфраструктурные потери: повреждения дорог, мостов, коммуникаций
Косвенные потери
Простой предприятий: потеря производства из-за повреждений или нарушения цепочек поставок
Социальные последствия: временное расселение, психологические травмы, социальная дезорганизация
Экономический спад: снижение налоговых поступлений, рост безработицы в пострадавшем регионе
Для практической оценки используются программные комплексы, такие как HAZUS (США), OpenQuake (международный), которые интегрируют все компоненты анализа и позволяют получить детальные карты риска и сценарии возможных потерь.

## Slide 9
Меры по снижению сейсмического риска
Проектирование
Применение современных сейсмостойких технологий, соблюдение строительных норм, использование систем сейсмоизоляции и демпфирования
Усиление
Ретрофит существующих зданий: установка дополнительных связей, усиление узлов, применение композитных материалов для повышения несущей способности
Образование
Обучение населения правилам поведения при землетрясении, регулярные тренировки и учения, формирование культуры безопасности
Планирование
Территориальное планирование с учётом сейсмического микрорайонирования, страхование, создание систем раннего оповещения и планов эвакуации
Эффективная стратегия снижения рисков требует комплексного подхода на всех уровнях: от государственной политики и градостроительных решений до индивидуальных мер домовладельцев. Инвестиции в превентивные меры значительно более эффективны экономически, чем затраты на ликвидацию последствий.

## Slide 10
Современные вызовы и направления развития
Изменение климата
Влияние климатических изменений на сейсмичность, взаимосвязь с наводнениями и оползнями, каскадные катастрофы
Урбанизация
Рост мегаполисов в сейсмоопасных регионах, уплотнение застройки, увеличение концентрации рисков
Цифровые технологии
Машинное обучение для анализа сейсмических данных, цифровые двойники городов, IoT-сенсоры для мониторинга зданий
Международное сотрудничество
Обмен данными и опытом, унификация методологий оценки риска, глобальные проекты по снижению рисков стихийных бедствий
Современная наука о сейсмических рисках активно развивается, интегрируя достижения геофизики, материаловедения, информационных технологий и социальных наук. Особое внимание уделяется разработке систем оперативного прогнозирования последствий произошедших землетрясений (ShakeMap, PAGER), которые позволяют в течение минут после события оценить масштабы бедствия и организовать эффективное реагирование.
Важным направлением является также развитие систем раннего предупреждения, которые используют разницу скоростей распространения продольных и поперечных сейсмических волн для оповещения населения за секунды до прихода разрушительных колебаний.

## Slide 11
Выводы: интеграция знаний для безопасности
Оценка сейсмических рисков — это междисциплинарная задача, требующая синтеза знаний из геологии, сейсмологии, строительной механики, экономики и социологии. Успешное решение этой задачи критически важно для обеспечения устойчивого развития территорий в сейсмоопасных регионах.
Комплексный подход
Эффективная оценка риска требует учёта всех компонентов: от природной опасности до социальной уязвимости населения
Научная основа
Решения по снижению рисков должны базироваться на актуальных научных данных и передовых методологиях анализа
Превентивные меры
Инвестиции в предупреждение многократно окупаются снижением будущих потерь при землетрясениях
Непрерывное совершенствование
Методы оценки постоянно развиваются с появлением новых данных, технологий и понимания процессов
Понимание принципов оценки сейсмических рисков — это основа для принятия обоснованных решений на всех уровнях: от индивидуального выбора места проживания до государственной политики в области безопасности. Только через интеграцию научных знаний, инженерных решений и общественной осведомлённости мы можем создать устойчивые и безопасные сообщества, способные противостоять сейсмической угрозе.