## Slide 1
Институт геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова
Кафедра «Геофизика и сейсмология»
GPH7142 - Инженерная сейсмология и сейсмостойкость
7М05302 – «Сейсмология
Лекция– 3
На тему «Сейсмическое районирование и микрорайонирование»
Преподаватель: Ратов Боранбай Товбасарович – доктор технических наук, профессор
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И.САТПАЕВА»

## Slide 2
Основы сейсмического районирования
Сейсмическое районирование представляет собой фундаментальную научную дисциплину, которая занимается картированием территорий по степени сейсмической опасности. Это многоступенчатый процесс, включающий анализ исторических данных о землетрясениях, изучение тектонического строения региона, моделирование распространения сейсмических волн и оценку вероятности возникновения землетрясений различной магнитуды.
Главная цель районирования — предоставить достоверную информацию для проектирования сейсмостойких зданий и сооружений, планирования территорий и разработки мер по снижению сейсмического риска. В России действует система общего сейсмического районирования (ОСР), которая регулярно обновляется с учетом новых данных сейсмологических наблюдений.
Современные методы районирования основаны на вероятностном подходе, учитывающем неопределенность в оценке сейсмической опасности и позволяющем количественно оценить риски для различных периодов повторяемости землетрясений.

## Slide 3
Масштабы сейсмического районирования
Глобальное районирование
Изучение сейсмичности планеты в целом, выявление основных сейсмических поясов и зон субдукции. Масштаб 1:25 000 000 и мельче.
Региональное районирование
Оценка сейсмической опасности крупных территорий — стран, континентов. Карты ОСР России выполнены в масштабе 1:8 000 000.
Детальное районирование
Изучение отдельных регионов и областей с повышенной детализацией. Масштаб 1:500 000 — 1:200 000.
Микрорайонирование
Максимально детальная оценка для конкретных площадок строительства. Масштаб 1:25 000 и крупнее.

## Slide 4
Карты общего сейсмического
районирования
Карты ОСР являются нормативным документом, определяющим требования к сейсмостойкости строительства на территории России. Современная карта ОСР-2016 разработана с использованием передовых методов сейсмологии и представляет собой комплект из трех карт, соответствующих различным периодам повторяемости землетрясений.
Карта А (10% за 50 лет)
Наиболее вероятные сейсмические воздействия, период повторяемости ~500 лет. Используется для массового гражданского строительства.
Карта В (5% за 50 лет)
Редкие сильные землетрясения, период повторяемости ~1000 лет. Применяется для ответственных объектов.
Карта С (1% за 50 лет)
Максимальные расчетные землетрясения, период повторяемости ~5000 лет. Используется для особо ответственных сооружений.

## Slide 5
Методы сейсмического районирования
Детерминистический подход
Основан на изучении максимальных исторических землетрясений и геологических данных о сейсмогенных структурах. Метод предполагает, что землетрясения, происходившие в прошлом, могут повториться в будущем с той же магнитудой.
Анализ исторических сейсмологических каталогов
Палеосейсмологические исследования
Изучение активных разломов и тектоники
Определение максимальной магнитуды для каждой зоны
Метод дает консервативные оценки, но не учитывает вероятность возникновения событий.
Вероятностный подход
Современный метод, основанный на статистическом анализе сейсмичности и оценке вероятности превышения определенного уровня сейсмических воздействий за заданный период времени.
Построение моделей повторяемости землетрясений
Учет неопределенностей в оценках параметров
Расчет кривых сейсмической опасности
Оценка риска для различных сценариев
Позволяет получить количественные оценки риска и оптимизировать проектные решения с учетом экономических факторов.

## Slide 6
Сейсмическое микрорайонирование
Сейсмическое микрорайонирование (СМР) — это детальная оценка сейсмической опасности конкретной территории, учитывающая влияние местных грунтовых условий, рельефа и геологического строения на характеристики сейсмических колебаний. В отличие от общего районирования, СМР проводится в крупном масштабе (1:25 000 и крупнее) и позволяет выявить участки с повышенной или пониженной сейсмической опасностью в пределах одной балльности по карте ОСР.
Эффекты усиления
Мягкие грунты могут усиливать амплитуду колебаний в 3-5 раз по сравнению со скальными основаниями
Резонансные явления
При совпадении частот колебаний с собственными частотами грунтовой толщи возникают опасные резонансные эффекты
Топографические эффекты
Рельеф местности может приводить к концентрации сейсмических волн и усилению колебаний на вершинах и склонах
СМР является обязательным этапом для проектирования ответственных объектов в сейсмически опасных районах. Результаты микрорайонирования позволяют скорректировать проектную балльность площадки на ±1 балл относительно карт ОСР, что существенно влияет на стоимость и конструктивные решения строительства.

## Slide 7
Методы сейсмического микрорайонирования
01
Инженерно-геологические изыскания
Бурение скважин, определение физико-механических свойств грунтов, мощности слоев
02
Геофизические исследования
Сейсмическое профилирование, измерение скоростей распространения сейсмических волн
03
Инструментальные наблюдения
Регистрация микросейсм и слабых землетрясений станциями на разных грунтах
04
Численное моделирование
Расчет реакции грунтовой толщи на сейсмические воздействия методом конечных элементов
05
Составление карт
Построение карт сейсмической опасности с учетом грунтовых условий
Комплексное применение этих методов позволяет получить наиболее достоверные результаты. Особое значение имеет метод расчетных сейсмических колебаний, при котором на основе региональных акселерограмм и данных о грунтовых условиях рассчитываются синтетические колебания для конкретной площадки.

## Slide 8
Факторы, влияющие на сейсмическую опасность
Геологические факторы
Тектоническое строение региона
Наличие активных разломов
Геологический возраст пород
Плотность и прочность грунтов
Глубина залегания скального основания
Геоморфологические факторы
Рельеф местности
Крутизна склонов
Наличие оползневых процессов
Речные долины и каньоны
Формы ледникового рельефа
Гидрогеологические факторы
Уровень грунтовых вод
Водонасыщенность грунтов
Риск разжижения грунтов
Наличие плывунов
Карстовые процессы
Все эти факторы действуют комплексно и взаимосвязанно, создавая уникальные условия сейсмической опасности для каждой конкретной территории. Их тщательный анализ является ключом к достоверной оценке сейсмического риска.

## Slide 9
Факторы, влияющие на сейсмическую опасность
Геологические факторы
Тектоническое строение региона
Наличие активных разломов
Геологический возраст пород
Плотность и прочность грунтов
Глубина залегания скального основания
Геоморфологические факторы
Рельеф местности
Крутизна склонов
Наличие оползневых процессов
Речные долины и каньоны
Формы ледникового рельефа
Гидрогеологические факторы
Уровень грунтовых вод
Водонасыщенность грунтов
Риск разжижения грунтов
Наличие плывунов
Карстовые процессы
Все эти факторы действуют комплексно и взаимосвязанно, создавая уникальные условия сейсмической опасности для каждой конкретной территории. Их тщательный анализ является ключом к достоверной оценке сейсмического риска.

## Slide 10
Практическое применение результатов
Проектирование сейсмостойких зданий
Результаты районирования и микрорайонирования используются для определения расчетных сейсмических нагрузок и выбора конструктивных схем зданий
Территориальное планирование
Карты сейсмической опасности учитываются при разработке генеральных планов городов и размещении особо опасных объектов
Оценка сейсмического риска
Данные используются страховыми компаниями для расчета премий и государственными органами для планирования мероприятий по снижению риска
Экономический эффект: Правильное применение результатов сейсмического районирования позволяет оптимизировать затраты на строительство, избегая как излишнего запаса прочности, так и недостаточной сейсмостойкости конструкций. По оценкам экспертов, экономия может достигать 15-20% от стоимости строительства при сохранении необходимого уровня безопасности.

## Slide 11
Современные тенденции и перспективы
Развитие сейсмического районирования и микрорайонирования идет по пути внедрения новейших технологий и методов. Современная сейсмология использует мощные вычислительные средства, спутниковые данные и машинное обучение для повышения точности прогнозов.
Космический мониторинг
Использование данных InSAR для отслеживания деформаций земной коры
Искусственный интеллект
Применение машинного обучения для анализа больших данных и выявления закономерностей
Плотные сети наблюдений
Развертывание густых сетей сейсмических станций для детального мониторинга
Перспективным направлением является интеграция различных источников данных — сейсмологических, геодезических, геологических — в единые информационные системы. Это позволяет создавать динамические модели сейсмической опасности, которые обновляются в реальном времени по мере поступления новых данных.
Особое внимание уделяется разработке сценариев сильных землетрясений для крупных городов с использованием суперкомпьютерного моделирования. Такие расчеты позволяют заранее оценить возможные последствия и разработать эффективные планы реагирования.

## Slide 12
Ключевые выводы
Многоуровневый подход
Сейсмическое районирование и микрорайонирование образуют единую систему оценки сейсмической опасности от глобального до локального масштаба
Научная основа
Современные методы основаны на вероятностном подходе и учитывают множество факторов, влияющих на сейсмическую опасность
Практическое значение
Результаты являются основой для обеспечения сейсмобезопасности строительства и территориального планирования
Сейсмическое районирование и микрорайонирование — это динамично развивающиеся научные дисциплины, которые играют критическую роль в обеспечении безопасности населения и инфраструктуры в сейсмически опасных регионах. Постоянное совершенствование методов, накопление новых данных и внедрение передовых технологий позволяют повышать точность и достоверность оценок сейсмической опасности.
Междисциплинарный характер этих исследований требует тесного взаимодействия сейсмологов, геологов, геофизиков, инженеров и специалистов по оценке рисков. Только комплексный подход, основанный на современных научных достижениях и передовых технологиях, позволяет эффективно решать задачи снижения сейсмического риска и защиты общества от разрушительных землетрясений.
«Изучение сейсмической опасности — это не просто научная задача, но и важнейшая социальная ответственность перед будущими поколениями»