## Slide 1
Институт геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова
Department of Geophysics and Seismology
Department of Geophysics
and Seismology
Д.т.н., профессор
Ратов Боранбай Товбасарович
GEO214 Геофизические исследования скважин
(продвинутый)
10– лекция
Интерпретация диаграмм акустического каротажа.Правила определения границ пластов. Изучение разрезов скважин в комплексе с другими геофизическими методами. Использование комплекса АК-НГК-ГГК-П для изучения карбонатных разрезов и определения типа пористости для карбонатных коллекторов

## Slide 2
Акустический каротаж
Акустический каротаж - совокупность методов исследования скважин, основанных на изучении полей упругих колебаний в звуковом и ультразвуковом диапазонах частот, которые создаются излучателем, размещенным в скважине.
В основе акустического каротажа лежит различие упругих свойств пород, слагающих разрезы скважин.
Горные породы в естественном залегании при тех напряжениях, которые возникают при исследовании разрезов скважин ультразвуковым методом, являются практически упругими телами. Если на элементарный объем породы в течение некоторого времени действует сила, то происходит деформация частиц породы и их перемещение. Это приводит к возникновению напряжений в слое, окружающем точку возбуждения. В результате во всех направлениях от точки приложения возбуждающей силы изменяется состояние среды.
Процесс последовательного распространения деформаций называется упругой волной. Упругие свойства горных пород, а значит и скорости распространения в них упругих волн обусловлены их минеральным составом, пористостью и формой порового пространства и, таким образом, тесно связаны с литологическими и петрофизическими свойствами.

## Slide 3
Акустический каротаж основан на разной скорости распространения упругих волн от источника к приёмнику прибора.
Акустические (звуковые) волны представляют собой упругие механические возмущения, которые распространяются с конечной скоростью в твердых, жидких и газообразных телах и осуществляют перенос энергии без переноса веществ.
Основные параметры, характеризующие распространение упругих волн в среде:
Скорость распространения волны;
Обратная ей величина – интервальное время;
Амплитуда волны;
Эффективное затухание;
Частота и связанная с ней длина волны.
Основы метода АК

## Slide 4
Виды волн
Волны бывают:
Продольные Р-волны: колебания частиц волны происходит в направлении распространения волны, создавая области разряжения и сжатия.
Поперечные S-волны: колебания частиц среды происходит перпендикулярно направлению распространения волны

## Slide 5
Скорость распространения продольных волн и интервальные времена в различных средах
Скорость упругих волн в горных породах зависит от минерального состава пород, их структурно-текстурных особенностей, пористости и влажности, а также от давления, под которым эти породы находятся.
Более подробные сведения о скорости продольных и поперечных волн приведены в следующей таблице.

## Slide 6
Схема прибора АК
При акустическом каротаже используют обычно так называемые «трехэлементные» зонды. Такой зонд состоит из двух источников – излучателей упругих волн и одного приемника или, наоборот, двух приемников и одного излучателя. Упругие колебания измеряют с помощью двух пьезоэлектрических сейсмоприемников, расположенных по одной линии на расстояниях 0,5 - 2 м друг от друга и от излучателя. Между излучателем и ближайшим приемником устанавливается звукоизолятор, например, из резины, препятствующий передаче упругих колебаний по зонду.
а – скважинный снаряд; б - кабель; в-наземная аппаратура; 1 –излучатель; 2 – генератор акустических волн ; 3 – акустический изолятор; 4 –приемники; 5 – усилитель; 6 - блок-баланс; 7 - усилитель; 8 – регистратор; 9 - блок питания.

## Slide 7
Модификации АК:
АК по затуханию. Динамические характеристики связаны с поглощающими свойствами исследуемой среды: относительными амплитудами продольных и поперечных колебаний от ближнего и дальнего излучателей – А1 и А2, коэффициентом поглощения для упругих волн, измеряемым в дб/м. Регистрируют амплитуды колебаний А1 и А2 и определяют коэффициент поглощения энергии (параметр затухания) α (м-1) на участке породы между элементами зонда: α = (1/l) ln (А1/ А2).
Метод АК используется для выделения в разрезе трещинно-кавернозных зон и для определения характера насыщения пласта. В современной аппаратуре одновременно регистрируются 6 параметров: t1, t2, Δt, А1, А2, α.

## Slide 8
Рис. 1. Пример интерпретации кривой АК по скорости: 1 – песчаники пористые; 2 – глины; 3 – известняки; 4 - битуминозные аргиллиты; 5 – алевролиты; 5 – угли

## Slide 9
Динамические характеристики связаны с поглощающими свойствами исследуемой среды: относительными амплитудами продольных и поперечных колебаний от ближнего и дальнего излучателей – А1 и А2, измеряемым в мВ; коэффициентом поглощения а для упругих волн, измеряемым в дБ/м – акустический каротаж по затуханию. Упругие свойства горных пород, т.е. скорости распространения упругих волн в них обусловлены их минеральным составом, пористостью и формой пустотного пространства. В терригенном разрезе максимальные значения ∆Т и соответствуют углям и глинам, минимальные – плотным песчаникам и алевролитам неколлекторам, промежуточные значения ∆Т и соответствуют песчаникам и алевролитам с различной пористостью и глинистостью (рис. 18). В карбонатном разрезе величина ∆Т отражает в основном пористость, отмечая минимальными показаниями плотные участки разреза, максимальными – межзерновые коллекторы. В трещинных зонах значения существенно возрастают. Прослои мергелей отличаются повышением величин ∆Т и . Максимальные показания ∆Т и , как и в терригенном разрезе, соответствуют пластам глин

## Slide 10
Итак, данные АК применяются для решения следующих задач:
В открытом стволе:
-литологическое расчленение разреза;
-определение коэффициента пористости коллекторов.
В обсаженной скважине:
-контроля качества цементажа эксплуатационных колонн.
-контроля технического состояния труб эксплуатационной колонны.
Акустический метод контроля качества цементажа использующий свойства преломленной волны, позволяет:
-определять высоту подьема сформировавшегося цементного кольца (при определенных условиях);
-определять интервалы бездефектного цементного кольца;
-выделять интервалы с дефектами цементного кольца и оценивать размеры дефектов;
-определять влияние механических и других воздействий на состояние цементного кольца;
Решаемые задачи методом АК

## Slide 11
Для изучения литологического состава пород используются
большинство существующих методов ГИС в различных сочетаниях.
Оптимальный комплекс ГИС выбирается в зависимости от конкрет-
ных геологических условий разреза. Это связано с тем, что каждый
из методов ГИС обладает разной эффективностью при «узнавании»
той или иной литологической разновидности пород. Классификация
осадочных горных пород основывается на различии их физических и
химических свойств. Исследование разрезов скважин по материалам
ГИС также базируется на различии физических свойств пород, кото-
рые, однако, нельзя отождествлять с физическими параметрами по-
род. Это своеобразные «геофизические» параметры: удельное элек-
трическое сопротивление (КС), естественная радиоактивность (ГК) и
т.п. Необходимо подчеркнуть, что при геологической интерпретации
основное значение имеют не абсолютные величины тех или иных
параметров, а их соотношения.

## Slide 12
Выделение коллекторов и определе- ние их параметров осуществляется после литологического расчленения разреза скважины. Породы-коллекторы способны вмещать нефть и газ и отдавать их при разработке. Они являются основными объектами поисков и изучения методами ГИС в скважинах поиско-
вого, разведочного и эксплуатационного бурения. В природных ус ловиях в качестве коллекторов чаще всего выступают песчаные, алевритовые и карбонатные отложения.
Рассмотрим методику литологического расчленения и выделения коллекторов на примере терригенных и карбонатных отложений

## Slide 13
Терригенный разрез
Литологическое расчленение разреза по данным геофизических исследований скважин (ГИС) проводят в два этапа: сначала разделяют породы на коллекторы и неколлекторы, а затем среди коллекторов и неколлекторов выделяют отдельные литологические разности [22].
Песчаные и алевритовые коллекторы выделяются в терригенном разрезе наиболее надёжно по совокупности диаграммы потенциального зондирования (ПС), гамма-каротажа (ГК) и кавернограммы.
Против чистых коллекторов наблюдается следующее:
наибольшее отклонение кривой ПС от линии глин;
минимальная активность по кривой ГК;
образование глинистой корки и сужение диаметра скважины на кавернограмме (рис. 1.1).
Присутствие глинистого материала в горной породе влияет на показания ГИС. Поэтому песчаные коллекторы, содержащие заметное количество глинистого материала, принято выделять в отдельную группу — глинистые коллекторы. Глинистые коллекторы, особенно при их большой относительной глинистости, не всегда уверенно выделяются на диаграммах ГИС.
В терригенном разрезе неколлекторы делятся на глинистые и на все прочие вмещающие породы.

## Slide 14
По данным ГИС безошибочно можно определить только группу глинистых пород (собственно глины, аргиллиты, глинистые сланцы). Все эти породы характеризуются:
увеличением диаметра скважины по сравнению с номинальным (КВ);
низким кажущимся удельным электрическим сопротивлением (КС);
наиболее высокими показаниями ПС и ГК;
низкими показаниями НГК и микрозондов;
наиболее высокими значениями Δt (по акустическому каротажу — АК).
Среди прочих вмещающих пород можно выделить по крайней мере два класса неколлекторов — с различной глинистостью и пористостью.

## Slide 15
К первому классу относятся песчаники и алевролиты, характеризующиеся более низкой пористостью и более высокой глинистостью по сравнению с худшими коллекторами; они отмечаются высокими показаниями на диаграммах БКЗ, БК и микрозондов, низкими значениями t на диаграммах АК, повышенными показаниями НГК, промежуточными значениями на диаграммах ПС и ГК, но более близкими к показаниям в худших коллекторах.
Второй класс включает глины, содержащие песчаный, алевритовый или карбонатный материал, для которых характерны показания методов ГИС, типичные для глин. Некоторое их отличие заключается в небольшом увеличении удельного сопротивления по сравнению с сопротивлением чистых глин, в наличии незначительных отрицательных аномалий ПС по отношению к линии чистых глин и в незначительном понижении радиоактивности по сравнению с чистыми глинами на диаграмме ГК.
В терригенном разрезе возможно также присутствие неколлекторов, представленных песчаниками и алевролитами с карбонатным цементом и плотными известняками. Эти породы отмечаются обычно низкими показаниями на кривых ПС и ГК – такими же, как чистые коллекторы. Наряду с этим для них характерны высокие показания на диаграммах НГК, микрозондов и минимальные значения t на кривых АК.

## Slide 16
Карбонатный разрез. При расчленении карбонатного разреза по данным ГИС сначала выделяют межзерновые коллекторы, а в остальной части разреза проводят литологическое расчленение с выделением сложных коллекторов [17, 22].
В зависимости от структуры порового пространства и условий фильтрации карбонатные коллекторы можно условно разделить на два типа: гранулярные (с межзерновой пористостью) коллекторы и трещинные (трещинные, кавернозные и смешанного типа) коллекторы.
Гранулярные карбонатные коллекторы имеют такую же геофизическую характеристику, как и песчаные коллекторы. Выделение коллекторов в этом случае заключается в расчленении разреза на глинистые и неглинистые породы и в выявлении среди последних высокопористых разностей.
Расчленение карбонатного разреза, представленного тонким переслаиванием плотных и пористых разностей, по данным ГИС в общем случае затруднительно. Наиболее надежные результаты, как и в случае терригенного разреза, могут быть получены по данным микрокаротажа.

## Slide 17
Трещинные и кавернозно-трещинные коллекторы имеют весьма широкое распространение среди карбонатных пород. На каротажных кривых они не имеют четко выраженных характеристик, и распознавание их в разрезе скважины по обычному комплексу ГИС связано с большими трудностями.
Глины хорошо выделяются по диаграммам ГИС так же, как и в терригенном разрезе. Мергели отмечаются повышенными значениями КС — более высокими, чем глины, но меньшими, чем известняки и доломиты.
На диаграммах НГК мергелям отвечают промежуточные показания, а на кавернограмме — обычно показаниям номинального диаметра скважины.

## Slide 18
Низкопористые известняки и доломиты расчленяются на классы неколлекторов и кавернозно-трещинных коллекторов по фильтрационным свойствам и на классы известняков, доломитов и промежуточных литологических разностей по минеральному составу скелета. Первая задача может быть решена по диаграммам стандартного комплекса и специальных исследований ГИС, вторая — по данным комплексной интерпретации диаграмм ННК-Т, ГГК и АК.
Максимальные значения сопротивления свойственны плотным карбонатным породам; пористым и проницаемым разностям — более низкие значения сопротивления. Естественная радиоактивность в чистых известняках и доломитах минимальна и возрастает с повышением глинистости этих пород. Эта зависимость настолько очевидна, что по данным ГК можно оценивать степень глинистости карбонатных пород.
Показания НГК против плотных пород максимальные, в высокопористых и кавернозных породах существенно понижены. Глинистые карбонатные породы также отмечаются низкими значениями НГК. Отличить их от пористых пород удается путем сопоставления диаграмм НГК с диаграммами ГК и ПС, на которых глинистые породы четко отображаются.

## Slide 19
В плотных карбонатах диаметр скважины соответствует номинальному, в глинистых разностях и (очень редко) в кавернозных породах отмечается увеличение диаметра скважины, против пористых пород наблюдается образование глинистой корки. Следует отметить, что проследить те небольшие изменения диаметра скважины удается только по кавернограмме повышенной точности.
Известняки и доломиты по данным ГИС часто нельзя отличить от песчаников, а также от гипса (рис. 1.2).