## Slide 1
Институт геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова
Department of Geophysics and Seismology
Department of Geophysics
and Seismology
Д.т.н., профессор
Ратов Боранбай Товбасарович
GEO214 Геофизические исследования скважин
(продвинутый)
2 – лекция
Интерпретация диаграмм электрокаротажа. Интерпретация диаграмм бокового каротажного зондирования

## Slide 3
метод КС (кажущихся сопротивлений) — наиболее распространенный из методов электрического каротажа, аналогичный ЭП в полевой геофизике;​
метод БКЗ (боковых каротажных зондирований) - скважинный аналог метода ВЭЗ; «работает» в пластах большей мощностью (и при) средних значениях ρп/ρс и ρп/ρвм.​
микрокаротаж - вариант метода КС с зондовыми установками очень малого размера, прижимаемыми к стенке скважины; ​
БК - боковой каротаж, используют зондовые установки с фокусировкой тока; эффективен в тонких пластах при больших значениях ρп/ρс и не эффективен при повышающем проникновении (водоносные пласты).​
ИК - эффективен для изучения глин и глинистых пластов, песчаников и карбонатов, насыщенных сильно минерализованной пластовой водой, его можно применять в сухих и обсаженных непроводящими трубами скважинах. Задачи, решаемые ИК те же, что КС и БК. ​
метод ПС - скважинный вариант метода естественного поля в электроразведке;​
Методы электрокаротажа

## Slide 4
КС — основной метод электрического каротажа скважин, в основе которого лежит различное удельное электрическое сопротивление пород и полезных ископаемых. Измерения кажущегося удельного сопротивления (рk) производятся при помощи каротажного зонда, опускаемого в скважину на каротажном кабеле. Зонд состоит из двух сближенных и одного удаленного электрода; четвертый электрод заземляется на поверхности. Через два питающих электрода пропускается электрический ток, с помощью двух др. приемных электродов измеряется разность потенциалов ∆U
КАРОТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ (КС)
А и В – токовые электроды;
М и N – измерительные электроды; П – измерительный прибор;
К – трехжильный кабель;
Е –источник тока; R – сопротивление; Ам – амперметр

## Slide 5
В зависимости от удельного сопротивления пластов, их мощности и диаметра скважин применяются зонды различных размеров (от 0,3 до 4 м реже более) и типов:
1) потенциал-зонды (сближены электроды разного назначения — питающий и приемный);
2) градиент-зонды (сближены электроды одинакового назначения);
Типы зондов КС
Рисунок 2.
Б - батарея или другой источник питания, R - реостат для регулировки силы тока, I - прибор, измеряющий силу тока, MN - приемные измерительные электроды, ∆U - прибор для измерения (регистрации) разности потенциалов, О - точка записи, к которой относят результаты замеров; а - одноэлектродный зонд токового каротажа, б - трехэлектродный потенциал-зонд, в - трехэлектродный подошвенный (последовательный) градиент-зонд, г - трехэлектродный кровельный (обращенный) градиент-зонд.

## Slide 6
БК - электрические исследования фокусированными зондами с фокусировкой тока в радиальном направлении с помощью экранных электродов. Измеряемая величина - кажущееся удельное электрическое сопротивление.
Значения кажущихся сопротивлений рк, измеряемые при боковом каротаже, слабо искажаются влиянием скважины и вмещающих пород. Поэтому БК эффективен при изучении разрезов с частым чередованием пластов, характерным, например, для карбонатных пород, а также в условиях высоких отношений удельных сопротивлений пород рп и промывочной жидкости рс.
Благодаря высокому вертикальному, разрешению БК целесообразно применять также для исследования терригенных разрезов, разбуренных на пресных и минерализованных промывочных жидкостях.
БОКОВОЙ КАРОТАЖ (БК)
Боковой трехэлектродный зонд состоит из центрального электрода А0 и двух экранных Ai1-0 и А1-1, разделенных изолирующими промежутками. При производстве ГИС на все три электрода подается одинаковое напряжение и измеряется величина падения напряжения между центральным электродом Ао и удаленным электродом расположенным на корпусе прибора.

## Slide 7
В большинстве электрических методов ГИС измеряется удельное электрическое сопротивление
Сопротивление увеличивается с длиной, уменьшается
с увеличением площади поперечного сечения
Необходимо иметь более универсальную и не зависящую
от изменений размера величину – удельное электрическое
сопротивление – сопротивление единицы объема

## Slide 11
Названия обычных зондов кажущегося сопротивления в зависимости от количества токовых электродов, расположенных в скважине.
Зонд, у которого только один токовый электрод расположен в скважине, называется однополюсным. Зонд, у которого два токовый электрода расположены в скважине, называется – двухполюсным.

## Slide 12
Название обычных зондов в зависимости от порядка расположения парных и непарных электродов в скважине
По порядку расположения электродов зонды делятся на последовательные и обращенные. У последовательного зонда парные электроды находятся ниже непарного, у обращенного — парные электроды выше непарного.

## Slide 13
Кривые зондов кажущегося сопротивления. Обработка диаграмм зондов КС
Кривые потенциал – зонда (ПЗ) – симметричны относительно середины пласта. Кривые обычного градиент – зонда (ГЗ) – ассиметричны относительно середины пласта.
Обработка диаграмм зондов КС сводится к нахождению границ пластов, снятию показаний, определению истинных сопротивлений пластов.
Границы мощных пластов высокого сопротивления находятся:
- в точке резкого подьѐма кривой потенциал - зонда;
- по точкам минимальных и максимальных показаний на кривых градиент – зондов (с небольшой длиной зонда).

## Slide 14
ДИАГРАММЫ КАЖУЩЕГОСЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Основные принципы интерпретации
Электрокаротаж основан на измерении различных электрических параметров горных пород, в первую очередь их удельного электрического сопротивления (УЭС) и потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС).
Удельное электрическое сопротивление (УЭС): зависит от типа породы, ее пористости, а главное — от типа и объема флюида, заполняющего поры.
  Высокое УЭС (десятки-тысячи Ом·м) обычно указывает на наличие углеводородов (нефть, газ) или плотных, непроницаемых пород (например, угли).
  Низкое УЭС (единицы Ом·м) характерно для водонасыщенных пластов, глин и аргиллитов.
Потенциалы самопроизвольной поляризации (ПС): возникают естественным образом на границе раздела пластов с разной минерализацией флюидов (например, бурового раствора и пластовой воды). Кривые ПС помогают выделять проницаемые коллекторы (песчаники, алевролиты) среди непроницаемых глин

## Slide 15
Что можно определить по диаграммам
Литология: различные типы пород имеют характерные значения УЭС и формы кривых ПС. Например, глины показывают низкое сопротивление и определенные значения ПС, в то время как песчаники-коллекторы — высокие значения УЭС (если насыщены нефтью/газом).
Пористость: интерпретация данных электрокаротажа в комплексе с другими методами (например, нейтронным или плотностным каротажем) позволяет оценить пористость коллектора.
Насыщение флюидами: основная задача — дифференцировать водонасыщенные и нефтегазонасыщенные пласты. Высокое УЭС в проницаемом пласте является ключевым индикатором наличия углеводородов.
Мощность пластов и глубины залегания: по точкам перегиба на диаграммах определяются точные границы геологических пластов

## Slide 16
Боковое каротажное зондирование (БКЗ) представляет собой исследование скважины серией однотипных обычных зондов, имеющих различные размеры, от которых зависит глубина исследования.
В комплекс БКЗ входят следующие зонды КС:
A0,4M0,1N, A1M0,1N, A2M0,5N, A4M0,5N, A8M1N.
Основное назначение БКЗ – определение:
истинного УЭС мощных пластов,
диаметра зоны проникновения фильтрата бурового раствора,
УЭС зоны проникновения фильтрата бурового раствора.

## Slide 17
Кривые БК симметричны относительно середины пласта. Границы пластов высокого сопротивления отбиваются по кривым трѐхэлектродного зонда БК по ее резкому подъему.

## Slide 18
Задачи,решаемые методом БК
Изучение разрезов скважин
Выделение коллекторов, по временным замерам и методу 2-х растворов в комплексе с МБК
Определение ρзп , ρп , Кнг