## Slide 1
Институт геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова
Department of Geophysics and Seismology
Department of Geophysics
and Seismology
Д.т.н., профессор
Ратов Боранбай Товбасарович
GEO214 Геофизические исследования скважин
(продвинутый)
9– лекция
Интерпретация диаграмм нейтронных методов. Изучение разрезов скважин. Количественная интерпретация диаграмм нейтронных методов: определение коэффицентов пористости и газонасыщенности. Определение положения контактов ГНК, ВНК, ГВК

## Slide 5
Методы нейтронного каротажа
Нейтронные методы основаны на облучении пород нейтронами от стационарного ампульного источника и измерении плотностей потоков надтепловых и тепловых нейтронов и гамма-квантов, образующихся в результате ядерных реакций рассеяния и захвата нейтронов. Измеряемая величина – скорость счета в импульсах в минуту (имп/мин); расчетная величина – водородосодержание пород в стандартных условиях в процентах.
В зависимости от регистрируемого излучения различают: нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам – ННК-НТ; нейтронный каротаж по тепловым нейтронам - ННК-Т; нейтронный гамма-каротаж – НГК. Первые два вида исследований выполняют, как правило, с помощью компенсированных измерительных зондов, содержащих два детектора нейтронов; НГК – однозондовыми или двухзондовыми приборами, содержащими источник нейтронов и один или два детектора гамма-излучения

## Slide 6
Сущность нейтронного гамма-метода (НГМ) состоит в исследовании интенсивности искусственного гамма-поля, образовавшегося в результате поглощения (радиационного захвата) тепловых нейтронов породообразующими элементами.
Интенсивность гамма-излучения радиационного захвата зависит в основном от числа тепловых нейтронов, поглощаемых единицей объема горной породы, и длины зонда. Число нейтронов, поглощаемых единицей объема породы, пропорционально плотности тепловых нейтронов, которая зависит от замедляющих и поглощающих свойств горной породы. Замедляющие свойства среды зависят от водородосодержания, а поглощающие свойства – от водородосодержания и содержания элементов с высоким сечением захвата тепловых нейтронов в окружающей среде (хлора, бора, железа, марганца и др.).
Радиус (глубинность) исследования НГМ составляет 30 - 40 см, уменьшаясь с повышением объемного водородосодержания горных пород и содержания в них элементов с аномально высоким сечением радиационного захвата тепловых нейтронов. Таким образом, глубинность НГМ по разрезу скважины есть величина переменная. Она больше в низкопористых чистых песчаниках, плотных карбонатных, газоносных пластах, меньше в высокопористых породах, насыщенных нефтью или водой, глинах и гипсах.
Нейтронный гамма-метод

## Slide 7
Схема прибора НГК
Рисунок 1. Схемы прибора НГК

## Slide 8
Нейтрон-нейтронный каротаж
Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам основан на облучении горных пород быстрыми нейтронами от ампульного источника и регистрации нейтронов по разрезу скважины, которые в результате взаимодействия с породообразующими элементами замедлились до тепловой энергии.
Регистрируемая интенсивность тепловых нейтронов зависит от замедляющей и поглощающей способности горной породы. Наибольшая потеря энергии нейтрона наблюдается при соударении с ядром, имеющего массу равную единице, т.е. с ядром водорода. Для тепловых нейтронов, образующихся при замедлении быстрых нейтронов, наиболее характерен радиоактивный захват, сопровождающийся вторичным гамма-излучением.
Таким образом, по данным ННК-Т можно определять водородосодержание горных пород, которое для пластов-коллекторов напрямую связано с пористостью.

## Slide 9
Нейтронный каротаж
Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам дает сведения об эквивалентном водосодержании пород, относится к основным исследованиям, проводится во всех поисковых и разведочных скважинах, в открытом стволе, перед спуском каждой технической или эксплуатационной колонны, по всему разрезу. Нейтрон-нейтронный каротаж в комплексе методов общих исследований применяется при решении следующих задач:
- литостратиграфическое расчленение разрезов с возможностью построения детальной литостратиграфической колонки;
- локальная и региональная корреляция по литологии физическим и фильтрационно-емкостным свойствам пород по всему исследованному разрезу с установлением однородных и неоднородных по строению и свойствам пород интервалов разреза;
- предварительное выделение проницаемых пластов и покрышек (установление их толщин, строения по однородности);
- предварительное выделение нефтегазонасыщенных пластов и оценка характера насыщения коллекторов;
- предварительное выделение контактов пластовых флюидов (ВНК, ГВК, ГНК) в однородных коллекторах и прогноз фазового состояния углеводородов в пластовых условиях;
- контроль технического состояния ствола скважины (в открытом стволе и в колонне);
- совместно с ГК выделение карбонатных пород, углей, зон интенсивной углефикации;
- предварительное определение пористости гранулярных коллекторов;
- предварительное выделение газонасыщенных участков (совместно с АК) в пластах с незначительным проникновением и высокими фильтрационно-емкостными свойствами.

## Slide 10
Импульсный нейтронный каротаж (ИНК) в интегральной модификации основан на облучении скважины и породы быстрыми нейтронами от импульсного источника и измерении распределения во времени интегральной плотности тепловых нейтронов или гамма-квантов, образующихся в результате ядерных реакций рассеяния и захвата нейтронов. В зависимости от регистрируемого излучения различают:
импульсный нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ИННК)
импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК).
Импульсный нейтронный каротаж применяют в обсаженных скважинах для литологического расчленения разрезов и выделения коллекторов, выявления водо - и нефтегазонасыщенных пластов, определения положений водонефтяного контакта на месторождениях нефти с минерализованными (более 20 г/л) пластовыми водами, определения газожидкостных контактов, оценки пористости пород, количественной оценки начальной, текущей и остаточной нефтенасыщенности, контролем за процессом испытания и освоения скважин.
Импульсный нейтронный каротаж

## Slide 11
По нейтронным свойствам осадочные горные породы можно разделить на группы большого и малого водородосодержания. К первой группе относятся глины, характеризующиеся высокой влагоемкостью и содержащие значительное количество минералов с химически связанной водой (водные алюмосиликаты); угли, гипсы, содержащие химически связанную воду, а также некоторые очень пористые и проницаемые породы - коллекторы, насыщенные водой или нефтью. На диаграммах НГК эти породы отмечаются низкими показаниями радиационного гамма-излучения.
Пример интерпретации кривой НГК: 1 – глина; 2 – алевролит; 3 – песчаник нефтеносный; 4 – песчаник водоносный; 5 – известняк; 6 - уголь
Против других осадочных пород показания НГК зависят от их глинистости и содержания в них водорода и хлора, т. е. насыщенности водой различной минерализации, нефтью или газом
Во вторую группу пород входят малопористые разности - плотные известняки и доломиты, сцементированные песчаники и алевролиты, а также ангидриты и каменная соль. На диаграммах НГК эти породы выделяются высокими показателями.

## Slide 12
Определение первоначального положения ВНК, ГВК и ГНК
Первоначальное положение ВНК, ГВК и ГНК устанавлива­ется комплексом промыслово-геофизических методов: в необсаженных скважинах — главным образом методами сопротив­ления, реже методами радиометрии, в обсаженных скважи­нах— в основном методами радиометрии и отчасти термо­метрии.
Водонефтяной контакт в необсаженных скважинах определяется следующими способами: 1) по показаниям КС градиент-зондов и потенциал-зондов достаточно большого раз­мера; 2) по кривым КС микрозондов и рэф мик­розондов СЭЗ; 3) по кривым σэф индукционного метода.
Газоводяной контакт в необсаженных и обсажен­ных скважинах устанавливается следующими способами: 1) по максимальным показаниям КС потенциал- и градиент-зондов большого размера; 2) по увеличению показаний σэф на кривой индукционного метода; 3) по увеличению показаний нейтрон­ного гамма-метода или метода плотности тепловых нейтронов; 4) по превышению показаний НГМ или ННМ-Т большого зонда по сравнению с малым зондом; 5) по на­личию приращений на кривых НГМ, зарегистрированных в раз­ное время зондом одной длины.
Газонефтяной контакт в обсаженных и необсаженных скважинах может быть определен следующими способами: 1) по наличию положительных приращений показаний на кри­вых НГМ или ННМ-; 2) по величинам времени жизни тепловых нейтронов в газоносной и нефтеносной частях пласта по данным геохимических методов иссле­дования скважин по данным термометрии сква­жин.

## Slide 13
Определение положения ВНК по данным нейтронного гамма-ме­тода (НГМ) и метода наведенной активности (МНА) по хлору (по С. А. Султанову), /—водоносный песчаник; 2 — нефтеносный песчаник; 3 — глина

## Slide 14
Нейтронные методы базируются на изучении плотности (интенсивности) тепловых нейтронов и вторичного гамма-излучения. Плотность тепловых нейтронов (Inт, имп/мин) обусловлена потерей первоначальной энергии, благодаря столкновению с ядрами легких элементов, главным образом с ядрами водорода. В связи с этим, чем больше в среде водорода, тем ниже плотность нейтронов и ниже показания нейтронного каротажа. Вторичное гамма-излучение (Inγ, имп/мин) обусловлено выделением энергии при радиационном захвате нейтронов ядрами других элементов. Наибольшая интенсивность гамма-излучения характерна для хлора, наименьшая – для водорода. Это различие в излучаемой энергии позволяет установить водонефтяной контакт по данным нейтронного каротажа: показания НГК против водоносной части пласта завышены, по сравнению с показаниями против нефтеносной его части. Таким образом, интенсивность счета нейтронов в общем случае (In, имп/мин) определяется функцией распространения нейтронов тепловых энергий в изучаемой среде и средним числом гамма-квантов, испускаемых при захвате нейтронов в этой среде