## Slide 1: №6 дәріс
Тақырыбы:
Геодезиялық өлшеулер және олардың дәлдігі. Өлшеу қателері. Теодолит және оның құрылысы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ
Дәріскер: Рысбеков К.Б.

## Slide 2: Дәрістің жоспары:
Өлшеу бірліктері.
Тікелей және жанама өлшеу әдістері.
Қателіктер теориясынан негізгі ұғымдар.
Қателіктердің жіктелуі және олардың өлшеу нәтижелеріне әсерін азайту әдістері.
Дәлдікті бағалау.
Ықтимал мәндерді табу.
Өлшенген шамалар функциясының қателіктері.
Теодолит және оның құрылысы

## Slide 3
Геодезиялық өлшеулер екі топқа жіктеледі:
Далалық (орындалған жұмыстың дәлдігіне әсер ететін түрлі физико-географиялық және климаттық жағдайда тікелей далада түсіріс жүргізіледі, сондықтан қоршаған ортаның кері әсерлерін азайтуға немесе өлшеу тәсілдері, жұмысты дұрыс ұйымдастыру мен аспапты дұрыс таңдау ға көңіл бөлінеді) .
Камералдық өз ішінде 2-ге жіктеледі:
есептеу – дұрыс нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін және есептеулердің дұрыстығын уақытылы бақылауға негізделген арнаулы схемалар немесе ережелер бойынша өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу. Есептеуледі жеңілдету үшін түрлі кестелер, номограммалар, калькуляторлар, компьютерлік бағдарламалар пайдаланылады.
графикалық жұмыс – қабылданған шартты белгілер негізінде өлшеу нәтижелерінің қағаз бетінде бейнеленуі. Геодезияда және жерге орналастыруда сызбалар құжатқа тіркелген көрнекілік ретінде ғана емес жерге орналастыру және геодезиялық жұмыстардың соңғы өнімі ретінде қызмет атқарады. Осы құжаттардың негізінде ары қарайғы есептеулер, жобалау және жобадан жер бетіне көшіру жұмыстары жүргізіледі. Мұндай сызбалар нақты және тексерілген мәліметтер негізде және жоғары дәлдікпен орындалуы тиіс.
Өлшеу жұмыстары жер бетіндегі түрлі инженерлік есептерді шешуге арналған, яғни құрлыс аумағындағы бөлу жұмыстары, жер телімдерін бөлу, трассаларды жобалау кезіндегі геодезиялық түсірістерді құрайды.

## Slide 4: Геодезиялық өлшеулер туралы түсінік
Геодезиялық өлшеулер тура және жанама болып келеді. Егер шама аспаптың көмегімен тікелей анықталса, оны тура өлшеу деп атайды. Егер шама есептеулер арқылы анықталса, онда ол жанама тәсілі болып есептеледі.

## Slide 5: Геодезиялық өлшеулердің түрлері
Дәлдік бойынша геодезиялық өлшеулер
Жоғары дәлдікті
Дәл
(орташа дәлдікті)
техникалық
(аз дәлдікті)

## Slide 6
Геодезиялық өлшеулердің объектісі :
- сызықтық – жер бетіндегі нүктелердің арақашықтығы (көлбеу, горизонталь және вертикаль арақашықтықтар);
бұрыштық – нүктелердің арасындағы бұрыш (горизонталь және вертикаль бұрыштар);
биіктік –нүктелер арасындағы биіктік айырымдарын анықтау болып табылады.
Геодезиялық өлшеу деп өлшенетін шаманы, яғни өлшенген бұрыш немесе өлшенген арақашықтың мәнін бастапқы бірлік ретінде қабылданатын басқа бір шамамен салыстыру үдерісін айтамыз.

## Slide 7
Геодезиялық өлшеу нәтижелері
Өлшеу нәтижелері
Тең дәлдікті
Тең дәлдікті емес
Егер өлшеулер бір дәлдік аспаппен, бір әдістеме (бағдарлама) бойынша, бірдей сыртқы жағдайларда, бір байқаушымен (не бірдей біліктілікке ие бақылаушыларымен) орындаса, онда мұндай өлшеулерді тең дәлдіктіге жатқызады.
Егер жоғарыда аталған шарттардың кем дегенде біреуі сақталмаса, өлшеу нәтижелері тең дәлдікті емес деп жіктеледі.

## Slide 8
Геодезиядағы қолданылатын өлшеу шамалары
  Геодезиялық өлшеулер кезінде ұзындық шамалары, аудан, салмақ, температура, уақыт, қысым, бұрыштық шамалар және т.б пайдаланылады.
Сызықтық және биіктік өлшеулерде (арақашықтық, биіктік, биіктік айырым) ұзындық өлшеу бірлігі ретінде метр алынады. Метр (белгіленуі - м; халықаралық: m; грек тілінен аударғанда μέτρον "өлшеу, өлшеу құралы деген мағынаны береді, халықаралық бірліктер СИ жүйесінде ұзындықты өлшеу бірлігі болып саналады, сонымен қатар ұзындық бірлігі болып және өлшеу шамалар жүйесінің негізгі бірліктерінің қатарына жатады. Метрдің ұзындығы градустық өлшемдердің нәтижесінен француз ғалымдары Мишень мен Деламбрдің көмегімен 1799 жылы 1:40 000 000 Париждегі меридианның ұзындығына сәйкес деп алынған. Бұл «архивті метр» жоғары дәлдікті түсірістер кезінде бастапқы мәнінен 0,21 мм қысқа екені анықталған.
Жазық бұрыштардың өлшем бірлігі градус, яғни 1 град=60 мин, 1 мин=60 сек тең. Кейбір жағдайларда бұрыштардың мәнін радиан шамасында да көрсетеді. Радиан шеңбер доғасыың радиусқа тең шамасы, 2R шеңбер доғасы 2  құрайды. Радианның градус, минут, секундтағы мәндері р=57,3; р=3438; р=206265
Бұрыштың мәнін градустан радианға айналдыру үшін радианға бөлу қажет: а=а
Аудан анықтаудың шамасы шаршы метр алынған. 10000 м 2-1 гектарға тең.

## Slide 9
Кез келген геодезиялық өлшеуді орындағанда негізі бес фактордың әсері болуы мүмкін, яғни өлшеу нысаны, орындаушы, аспап, өлшеу әдісі және сыртқы орта. Осы факторлардың өзгеруіне байланысты кез-келген өлшеу кезінде белгілі бір шамада қателер пайда болады. Қателер сипаты мен шамасына қарай үш топқа жіктеледі.
Геодезиялық жұмыстарда ол қателер бұрыштар, арақашықтықтар, биіктік өсімшелері өлшенеді; аудандар, көлемдер, т.б. анықталады. Өлшеулердің қай-қайсысында да қателіктер болады. Өлшеуіш кұралдардың сезімталдылығы мен өлшеуші адамдардың шеберлігіне қарай өлшеулер дәлдігі әр түрлі болады.
Өлшеу қателіктері
Өрескел
Жүйелі
Кездейсоқ
Дөрекі қателер-бағдарлаушының ағаттығынан немесе қолданылатын аспаптың ақауы есебінен;
Жүйелі қателер- өлшеу кезінде орындаушының тәжірибесінің аздығы, сыртқы орта әсері, аспаптың бір қажетті шартарының ескерілмей қалуы есебінен;
Кездейсоқ қателер-өлшеу нәтижесінің l нақты мәннен L ауытқуы. l-L

## Slide 10
Өрескел
Өрескел қателер өлшеуіш адамның жұмысына дұрыс қарамауынан, өлшеу аспаптарының көрсеткен цифрын нақты оқымаудан, кейбір қажетті шарттарға көңіл аудармаудан болатын қателер.
Жүйелі қателерге өлшеу аспаптарының конструкциясындағы кемшіліктердің, аспаптардың дұрыс орнатылмауының, сыртқы ортаның әсерінен, нәтижесі асып, не кемиді, яғни өлшенген шама мәндерінде бір жүйелі заңдылық байқалып отырады. Жүйелі қателердің ұлғаюын азайтып, дәлдігін арттыру үшін аспаптарды мұқият тексеріп, өлшеуді арнаулы әдістерге сүйене отырып жүргізіп, өлшенген нәтижелерге түзету енгізіп отыру қажет.
Дәл мәнін табу үшін математиканың бір саласы қателер теориясы негізделеміз.
Кездейсоқ қателердің қасиеттерін зерттеу осы кателердің үлестіру зандарын анықтау, өлшеу нәтижелері бойынша шаманың мәнін шығару, дәлдігін табу және кеткен қателерді түзету әдістерін табуға және тексеруге мүмкіндік жасайды. Қателер теориясындағы кездейсоқ қателердің мынандай қасиеттерін ерекше атап өтуге болады:
бір жағдайда (бір өлшеуші, бір аспап, бір мезгіл, ауа райы бір қатар т.б; өлшенген шамалардың кездейсоқ қателері) белгілі бір шектен (мөлшерден) аспайды;
оң және теріс таңбалы қателер саны бірдей жиі кездеспейді;
шама неғұрлым көп өлшенсе, соғұрлым абсолюттік шамасы жиі кездеседі;
өлшеу санын шексіз көбейте берсек, кездейсоқ кателердің арифметикалық ортасы нөлге жақындай береді. Қателер қасиетінің математикалық түрі төмендегідей.

## Slide 11
2 Өлшеудің кездейсоқ қателері
Дәл мәні L-ге тең шама n рет өлшеніп, оның өлшеу нәтижелері алынса, онда өлшеудің шын қателері мына формуламен есептелінеді:
Оң таңбалы қателер шамасы теріс таңбалы қателер шамалармен қысқартылады да, шын қателердің арифметикалық ортасы нөлге жақындай түседі, яғни:

## Slide 12
Орташа квадраттық, шекті және салыстырмалы қателіктер
Өлшеу нәтижелерінің дәлдігін жұмыстың маңыздылығын орташа квадраттық, шектік не салыстырмалы қателер арқылы бағалайды. Орташа квадраттық қате мына формула арқылы анықталады:
Егер арақашықтық өлшенген болса, онда өлшеу дәлдігін салыстырмалық қате арқылы анықтайды:
мұнда 1, 2 ...+n өлшеудің шын кездейсоқ қателері; n-өлшеу саны.

## Slide 13
№ | Өлшенген бұрыш нәтижелері |  |  | Дәлдік бағасы
1 | 27о 18/ 09// | +4 | 16 | 
2 | 27о 18/ 10// | +3 | 9 | M=m/n=4//,9
3 | 27о 18/ 20// | -7 | 49 | өлшенген бұрыштың ең ықтимал мәні
4 | 27о 18/ 13// | 0 | 0 | 
орт. 27о 18/ 13// |  | []=74,0 ық=27о 18/ 13//  2//,4 |  | 
Горизонталь бұрыш 4 рет өлшенді дедік. Осы бұрыштың ең ықтимал мәнін табу үшін, осы өлшеудің әрқайсысының орташа квадраттық қатесі мен оның ең ықтимал орташа квадраттық қатесін анықтау қажет

## Slide 14
Геодезиялық өлшеулер Жердің физикалық бетінде және су астында орындалатын өлшеулер жиынтығы ретінде топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізу процесінде объектілердің өзара орналасу жағдайы туралы сандық ақпарат алу мақсатында орындалады.

## Slide 15: Геодезиялық өлшеулер туралы түсінік Өлшеудің түрлері және олардың дәлдігі
Геодезиялық өлшеулерді негізінен үш түрге бөлуге болады:
  сызықтық  жер бетіндегі нүктелердің арақашықтықтарын анықтау;
  бұрыштық  горизонталь және вертикаль бұрыштардың мәндерін анықтау;
  биіктік (нивелирлеу) – жекелеген нүктелер арасындағы биіктік айырымдарын анықтау.

## Slide 16: Бұрыштық өлшеулер
Геодезиядағы өлшеулер Жер және оның жекелеген көріністері бойынша барлық инженерлік-геодезиялық есептерді шешу кезіндегі бастапқы мәліметтерді алу мен топографиялық жұмыстарды орындауға сапалық және сандық негіз болып табылады.
Бұрыштық өлшеулер геодезиядағы өндірістік қызметтің қажетті де басты элементі.

## Slide 17: Жергілікті жерде бұрыштарды өлшеу дегеніміз горизонталь бұрыштар  және вертикаль бұрыштар  анықтауды айтамыз.

## Slide 18: Бұрыштық өлшеулерді әдетте теодолиттің көмегімен орындайды.
1840 жылғы теодолит XX ғасырдың ортасындағы 4Т30П оптикалық
теодолит теодолиті

## Slide 19
Сандық (электронды) теодолит Электронды тахеометр
Қазіргі жағдайларда теодолиттерді дәлдіктері, конструктивтік ерекшеліктері және қолданылу аясы бойынша жіктеледі.

## Slide 20
ТЕОДОЛИТТЕР
ДӘЛДІКТЕРІ БОЙЫНША
Конструктивтік ерекшеліктері бойынша
Жоғары дәлдікті
Дәл
Техникалық
Бұрыш өлшеудегі ОКҚ1
Бұрыш өлшеудегі ОКҚ 2-5
Бұрыш өлшеудегі ОКҚ 15 -60
Оптикалық
Сандық (электронды)
Шыны лимбы
Сандық индикациялы және шаманы автоматты түрде анықтау
Қолданылу аясы бойынша
геодезиялық
астрономиялық
маркшейдерлік

## Slide 21
Горизонталь бұрыштарды өлшеу үшін бөліктерге бөлінген лимб – шеңбер пайдаланылады. Вертикаль бұрыштар вертикаль дөңгелек арқылы анықталады
4Т30П Теодолиті
Төртінші модификация
Теодолит
Бұрыштық секундтармен есеп алу дәлдігі
Көру дүрбісінң тура бейнесі

## Slide 22
1 – штативтің басы; 2 – табаны; 3 – көтергіш бұрандалар; 4 – алидаданың келтіру бұрандасы; 5 –алидаданың бекіту бұрандасы; 6 – көру дүрбісінің келтіру бұрандасы; 7 – көру дүрбісінің окуляры; 8 – көру дүрбісінің жіптік торының сақтандыру қақпағы; 9 – кремальера; 10 – көру дүрбісінің бекіту бұрандасы; 11 – көру дүрбісінің объективі; 12 – цилиндрлік деңгей; 13 – лимбтың бұрылу бұрандасы; 14 – бекіту бұрандасы; 15 –диоптриялы сақиналы бағалау микроскопының окуляры; 16 – бағалау микроскопының штрихтарына жарық түсіргіш айна; 17 – колонка; 18 –бағдарлауыш буссоль; 19 – вертикаль дөңгелек; 20 – визир; 21 – көру дүрбісінің окулярының диоптриялы сақинасы; 22 – цилиндрлік деңгейдің түзету бұрандалары; 23 – тұғыр.

## Slide 23
Теодолиттің ішкі құрылысы

## Slide 24
Теодолит негіздемесі
Орнату бұрандасы
Штатив
Футляр
негіздемесі
Теодолит өлшенетін бұрыштың төбесіне штативті қолдана отырып орнатылады. Штативтің басына теодолит тұғырымен бұранда арқылы бекітіледі. Орнату бұрандасының ішінде тіктеуішті ілуге арналған ілгек орналасқан, оның көмегімен теодолит центрленеді. Сондай-ақ, теодолитті көру дүрбісінің көмегімен де орталықтандыруға болады.

## Slide 25: Теодолиттің негізгі бөліктері
алидада
лимб
Вертикаль
дөңгелек

## Slide 26
Шетінде градустық бөлімдері бар шкаладан тұратын бұрыш өлшейтін шеңберді лимб деп атайды. Бұрыш өлшеу дөңгелегінің жазықтығында лимбпен бірге екінші дөңгелек алидада айналады.
Лимб

## Slide 27
Алидада
Алидадада лимбаны санауға арналған құрылғы бар. Қазіргі теодолиттерде бұрыштық өлшегіш шеңберлер шыны, мұндай теодолиттер оптикалық деп аталады

## Slide 28: ТЕОДОЛИТТІҢ БЕКІТУ БҰРАНДАЛАРЫ
Көру дүрбісінің бекіту бұрандасы
Лимбтың бекіту бұрандасы
Алидаданың бекіту бұрандасы
Теодолиттің айналмалы бөліктерін бекіту бұрандалары: лимбтың бекіту бұрандасы, алидаданың бекіту бұрандасы, көру дүрбісінің бекіту бұрандасы

## Slide 29
Алидаданың келтіру бұрандалары
Көру дүрбісінің келтіру бұрандалары
Лимбтың келтіру бұрандалары
ТеодолитТІҢ КЕЛТІРУ БҰРАНДАЛАРЫ
Лимбтің келтіру (жетекші) бұрандасы теодолиттің лимбпен бірге айналуына қызмет етеді. Көру дүрбісін горизонталь жазықтықта затқа дәл көздеу үшін алидаданың келтіру бұрандалары, ал вертикаль жазықтыққа келтіру көру дүрбісінің келтіру бұрандалары арқылы жүзеге асырылады.
Барлық келтіру (жетекші) бұрандалар бекіту бұрандалары толық бұралған кезде ғана жұмыс істейді.

## Slide 30
Кремальера
Қорғаныс қақпағы
Диоптрлік сақина
Оптикалық визир көздеуіш
КӨРУ ДҮРБІСІ
Көру дүрбісі 360 градусқа айналады. Көру дүрбісіндегі затты айқын көрсету кремальераны айналдырумен жүзеге асырылады. Диоптерлік сақина жіп торының айқындылығын орнатуға қызмет етеді. Қақпақтың астында жіп торының түзету бұрандалары орналасқан.
Жіп торы

## Slide 31
ТЕОДОЛИТТІҢ ЕСЕП АЛУ ТЕТІГІ
Бұрыштарды өлшеу кезінде лимб бойынша есептеу жүргізіледі. Лимб шкаласының бір бөлігіне сәйкес келетін доғаның бұрыштық шамасы лимбтың бөліну бағасы деп аталады. Лимб бойынша есептеу алидадада көрсетілген индекске қатысты жүргізіледі. Лимбтің бөлінуін бағалау үшін есеп алу тетігі қолданылады. Оптикалық теодолиттерде штрихты (T30) және шкалалы (2Т30 және T15) микроскоптар есеп алу құрылғылары ретінде қызмет етеді.

## Slide 33
а –штрихты микроскоптан алынған вертикаль дөңгелек есебі 358°48' , горизонталь дөңгелектен алынған есеп 70°04'; б – шкалалы микроскоптан алынған вертикаль дөңгелектен алынған есеп 1°11,5', горизонталь дөңгелектен алынған есеп 18°22' ; в – вертикаль дөңгелек бойынша – минус 0°46,5', горизонталь дөңгелектен алынған есеп – 95°47'.

## Slide 34
ЕСЕП АЛУ ТЕТІКТЕРІ - МИКРОСКОП
Есеп алу тетіктеріндегі мәндерді көрсетіңіз: αГ=125057/00//, αв=1007/00// және
αв=-5028/00//.

## Slide 35
Горизонталь бұрыштарды өлшеу журналы
Теодолит Т30 Орындаушы: Омаров А.В. Есептеген: Петров А.А.
Нүкте |  | Штрихты микроскоптан алынған есеп |  | 
тұру | көздеу | ДС | ДО | орташа
О | А | 10°15 | 190°16 | 10°15,5
 | В | 66°31 | 246°32 | 66°31, 5
 | Бұрыштың мәні | 56°16 | 56°16 | 56°16,0
Жарты айналымдағы бұрыштардың мәні өзара ерекшеленбеуі тиіс немесе есеп алу тетігінің жоғары екі еселенген дәлдігінен, яғни 2t.
Нүктелер |  | Верти каль дөңгелек тің орны | Горизонталь дөңгелектен алынған есептер | Өлшен ген бұрыш | Өлше ген бұрыштың орта мәні
Аспап орна тылған | Қада орна тылған |  |  |  | 
С | А В | ДС | 153 2700(1) 82 41 00(2) | 70 4600(5) | 70 4530(7)
С | А В | ДО | 333 2800(3) 262 4300(4) | 70 4500(6) | 

## Slide 36
Деңгей
Деңгейлер дөңгелек және цилиндр тәрізді болып бөлінеді. Цилиндрлік деңгей шыны түтіктен тұрады, оның жоғарғы беті үлкен радиустың доғасы іспеттес. Ампуланың жоғарғы бөлігінде 2 мм-ден бөліну шкаласы бар. Ортаңғы штрих нуль пункт деп аталады. Деңгейдің ішкі бетіне, оның нөл нүктесінде жанасатын түзу цилиндрлік деңгейдің осі деп аталады. Радиус неғұрлым үлкен болса, бөлу бағасы (цена деления) соғұрлым төмен және дәлірек болады.
а) цилиндрлік және б) дөңгелек деңгейлер

## Slide 37: Теодолиттің тексерулері мен жөндеулері
Барлық теодолиттер горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеуге негізделген бірыңғай геометриялық сұлба бойынша құрастырылған. Жұмыстық жағдайдағы теодолиттің остерінің орналасуына байланысты төмендегідей геометриялық шарттар орналасуы тиіс:
UU – цилиндрлік деңгей осі
GG- дүрбінің айналу осі
VV – көру дүрбісінің визирлік осі
ОО– аспаптың вертикаль осі
JJ- жіп торының вертикаль осі

## Slide 38: Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу
Т30; 2Т30; 4Т30П
2Т5К; 3Т2; Тео020
Электронды теодолит

## Slide 39
Бұрыш өлшейтін аспаптың конструкциясын, өлшеуге қойылатын талаптарға байланысты бұрыштарды өлшеуге мынандай тәсілдер қолданылады:
Жеке бұрыш өлшеу тәсілі теодолиттік жүрістерді салуда, жобаны жергілікті жерге көшіруде, бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады.
Айналдырып өлшеу тәсілі бір нүктеде тұрып, үш бағыт арасындағы және одан да көп бағыттары бар триангуляция жүйесіндегі бұрыштарды өлшеуге қолданылады.
Қайталау тәсілі есептеу қателіктерінің әсерін азайту мақсатымен, өлшеудің ақырғы нәтижесінің дәлдігін арттыру қажет болғанда қолданылады.

## Slide 40
Бұрышты өлшеудің реті
Теодолитті жұмыстық жағдайға келтіру
Өлшенетін бұрыштың төбесіне теодолит орнатылады, центрленеді, горизонтталады және көру дүрбісін орналастырады.
А және В нүктелеріне қадалар орнатылады. Бұрыш өлшеу кезінде мүмкіндігінше қаданың төменгі бөлігіне көзделеді.
ДС. Лимб бекітілген. Алидада босатылады, көру дүрбісін А нүктесіне көздейді, бастапқыда жуықтап – дүрбіде орналастырылған визир арқылы, одан ары алидаданың келтіру бұрандалары арқылы дәл келтіреді де горизонталь дөңгелектен а есебі алынады.
ДС. Алидаданы босатып В нүктесіне көздейді , горизонталь дөңгелек бойынша в есебі алынады.
I жарты айналым
Ә
д
і
С
І
II жарты айналым
Бұрыштың мәні есептеп шығаралады
= b - а.
ДО. Дүрбіні зенитінен айналдырады және вертикаль дөңгелектегі II жағдай қайталанылады.

## Slide 41
Өзіндік тексеру сұрақтары:
Геодезия пәнінің маңызы және атқаратын міндеттері.
Геодезияның басқа ғылымдармен байланысы.
Геодезиялық өлшеу дегеніміз не?
Геодезиялық өлшеу объектілері
Геодезиядағы қолданылатын өлшеу шамалары.
Өлшеу қателіктері
Теодолиттің негізгі бөліктерін атаңыз.
Микроскоптан есеп қалай алынады?
Горизонталь бұрыштар қалай өлшенеді?
Вертикаль дөңгелектің нөлінің орны қалай анықталады?
Теодолитпен қашықтық қалай анықталады?
Көлбеулік бұрышы қалай анықталады?