## Slide 1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Сәтбаев Университеті
К.Тұрысов атындағы геология, мұнай және тау-кен ісі институты
«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасы
Алматы 2021
Теодолитің құрылысы. Горизонталь, вертикаль бұрыштарды және арақашықтықтарды өлшеу

## Slide 2
  Жұмыстың мақсаты:
  Микроскоптан есеп алуды үйрену;
  Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу

## Slide 3
Геодезиялық өлшеу деп өлшенетін шаманы бастапқы бірлік ретінде қабылданатын басқа бір шамамен салыстыру процесін айтады
сызықтық - жер бетіндегі нүктелердің арақашықтықтарын анықтау
бұрыштық - горизонталь және вертикаль бұрыштардың мәндерін анықтау
биіктік (нивелирлеу) – жекелеген нүктелер арасындағы биіктік айырымдарын анықтау

## Slide 4: Теодолитті жұмыс қалпына келтіру
1. пункттің үстіне штативті орнатқанда оның аспап орнататын алаңы горизонталь, биіктігі бақылаушының бойына сай болуы керек;

## Slide 5
2. теодолитті штативтің алаңына орнатып, оның тұғырығының көтеру бұрандаларымен, лимбке орнатылған деңгейді ортасына келтіру керек;
3 штативтің, тұғырықтың тұрақтылығын және деңгейдің дұрыстығын тексеріп, қажет болса жөндеу керек;
Теодолитті жұмыс қалпына келтіру
Теодолиттің айналу осін вертикаль жағдайға, демек, лимба жазықтығын горизонталь жағдайына келтіру теодолитті горизонталдау болып саналады.

## Slide 6: Горизонталь дөңгелектің лимбасының центрін аспаптың тұру нүктесі арқылы өтетін тік сызықпен сәйкестендіру әрекетін центрлеу деп атайды. Теодолитті нүктенің үстіне (5-10) мм дәлдікпен орнатады.
4. аспаптың оптикалық тіктеуішінің, не комплектегі жіпті тіктеуіштің көмегімен теодолитті пунктке центрлеу керек.
Теодолитті жұмыс қалпына келтіру

## Slide 7: Микроскоптан есеп алуды үйрену
Есеп алатын микроскоптың жоғарғы жағында В немесе V әрібімен белгіленген вертикаль дөңгелектің лимбінің штрихтары, төменгі жағында Г, немесе H әрібімен белгіленген горизонталь дөңгелектің лимбінің штрихтары көрінеді.
Горизонталь дөңгелектің лимбінен алынған есеп - 125 06', Вертикаль дөңгелектің лимбінен алынған есеп - минус 0 26‘
+ 034‘

## Slide 8
Микроскоптың көз жетер жерінде вертикаль (үстінде В әрпімен) және горизонталь (астында Г әрпімен) дөңгелектердің кескіні көрініп тұрады. Екі дөңгелектің де бағалау бөліктері 10'-қа тең. Есептеулерді козғалмайтын индекс арқылы бөліктердің ондық үлесін көзбен бағалау арқылы жүргізеді. Вертикаль дөңгелектегі санау 358°48'-қа, ал горизопталь дөңгелектегі есептеу 70°05'-қа тең.

## Slide 9
Мысал
Горизонталь дөңгелектің лимбінен алынған есеп –
8 04’
Вертикаль дөңгелектің лимбінен алынған есеп –
+1 36’
-1 24’
Горизонталь дөңгелектің лимбінен алынған есеп –
111 37’ 30” Вертикаль дөңгелектің лимбінен алынған есеп –
-0 43’

## Slide 10
Теодолиттермен бұрыштарды өлшеу әдісі
Жарты тәсілдер
қайталау
айналдыру
ҮЙГЕ ТАПСЫРМА

## Slide 11
Нүктелер |  | Вертикаль дөңгелектің орны ДС, ДО | Горизонталь дөңгелектен алынған есептер | Өлшенген бұрыштар | Орта бұрыш
Түсіру | Бақылау, көздеу |  |  |  | 
 | А | ДС/КЛ | 151°20/ (1) | 630 45/30// (З) | 
 | В |  | 87°34/ 30/ / (2) |  | 63°45/15//
С | А | ДО/КП | 31056/30// (4) | 63045/(6) | (7)
 | В |  | 328011/30// (5) |  | 
(3)=(1)-(2)
(6)=(4)-(5)
(7)=((3)+(6))/2
Бұрышты өлшеу біткеннен кейін, оның өлшенген екі мәнін салыстырады. Олардың айырмашылығы есеп алу тетігінің дәлдігінің 2 еселенген мәнінен 2t аспаса, онда бұрыш дұрыс өлшенген болып есептеледі. Қойылған талапты қанағаттандырмаса, бұрыш қайта өлшенеді.
  Горизонталь бұрыштарды жартылай тәсілдер әдісімен өлшеу
Теодолитті жұмысқа дайындап, лимбін бекітіп, А нүктесіне орнатылған қадаға көздейді, а есебін алады. Мысалы ол 1512000 тең болсын.
Алидаданы босатып, теодолиттің дүрбісін В нүктесіне орнатылған қадаға көздейді, в есебін алады. Ол 873430 тең болсын. Сонда өлшенген бұрыштың мәні алынған екі есептің айырмашылығына тең, яғни
 = а – в

## Slide 13: Көлбеу бұрышты анықтау
Вертикаль дөңгелектің нөлінің орны МО теодолитті алыстағы нүктеге дүрбісінің екі жағдайында (КП және КЛ) көздеп, вертикаль дөңгелектен есеп алады. Сонда
MО = 0,5(КЛ + КП).
Көлбеулік бұрыштары келесі формулалардың біреуімен анықталады:
v = 0,5(КЛ - КП)
v = КЛ – МО;
v = МО – КП.

## Slide 15
ЕСЕП АЛУ ТЕТІКТЕРІ - МИКРОСКОП
Есеп алу тетіктеріндегі мәндерді көрсетіңіз: αГ=125057/00//, αв=1007/00// және
αв=-5028/00//.

## Slide 16
Горизонталь бұрыштарды жеке бұрыш тәсілімен өлшеудің журналы
Нүктелер |  | Верти каль дөңгелек тің орны | Горизонталь дөңгелектен алынған есептер | Өлшен ген бұрыш | Өлше ген бұрыштың орта мәні
Аспап орна тылған | Қада орна тылған |  |  |  | 
С | А В | ДС | 153 2700(1) 82 41 00(2) | 70 4600(5) | 70 4530(7)
С | А В | ДО | 333 2800(3) 262 4300(4) | 70 4500(6) | 
Уақыты 15.07.2005 ж. Өлшеуші Асқарова А.
Теодолит 2Т30 N13561 Есептеуші Жанаев Е.