## Slide 1: Кіріспе
Касенов Алмабек Касенович
(оқытушының аты-жөні)
kassenov07@inbox.ru
(оқытушының электронды поштасы)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Мұнай инженериясы ________________________________________________________ (кафедрасы) _«Ұңғымаларды күрделі жөндеу»
_______________________________________ (пәні)
№ 1,2 дәріс
2 академиялық сағат

## Slide 2
КІРІСПЕ.
ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫ.
Өндіру және айдау ұңғылардың қалыпты жұмысы әотүрлі себептер бойынша бұзылып, ұңғылар жұмысының толық тоқтауына немесе олардың дебитінің төмендеуіне әкеледі. Жұмыстың тоқтауының немесе дебиттің төмендеу себептері әртүрлі-жер асты және жер үсті жабдықтарының істен шығуы, қабат жағдайларының өзгеруі, газлифтілі ұңғылар үшін электроэнергияның немесе газ берудің тоқтауы, сораппен сорудың және сұыйқ тасымаллдаудың тоқтауымен байланысты болады. Осыған орай ұңғы жұмысының жарты уақыты жөндеуде немесе жөндеуді күтумен болады.

## Slide 3
Ұңғыларды жөндеу жиілігі және олардың салыстырмалы жұмыс ұзақтылығы мұнай өндіру кәсіпшілігінің өндіру технлогиясы және ұйымдастыру жағдайын сипаттайтын белгілі көрсеткіштермен бағаланады.
Ұңғылардың салыстырмалы жұмыс ұзақтылығы пайдалану коэффициентімен Кэ бағаланады. Пайдалану коэффициенті Кэ –дегеніміз ұңғы жұмысының жалпы уақытының (тәуләкпен) Тi анализденген кезеңдегі (жыл, квартал, ай) жалпы күнтізбелік уақытқа Ткi қатынасы
Сонымен,
эi  к (1)
Ұңғылардың пайдалану коэффициенті 0,95-0,98 шектерінде өзгереді.
Жұмыс ұзақтылығы Тi әртүрлі және анализденген кезеңдерінің ұзақтылығы болатын бір топ m ұңғыларына қатысты Кп мөлшері келесідей анықталады:

## Slide 4
Әртүрлі пайдалану тәсілдері: фонтандлы,сорапты (БОТЭС, ШТС), газлифтілі – әртүрлі пайдалану коэффициенттерімен Кэ сипатталады, өйткені оларды жөндеуге байланысты тоқтаулар, жабдықтардың күрделігі, оның сенімділігі, ұзақмерзімділігі және басқа да пайдалну шарттарына байланысты болады. Әдетте ең үлкен пайдалану коэффициент Кэ –ол фонтанды пайдалануда, ал ең кіші Кэ – ол штангілі сораптармен ұңғыны пайдалануда. Осы себептерден Кэ әрбір пайдалану тәсілі үшін жеке (2) формула бойынша анықталады.
Бірақ, бұл жағдайда Кэ пайдалану коэффициенттің жалпы мөлшері пайдалану техниканың нақты жағдайын көрсетпеуі мүмкін. Мысалы, пайдалану крэффициент Кэ, механикаландырылған ұңғылар қорының жұмысын жақсартудан емес, фонтанды ұңғылар қорының өсуінен артуы мүмкін. Әдетте, механикаландырылған ұңғылар қорының Кэ, мөлшері 0,95-0,97 құрайды және де соңғы жылдары БОТЭ–пен жабдықталған ұңғылардағы Кэ пайдалану коэффициенті ШТС-пен жабдықталған ұңғылардағы Кэ пайдалану коэффициентіне қарағанда неғұрлым жоғары, өйткені БОТЭС-ң сапасы, оларды жөндеу жолдары жақсарған.

## Slide 5
Ұңғыны пайдаланудың геологиялық және технологиялық жағдайлары, мысалы, құмбөліну, сулану, ұңғы өнісінде қатты корреляцияланатын заттардың (көмірсутек, жоғары минерализация) болуы, тұздар мен парафиннің түзілімдері пайдалану коэффициенттеріне үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан, бір пайдаланеу тәсілі ( мысалы штангілі терең сораппен) үшін Кэ пайдалану коэффициенті әртүрлі аймақтарда немесе кен орындарды әртүрлі болады. Ұңғының басқа маңызды жұмыс көрсеткіші-ол жөқндеу аралық кезекң (ЖАК).
Жеке бір ұңғы үшін – ол екі ағымдағы жөндеулер арасындағы ұңғының үздіксіз жұмыс істеу ұзақтылығы (тәулікпен). Жөндеулер арасында жұмыс істеу ұзақтылығы Тi әртүрлі болатын бір топ m ұңғылары үшін ЖАК осы ұңғылар жұмыс ұзақтылығының қосындысының әрбір i ұңғының жөндеулер санынның қосындысына қатынасымен анықталады:
мұнда i – анализдеу уақыт ішінде әрбір ұңғы бойынша жөндеу саны.

## Slide 6
Егер әрбір ұңғы бойынша күнтізбелік уақыттың ұзақтылығы әртүрлі болса, онда орташа ЖАК-ты келесі формула бойынша анықтау ыңғайлы:
мұнда Tкi - i –ші ұңғының календарлық уақыты, тәу; Tpi – күнтізбелік уақыт Ткi ішінде i - ші ұңғының жөндеуде болатын уақыты, тәу.
Осы (4) формуладан жөндеудің ұзақтылығы ЖАК-ка әсер ететінін көреміз.
ЖАК мәні әртүрлі пайдалану тәсілдерінде әртүрлі аймақтарда бірдей болмайды және штангілі сорапты қондырғыларда сұйықта құмның болуынан ол, бірнеше аптаға өзгереді, ал фонтанды пайдалануда ол бірнеще жылға дейін барады.

## Slide 7
ҰҢҒЫЛАРДЫ ЖЕР АСТЫ ЖӨНДЕУДІҢ НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРІ.
Ұңғыларды жер асты жөндеудің технологиялық үрдістерін үш бірінен кейін бірі кезеңмен орындалатын этаптарға бөледі:
• дайындау жұмыстары
• түсіру –көтеру операциялары
• аяқтау жұмыстары
Дайындау жұмыстары
Дайындау жұмыстарын ұңғыны жөндеу алдында бригада жұмысын үзіліссіз істеу мақсаты үшін жүргізеді. Бұл жұмыстарға мыналар жатады:
1) мұнараның жағдайын тексеру, оны ұңғы сағасына центрлеу;
2) кронблок жағдайын тексеру;
3) қажетті құрал, жабдықтарды (құбырлар, штангалар, тәл.блогы, арқан т.б.) жеткізу;
4) ұңғы жанына (стелажға) құбырларды жинау;
5) тәл жүйесін жаббдықтау;
6) ұңғыға жылжымалы агрегат немесе көтергішті апару, оны орнату;
7) БОТЭС-пен жабдықтарған ұңғылар үшін аспалы роликті мұнара белбеуіне (ілу);
8) Кабельді барабан үшін ауланы дайындау.

## Slide 8
Фонтанды және компрессорлы ұңғыларды жөндеуге дайындау
Фонтанды және компресорлы ұңғыларды түсіру-көтеру үрдісі кезінде ашық лақтырулар болмас үшін, алдын-ала өшіреді (тоқтатады).
Ол үшін, құбыр сыртындағы кеңістікке жуу агрегатын жалғап, ол арқылы ұңғыға сәйкес тығыздығы бар су немесе топырақты ерітіндіні айдайды. Агрегат барлық уақытта ұңғыға қосылып тұруы қажет.
Жөндеу алдында ұңғылар тұрақ, вертлюг және штангалар мен қажетті құбырлар санымен жабдықталу керек.
Сұйықты айдағаннан кейін, сақиналы, құбыр сыртындағы және сағадағы қысымдар 0-ге тең болған соң, фонтанды арматураны жинау (бұзуға) болады.

## Slide 9
Ал компрессорлы ұңғыда сығылған газ (ауаны) ұңғыға айдауды тоқтатып, сақиналы кеңістіктен газды шығару, яғни ондағы қысымды төмендету қажет. Содан кейін арматураны шешіп, жұмысқа кедергі жасамау үшін сағадан мұнараның бір бұрышына апарады.
Фонтанды ұңғыларда ысырмаға жалғанған катушка және екі құбыршаны вертлюг және штангамен жалғайды. Фонтандаудың бірінші белгілері болғанда үшжақтың ауыспалы фланецін отырғызып, бұрандалармен бекітеді. Фонтанды-компрессорлы арматураны жинау кері ретпен орындалады.

## Slide 10
Тереңсорапты ұңғыларды жөндеуге дайындау.
Ол үшін тербелмелі-станокты тоқтатып, үщжақ-сальникпен лақтыру желісін босатып, содан кейін штокты ажыратып, балансир басын жоғарғы шеткі орынға көтеріп, тежеуішке қояды. Полирленген штокта үшжақ-сальник қақпағынан жоғары жерінде штангілі қыспаны орнатады.
Осыдан кейін сорапты штангілер тізбегін еппен қыспа үшжақ-сальникке толығымен тіреліп орналасқанға дейін түсіріп, арқан алқасын және саға жабдығын толығымен босатады. Бірақ, жөндеудің түріне және үшжақ-сальниктің конструкциясына байланысты жабдықтарды босаты өзгеруі мүмкін.

## Slide 11
Батырмалы ортадан тепкіш сорабымен жабдықталған ұңғыларды жөндеуге дайындау.
Бұл жағдайда ұңғының жанында жұмыс орнын дайындау, сорап және электрқозғалтқышты қою үшін тұрақты (стойка) орнату, аспалы роликті мұнара белбеуіне ілу, агрегаттың жеке бөлшектерін жалғау үшін қосымша аспаптарды және құралдарды дайындау, кабельді агрегатқа және сорапты құбырларға жалғау жұмыстары жүргізіледі.
Аспалы ролик бұл кезде ұңғы сағасына кабелді бағыттау және түсіру-көтеру операциясын жеңілдетіп, кабелдің иілуін болдырмау үшін қажет. Батырмалы агрегатты ұңғыға шашылған күйде жеткізеді, яғни қозғалтқыш, сорап және протекторды жеке жеткізіп, оларды ұңғыға түсіру кезінде жинайды.

## Slide 12
Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғылардың қалыпты жұмысы неден бұзылады?
2. Ұңғы жұмысының салыстырмалы ұзақтылығы немен бағаланады?
3. Жөндеу аралық кезең деген сөзден нені түсінесіз?
Ұңғының орташа ЖАК-кі қалай анықталады?
Жер асты жөндеудің технологиялық үрдістері қалай орындалады?
Жөндеу жұмыстарын жүргізудің мақсаты..
Терең сорапты ұңғыларды жөндеуге дайындау?
Батырмалы сораппен жабдықталатын ұңғыны басқа ұңғылардан жөндеуге дайындау айырмашылығы неде?