## Slide 1
Касенов Алмабек Касенович
(оқытушының аты-жөні)
kassenov07@inbox.ru
(оқытушының электронды поштасы)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
мұнай инженериясы (кафедрасы) «Ұңғымаларды күрделі жөндеу»
__________________________________________ (пән
5 Дәріс
2 академиялық сағат

## Slide 2
Жөндеу түзеу жұмыстары
Сағалық жабдықтарды жөндеу және қымтау
Ұңғынын сағасындағы жабдықтар келесіге арналған:
1. Үңғынын сағасына шығып тұрған шегендеуші құбырларын байлау. Қиын кеңістіктің күйін бақылау үшін;
2. Әр түрлі қиыншлықтар болғанда ұңғыны баскару;
3. Екінші оқпанды бұрғылау және құм тығындарын жуу

## Slide 3
Шегендеуші тізбегінін ақауларын жөндеу
Ақауларынын түрлері: жаншу (смятие), сыныу, бұрамда жерінде суыйқты жіберу т.б.
Шегендеуші колоннасын жөндеу үшін ақаудын түрін және себебін анықтап алу керек.
Шегендеуші колоннасы жаншу болса оны түзеткен кейін ұңғынын ішіне түсерертін аспаптар бос өтуі керек

## Slide 4
Жөндейтін аспапқа беретін осьтік салмақ
Шегендеші колоннанын диаметрі, мм | 114 | 127 146 | 168 191 | 219 299
Бұрғы құбырларынын диаметрі,мм | 60 | 73 | 89 | 114
Осьтік салмақ, кН | 5 10 | 10 25 | 20 45 | 30 60

## Slide 5
Колоннаның жаншуы әр түрлі болуы мүмкін. Оны бақылау үшін ішкі диаметрінің өзгерісін анықтайды. Егер жаншу аралығы бір немесе екі сыртқы диаметріне тен болса, ал ішкі диаметрі 0,85 дейін номиналды диамтрінен кішейсе жаншуды онша емес деп санаймыс.
Егер майысқан аралық колоннаның сыртқы диаметрінен үштен жиырмаға дейін, ал ішкі диаметрі 0,8 ден төмен болса жаншуды мәнді дейміз.

## Slide 6
Майысқан аралықтын ұзындығын және түріне қарай әр түрлі жөндеу аспапты қолданады: арнайы қашаулар,
алмурт және конус тәрізді фрезерлер.
Жөндеуді бастағанда аспаптын диаметрі 4 – 5мм майысқан минималды диаметрінен үлкендеу болуы керек.
Аспапты керек терендіке түсіріп ротор арқылы айналма беріледі, айналманын саны 60 – 80 айн/мин, жуу суыйқты жибереді.
Осьтік салмақты жоғарыда көрсетілген кестеден алынады.

## Slide 7
Бірінші аспаппен түзету болғасон келешекті аспаптардын диаметрлері 5мм жоғары болу керек.
Түзету жұмыстарын жүргізгенде шегендеуші қубырлар жарылып кетуі немесе жарықшақтық пайда болуы мүмкін.
Ақау болған жерлерін оқшауландыру (изолирование) қажет.
Оқшауландыруды екі тәсілімен жүргізіледі:
Ақау жерін тампондау
Болаттан істелінген гофр тәрізді құбырды «Дорн» қондырғысы арқылы орнату