## Slide 1: СИСТЕМЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ
ПРОИЗВОДСТВО
ООО Ассоциация ВАСТ

## Slide 2: Вибрационная диагностика – практика использования и результаты
Лепёхин Александр Владимирович

## Slide 3: История Ассоциации ВАСТ
ВАСТ относится к диагностической школе Министерства
Судостроительной промышленности, сформировавшейся в 1960 – 1980 годах 20 века по эгидой ЦНИИ им.
Академика Крылова для решения задач снижения шума и вибрации на надводных кораблях и подводных лодках ВМФ СССР

## Slide 4: История Ассоциации ВАСТ
1990 год - Первые в мире предложили на рынке автоматизированную систему диагностики и прогноза состояния подшипников качения по однократному измерению вибрации.
2001 год – Впервые в России выпустили цифровой виброанализатор СД-11.

## Slide 5: Основная продукция ООО «Ассоциация ВАСТ»
переносные системы автоматической диагностики серийно выпускаемого оборудования с узлами вращения
стационарные системы для агрегатов, требующих глубокой диагностики
средства виброналадки роторных машин

## Slide 6: Методы технического состояния
а) До выхода из строя
б) По регламенту
в) По фактическому состоянию

## Slide 7: Не менее 50% из числа всех технических обслуживаний по регламенту выполняются без фактической их необходимости.
Источник: P/PM Technology magazine, 98
Исследования показали, что порядка 70% дефектов вызвано обслуживанием машин и оборудования.
Источник: P/PM Technology magazine, 98

## Slide 8: Основные причины отказов вращающегося оборудования
1. | Дефекты изготовления | 10 %
2. | Естественный износ | 25 %
3. | Дефекты монтажа | 60 %
4. | Ошибки при текущем обслуживании и ремонте | 60 %
5. | Эксплуатация с нарушением требований ПТЭ | 70 %

## Slide 9: Внедрение средств диагностики поэтапно решает следующие задачи:
этап - Сокращение количества внеплановых ремонтов
этап - Продление ресурса эксплуатируемого оборудования
этап - Сокращения объемов планового обслуживания
4 этап - Переход на обслуживание и ремонт по состоянию

## Slide 10: Преимущества применения диагностики
Предприятие | Оборудование | Увеличение межремонтного периода, раз
Производство №1 | Центробежные насосы, электродвигатели | 1,55
Производство №2 | Электродвигатели, редукторы, подшипники клетей | 1,3 – 1,4
Производство №3 | Центробежные насосы, компрессоры, вентиляторы, АВО, электродвигатели | >2,0

## Slide 11: Назначение технической диагностики на современном предприятии

## Slide 12: Основные методы технической диагностики
Контроль и анализ технологических параметров
напор, подача, ток привода и другие
Анализ состава масла
наличие и состав примесей
Акустическая эмиссия
контроль сосудов под давлением, поиск утечек
Тепловизионная диагностика
контроль состояния энергетического оборудования, энергоэффективности зданий и сооружений
Вибрационная диагностика
контроль состояния вращающегося оборудования, аварийная защита

## Slide 13: Основные этапы технической диагностики:
Контроль – определение величины измеряемого параметра и сравнение с пороговым значением
Мониторинг – контроль + отслеживание изменения величины измеряемого параметра во времени
Диагностика – определение места возникновения дефекта, идентификация его вида и оценка степени его развития
Прогноз – определение остаточного ресурса и периода безаварийной работы

## Slide 14: Вибромониторинг: Виброметр СМ-21Х
Интуитивно-понятный интерфейс
Расширенный частотный диапазон
Сохранение результатов измерений во внутреннюю память прибора
Измерения температуры и частоты вращения
Наличие режима измерений по маршрутным картам
Возможность добавления пользовательских фильтров по желанию заказчика
Высокая надежность
Техническая поддержка пользователей
Признание специалистов
Компактность, легкий вес
2 варианта исполнения: общепромышленное и взрывозащищенное

## Slide 15: Вибродиагностика: Виброанализатор СД-23
Интуитивно-понятный интерфейс
Быстрый 2-х канальный современный виброанализатор с мощным процессором, позволяющий проводить большой объем измерений за минимальное время
Стоимость прибора ниже по сравнению с европейскими виброанализаторами того же класса
Техническая поддержка пользователей
Наличие программы Dream32 для автоматизированного определения дефектов и прогноза технического состояния

## Slide 16: Вибродиагностика: Виброанализатор СД-23
Цветной дисплей
Высокое разрешение
Графический интерфейс

## Slide 17: Вибродиагностика: Виброанализатор СД-23
Автоспектр
Спектр огибающей
Общий уровень
Амплитуда-фаза
Временной сигнал
Орбиты
1/n октавный спектр
Взаимный спектр
Коэф. эксцесса
Пик-фактор и д.р.

## Slide 18: Вибродиагностика: Виброанализатор СД-23
2 синхронных канала вибрации;
Частотный диапазон: от 0,5 до 51 200 Гц;
Частотное разрешение: до 51 000 линий;
Динамический диапазон: не менее 100 дБ;
Память: оперативная – 1Гб,
постоянная – 4 Гб;

## Slide 19: Система мониторинга и оперативной диагностики
Быстродействие
Адаптация порогов
Работа на различных режимах
Постоянный контроль

## Slide 20: Применение СМД4 на руднике «КУПОЛ» Чукотской Горно-Рудной компании
Мельница МПСИ (мельница полусамоизмельчения)
Мельница МШЦ (мельница шаровая с центральной загрузкой)
2 вибропреобразователя на корпусах подшипников скольжения электрического привода
2 вибропреобразователя на корпусах подшипников качения вал-шестерни. 2 вибропреобразователя на корпусах подшипников скольжения мельницы.

## Slide 21: Применение СМД4 на руднике «КУПОЛ» Чукотской Горно-Рудной компании
Устройство подачи сырья «Грохот» (виброконвейер)
Привод, асинхронный, постоянная частота вращения 1500 об/мин.
Ременная передача.
Для контроля установлено 4 вибропреобразователя:
2 вибропреобразователя на корпусах подшипников качения вала эксцентриков.
2 вибропреобразователя на раме грохота.

## Slide 22: Виброналадкаоборудования
Балансировка рабочих колес агрегатов
Центровка валов и выверка геометрических параметров машин
Выявление собственных частот конструкций (поиск резонансов)

## Slide 23: Система лазерной центровки Vibro-Laser
Не уступает по техническим характеристикам европейским лидерам в сфере лазерной центровки
Большой сенсорный экран
Интуитивно-понятный графический интерфейс
Удобный, компактный, современный прибор
Высокая точность измерений
Техническая поддержка

## Slide 24: Программа мониторинга и автоматической диагностики “DREAM”
Основные особенности DREAM
Возможность использования системы операторами, не имеющими диагностической подготовки
  Возможность работы системы в режиме обучения
    Поддержка пользователей по сети Internet

## Slide 25: Эффект от периодического контроля технического состояния оборудования
25*
Сокращение программы плановых ремонтов
Снижение нормативов хранения
запасных частей на складе
Сокращение количества неплановых
ремонтов
Исключение аварийных остановок оборудования

## Slide 26: Практика использования и результаты.
ЗАО «Содружество»: крупнейший переработчик семян масличных культур в СНГ и Европе.
Агрегаты: редукторы, вентиляторы, насосы, конвейеры, технологическое оборудование.
Отдел надежности: 5 человек. (Сформирован в 2016 г.)
Оборудование: виброметры СМ-21, виброанализаторы СД-21В, СД-23,
система лазерной центровки, пирометр, тепловизор.
Выполняемые работы отдела надежности: вибромониторинг и вибродиагностика агрегатов,
балансировка и центровка.
Работы выполняются в том числе во
взрывоопасных зонах.

## Slide 27: Результаты использования периодической диагностики
Точность в определении вида дефекта при диагностике: 84%
Снижение количества запасных частей:
на 20%
Снижение количества внеплановых
ремонтов: на 50%
Снижение аварийных остановок оборудования: на 95%

## Slide 28: Достоверность диагностики на примере ВАСТ-Сервис
Достоверность диагноза |  |  | 
Период | Якорных подшипников | Буксовых подшипников | Общая
С Ж Д 2005 год | 41,7% | 8,5% | 24,5%
С Ж Д 2006 год | 37,1% | -8,2% | 1,7%
С Ж Д 2007 год | 11,8% | -2,7% | 5,7%
ВАСТ-сервис 2008 год | 79,7% | 71,7% | 78,8%
ВАСТ-сервис 2009 год | 88,9% | 86,2% | 88,0%
ВАСТ-сервис 2010 год | 89,8% | 89,9% | 89,9%
ВАСТ-сервис 2011 год | 93,8% | 92,0% | 93,1%
ВАСТ-сервис 2012 год | 92,5% | 92,5% | 92,6%
ВАСТ-сервис 2013 год | 94,6% | 90,1% | 93,2%
ВАСТ-сервис 2014 год | 96,3% | 93,4% | 95,3%
ВАСТ-сервис 2015 год | 96,9% | 94,6% | 95,9%

## Slide 29
Лепёхин Александр Владимирович Инженер по внедрению
ООО «Ассоциация ВАСТ»