## Slide 1: Вибрации и виброзащита
Калайдо А.В., Жуева А.Г.

## Slide 2: Общие определения
Вибрация – гармонические колебания твердого тела, вызванные работой машин и механизмов.
Вибрации вызывают головную боль, усталость и раздражительность, а также боль в суставах.
Длительное воздействие вибрации приводит к вибрационной болезни. Наиболее опасным является резонанс – совпадение частоты вибрации с частотой колебаний внутренних органов (6...9 Гц – большинство органов, председатель – 17...25 Гц).

## Slide 3: Классификация вибраций

## Slide 4: Классификация по способу передачи на тело человека
Общая вибрация – передается на тело человека через опорные поверхности, на которых он сидит или стоит. Локальные вибрации – передаются через руки человека при контакте с ручным вибрирующим инструментом. Также возможно одновременное действие общей и локальной вибрации (работа на дорожно-строительных машинах).

## Slide 5: Классификация вибраций по источнику возникновения
Транспортная – действует на водителей транспортных средств. Транспортно-технологическая – действует на операторов машин с ограниченной подвижностью и таких, которые двигаются по заранее определенным рабочим поверхностям. Технологическая – действует на операторов стационарных машин или передается на рабочие места, не имеющие источников вибрации .

## Slide 6: Классификация вибраций по временным характеристикам
Постоянные – величины виброускорения и виброскорости за смену изменяются менее, чем на 6 дБ. Непостоянные – указаные величины за смену изменяются более, чем на 6 дБ. Колеблющиеся – непрерывно изменяются во времени. Прерывистые – контакт с вибрацией пропадает больше, чем на 1 сек. Импульсные – имеют длительность менее 1 с при частоте менее 5,6 Гц.

## Slide 7: Классификация по координатам
Особенно опасна вертикальная общая вибрация, когда колебания передаются от ног до головы (рис. а).

## Slide 8: Абсолютные характеристики вибраций
Амплитуда виброперемещения А, м – максимальное отклонение точки поверхности от состояния равновесия.
Частота колебаний f, Гц –количество полных колебаний в единицу времени.
Період Т, с – время одного полного колебания.
Т = 1/ f.
Амплитуда виброскорости V, м/с – максимальное значение с корости точек вибрирующей поверхности
Амплитуда виброускорения а, м/с2

## Slide 9: Относительная характеристика вибраций

## Slide 10: Нормирование вибраций
Гигиеническое нормирование – регламентируются соответствующие условия по защите людей от действия вибраций. Влияние на организм человека зависит от интенсивности, спектрального состава, продолжительности воздействия и направления действия вибраций .
Техническое нормирование – регламентируются соответствующие условия относительно защиты машин и механизмов от действия вибраций.

## Slide 11: Методы гигиенического анализа
Частотный – нормируются средние квадратические значения виброскорости и виброускорения. Интегральной оценки – нормируются коректоване значение виброскорости или виброускорения, измеренное специальными фильтрами или вычисленное по формулам. Дозы вибраций – в случае переменной вибрации нормируется ее суммарная величина.

## Slide 12: Гигиенические нормы вибрации
1´ - вертикальная,
1´´ - горизонтальная,
2 – транспортно-технологическая,
3а – технологическая
в производственных помещениях,
3б – в служебных помещениях
на судах, 3в – в помещениях
Без вибрирующих машин,
3г – в помещениях
для умственного труда,
4 – локальная вибрация

## Slide 13: Нормирование времени действия вибраций
Гигиенические нормы воздействия вибрации установлены для длительности 480 мин При превышении предельно допустимого уровня суммарное время действия должно быть меньше .
Превышение предельно допустимого уровня, дБ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Допустимое суммарное время действия вибрации за смену, хв | 384 | 302 | 240 | 191 | 151 | 120 | 95 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30

## Slide 14: Мероприятия по защите от вибрации

## Slide 15: Виброизоляция
Принцип действия – ослабляет передачу колебаний от источника возникновения на конструкцию за счет установки упругих элементов. Виброизоляторы (упругие элементы) – стальные пружины, прокладки из резины, пружинно-пластмассовые пневморезиновые конструкции.

## Slide 16: Виброизоляторы
а – принципиальная схема виброизолятора, б – расчетная схема, в – черенок виброизолированный

## Slide 17: Типы виброизоляционных амортизаторов
а – ребристая резина; б – пружинный амортизатор, запресованный в резиновую массу; в – пружинно-резиновый амортизатор

## Slide 18: Вибропоглощение
Принцип действия – ослабляется передача колебаний от источника возникновения на конструкцию за счет нанесения на вибрирующую поверхность слоя упруго-вязких материалов, за счет чего энергия колебаний переходит в тепло. В качестве вибропоглотителей используют резины, мастики и пластики.

## Slide 19: Виброгашение
Осуществляется путем установки вибрирующего оборудования на жесткие массивные виброгасящие фундаменты или железобетонные плиты. По их периметру устанавливают акустический шов, заполненный легкими упругими материалами и предназначен для ликвидации передачи колебаний от фундамента к строительным конструкциям .

## Slide 20: Динамическое виброгашение
Схема динамического виброгасителя и виброгашения колебаний фундамента металлорежущего станка

## Slide 21: Средства индивидуальной защиты
Предназначены для защиты от действия вибраций отдельного работника. Делятся на: -средства для ног – специальная обувь и наколенники; -средства для рук – рукавицы, прокладки и налокотники; -средства для туловища – пояса и специальные костюмы.

## Slide 22: Измерение вибраций
Виброметры – измерительные приборы, преобразующие кинетическую энергию вибраций в электрический сигнал.
В качестве датчиков в виброметрах используются емкостные, индукционные и пьезоэлектрические преобразователи вибро-перемещений, виброскоростей и виброускорений.

## Slide 23: Виброметр ВК-5