## Slide 1: Проектирование радиотехнических и телекоммуникационных систем Лекция 13
Преподаватель: Куттыбаева Айнур Ермеккалиевна, канд.наук, старший преподаватель Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» ainur_k_75@mail.ru
Лекция 13. Особенности проектирования мультисервисных сетей

## Slide 3: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 4: Мультисервисная сеть
Мультисервисная сеть дает возможность:
многоканального кабельного телевидения;
каналов видеонаблюдения;
высокоскоростного интернета;
передачи данных Ethernet;
сбора данных и управления приборами учета для ЖКХ.

## Slide 5: Схема мультисервисной системы связи

## Slide 6: Состав транспортной сети NGN
В состав транспортной сети NGN могут входить:
транзитные узлы, выполняющие функции переноса и коммутации;
оконечные (граничные) узлы, обеспечивающие доступ абонентов к ресурсам мультисервисной сети;
контроллеры сигнализации, выполняющие функции обработки информации сигнализации, управления вызовами и соединениями;
шлюзы, обеспечивающие подключение традиционных сетей связи.

## Slide 7: Технологии построения мультисервисных сетей
Мультисервисные сети можно строить на базе самых разных технологий, как на платформе IP (IP VPN), так и на основе выделенных каналов связи.
На магистральном уровне наиболее популярны сегодня технологии IP/MPLS, Packet over SONET/SDH, POS, ATM, DWDM, CWDM, DPT и др.
Большая часть магистральных мультисервисных сетей сегодня строится на основе технологий POS, DWDM, которые получили заметное распространение в России, а также IP/MPLS.

## Slide 8: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 9: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 10: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 11: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 12: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 13: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 14: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 15: Подходы к построению сети связи на основе технологий NGN
Сохранение существующей цифровой инфраструктуры на основе технологии TDM, которая не выработала свой ресурс, с целью защиты инвестиций;
Строительство фрагментов NGN методом наложения в объеме, необходимом для пропуска излишней нагрузки и предоставления новых видов услуг;
Недопущение ухудшения качества телефонной связи при внедрении технологии пакетной передачи голоса;
Комплексный подход при разработке долгосрочной программы развития NGN;
Клиенто-ориентированный подход. Тесная связь бизнес процессов с проектами модернизации сети;
Поэтапное внедрение элементов архитектуры NGN;
Применение только проверенных, передовых, «открытых» решений операторского класса;
Стратегия реализации Концепции по методу «сверху-вниз»;
Внедрение универсальных услуг для одновременной работы в сетях TDM, мобильной и VoIP.
Стр.15

## Slide 16: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 17: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 18: Скорость для различных видов среды передачи

## Slide 20: Технологии построения мультисервисных сетей
Мультисервисные сети можно строить на базе самых разных технологий, как на платформе IP (IP VPN), так и на основе выделенных каналов связи.
На магистральном уровне наиболее популярны сегодня технологии IP/MPLS, Packet over SONET/SDH, POS, ATM, DWDM, CWDM, DPT и др.
Большая часть магистральных мультисервисных сетей сегодня строится на основе технологий POS, DWDM, которые получили заметное распространение в России, а также IP/MPLS.

## Slide 21: Технология MPLS
MPLS (MultiProtocol Label Switching) - технология многопротокольной коммутации по меткам.
Технология MPLS часто используется для построения виртуальных корпоративных IP-сетей (IP VPN) на третьем уровне ЭМВОС (OSI) ("Эталонная модель взаимодействия открытых систем").
В таких сетях каждому IP-пакету присваивается специальная метка, определяющая его маршрут и приоритет.
В результате операторы телекоммуникационных сетей могут предоставлять в IP VPN такие классы обслуживания (QoS), которые дают возможность использовать их для транспорта изохронного трафика, например, телефонного. Операторы, внедрившие MPLS в своих сетях, а также представители компании Cisco утверждают, что уже сегодня технология MPLS превращает контролируемые оператором IP-сети в надежную, предсказуемую и управляемую инфраструктуру.

## Slide 22: Технологии Metro Ethernet и Carrier Ethernet
MetroEthernet происходит от слова Metro — «городской».
Такая сеть охватывает компактно расположенные жилые кварталы городской застройки (состоящие, как правило, из многоквартирных домов) и предоставляющая своим абонентам высокоскоростной доступ к различным услугам связи (Интернет, Игровые сервера, Голос поверх IP, Видео по требованию, IP телевидение и т.д.).

## Slide 23: Технологии Metro Ethernet и Carrier Ethernet
Carrier Ethernet – означает Ethernet операторского класса. Представляет собой набор необходимых стандартизированных сервисов операторского класса и определяется следующими пятью основными атрибутами, отличающими его от обычного Ethernet LAN:
- Стандартизированные сервисы;
- Масштабируемость;
- Управление сервисами;
- Надежность операторского класса;
QoS.
В основе подхода построения сети – повсеместное использование оптической среды передачи, кроме ближайшего к абоненту участка сети, располагающегося внутри здания. Для обеспечения надежности, масштабируемости и управляемости сеть MetroEthernet должна состоять из следующих иерархических уровней: 1) Уровень ядра (или опорной сети); 2) Уровень квартала; 3) Уровнь подъезда/дома; 4) Уровень абонента.

## Slide 24: Общая структура пассивной сети передачи данных
Оптическая сеть по технологии GPON состоит из трех основных частей: 1) Станционный участок; 2) Линейный участок ; 3)Абонентский участок.

## Slide 25
1) Станционный участок – это активное оборудование OLT, смонтированное на узле связи в помещении АТС.
2) Линейный участок – это волоконно-оптический кабель, шкафы, сплиттеры, коннекторы и соединители, располагающиеся на всем пространстве между станционным и абонентским участком.
а) Магистральный участок – это кабель, прокладываемый от кросса (ODF) на АТС в направлении территории с большой группой зданий (район, квартал) и завершающийся оптическим распределительным шкафом (ОРШ);
б) Распределительный участок – это кабель, выходящий из ОРШ и прокладываемый преимущественно внутри зданий вертикально по межэтажным стоякам.
3) Абонентский участок – это персональная абонентская разводка одноволоконным дроп-кабелем (реже двухволоконным) от элементов общих распределительных устройств до оптической розетки и активного оборудования ONT в квартире абонента (или до группового сетевого узла ONU, смонтированного в офисе корпоративного клиента).

## Slide 26: Спасибо за внимание