## Slide 1: Практическая работа №1 Расчет оптических волокон
Преподаватель: Куттыбаева А.Е., канд.экон.наук, сениор-лектор Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» a.Kuttybayeva@satbayev.university, ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Введение
Определить параметры оптического волокна

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
Теория такая то
Принципы такие то
Инструменты такие
…

## Slide 4: Введение
В настоящее время волоконно-оптические пинии связи прочно занимают свои позиции и интенсивно развиваются.
В мире телекоммуникаций происходит стремительный переход от многомодовых к одномодовым оптическим волокнам (ОВ), увели­чивается число ОВ в кабелях, расширяется ассортимент оптических элементов, линии связи работают на волне 1,55 мкм, увеличивают­ся длина участков регенерации - с десятков до сотен километров и скорость передачи - до нескольких гигабит в секунду, использует­ся спектральное уплотнение, внедряются эрбиевые усилители. Приоритет отдается междугородным и международным линиям, а также линиям абонентской связи.
Стремительными темпами идет замена кабелей с металличе­скими жилами на волоконно-оптические кабели на всех участках сетей, в том числе и на абонентских линиях города и села. Перспек­тивными являются наземные и подводные ВОЛС. Длительный срок службы (25 лет) и закрытая (не зависит от метеорологических усло­вий) система связи также являются преимуществами ВОЛС.

## Slide 5: Введение
С увеличением разности между показателями преломления сердце­вины и оболочки возрастает значение числовой апертуры NA, что улуч­шает эффективность ввода света от источника излучения в волокно. Однако волокна с большей числовой апертурой имеют и большую дис­персию, что является отрицательным фактором.
Из всех лучей, падающих на торец волокна в пределах апертуры, вдоль оси волокна будут распространяться лишь те, которые в ре­зультате многократных отражений от границ интерферируют в фазе, т.е. не подвергаются «самогашению». При электромагнитном под­ходе этим лучам соответствуют моды, которые в поперечном сече­нии волокна образуют стоячую волну (свет замкнут в сердцевине волокна).
Пример. Рассчитать входную угловую и числовую апертуру светово­да с показателем преломления сердцевины ni = 1,47 и оболочки п2 = 1,46 при падении света на торец волокна из воздушной среды.

## Slide 6: Введение

## Slide 7: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 8: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 9: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 10: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
.
Предпоследняя цифра ID карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
2а, мкм |  | 55 | 62 | 50 | 62 | 50 |  | 62 | 50 |  | 62 |  | 50 |  | 62
2b, мкм |  | 125 | 125 | 200 | 200 | 125 |  | 125 | 200 |  | 200 |  | 125 |  | 125
n1 |  | 1.56 | 1.57 | 1.505 | 1.51 | 1.49 |  | 1.5 | 1.505 |  | 1.55 |  | 1.52 |  | 1.49
n2 |  | 1.52 | 1.49 | 1.5 | 1.49 | 1.4 |  | 1.48 | 1.5 |  | 1.53 |  | 1.5 |  | 1.47
М(λ), пс/(нм·км) |  | -18 | -5 | 125 | -20 | 125 |  | -5 | -20 |  | 125 |  | -5 |  | -18
В(λ), пс/(нм·км) |  | 12 | 8 | 5 | 14 | 5 |  | 8 | 14 |  | 5 |  | 8 |  | 12
∆l, нм |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1