## Slide 1: Практическая работа №9 Измерительная техника для эксплуатационных измерений ВОСП
Преподаватель: Куттыбаева А.Е., канд.экон.наук, старший преподаватель Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» a.Kuttybayeva@satbayev.university, ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Введение
Определить параметры оптического волокна: числовую апертуру,
нормированную частоту,
число мод,
критическую частоту,
критическую длину волны,
дисперсию, потери, границы изменения фазовой скорости,
границы изменения волнового сопротивления

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
Теория такая то
Принципы такие то
Инструменты такие
…

## Slide 4: Введение
1. Определить число мод, распространяющихся в оптическом волокне оптического кабеля типа ОК-50-2-5-4, при n2=1.5, Δ=0.012. На сколько изменится число мод при увеличении диаметра сердцевины ОВ в пределах нормы?
2. Определить, во сколько раз отличается величина нормированной частоты в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКК-50-01 от нормированной частоты в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКЛБ-01-0,3 при n1=1.5, Δ=0.011.
3. Определить, на сколько отличается величина числовой апертуры в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКК-50-01, от числовой апертуры в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКЛБ-01-0,3. В обоих типах оптических волокон Δ=0.011; для ОВ в кабеле ОКК-50-01 n1=1.503, для ОВ в кабеле ОКЛБ-01-0,3 n1=1.508.
4. Рассчитать числовую апертуру волокна и построить график зависимости числовой апертуры от показателя преломления n2. Если n1=1.5,n2= 1,46÷1,3.

## Slide 5: Введение
5. На сколько изменится критическая частота в оптических волокнах оптического кабеля типа ОКЛС-01 при увеличении диаметра сердцевины ОВ в пределах нормы? n2=1.48, Δ=0.01, тип волны НЕ21.
6. На сколько изменится критическая частота волны в оптических волокнах оптического кабеля типа ОКЛС-01, если изменился передаваемый тип волны и вместо Е01 передается ЕН11? n1=1.5, Δ=0.011.

## Slide 6: Введение
Для анализа волоконно-оптической среды передачи применяются:
- оптические измерители мощности;
- стабилизированные источники сигнала;
- визуальные дефектоскопы;
- измерители потерь в оптической линии;
- перестраиваемые оптические аттенюаторы;
- оптические рефлектометры;
- анализаторы возвратных потерь;
- переговорные устройства;
- кабельные идентификаторы;
- микроскопы.
Дополнительно в системном оборудовании тестирования оптических кабелей используются перестраиваемые оптические рефлектометры и оптические переключатели.
Системное и эксплуатационное оборудование для анализа оптических кабелей отличаются точность измерений и техническими характеристиками (например, портативностью). Функциональность оборудования при этом одинакова.

## Slide 7: Введение

## Slide 8: Введение

## Slide 9: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 10: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1.

## Slide 11: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
.

## Slide 12: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
.

## Slide 13: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 14: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ