## Slide 1: Технология оптической связи Лекция 10
Преподаватель: Куттыбаева Айнур Ермеккалиевна, канд.наук, старший преподаватель Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Цель лекции
Идея 1 –;
Идея 2 –;
Идея 3-.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
.
2 .
3.

## Slide 4: Введение
Принципы построения пассивных оптических сетей
Строительство сетей доступа
Строительство сетей доступа в настоящее время идет главным образом по четырем направлениям:
сети на основе существующих медных телефонных пар и технология
xDSL;
гибридные волоконно-коаксиальные сети;
беспроводные сети;
волоконно-оптические сети.
Использование постоянно совершенствующейся технологии xDSL – это самый простой и недорогой способ увеличения пропускной способности существующей кабельной системы на основе медных витых пар. Для операторов, когда требуется обеспечить скорость до 1 Мбит/с, такой путь является наиболее экономичным и оправданным. Однако скорость передачи до десятков мегабит в секунду на существующих кабельных системах, с учетом больших расстояний (до нескольких километров) и низкого качества меди, представляется непростым и более дорогим решением.

## Slide 5
Другое традиционное решение – гибридные волоконно-коаксиальные сети HFC (hybrid fiber coaxial). Подключение множества кабельных модемов на один коаксиальный сегмент приводит к снижению средних затрат на построение инфраструктур сети в расчете на одного абонента и делает привлекательными такие решения. В целом же здесь сохраняется конструктивное ограничение по полосе пропускания.
Беспроводные сети доступа могут быть эффективны там, где возникают технические трудности для использования кабельных инфраструктур. Беспроводная связь по своей природе не имеет альтернативы для мобильных служб. В последние годы наряду с традиционными решениями на основе радио и оптического Ethernet доступа все более массовой становится технология WiFi, позволяющая обеспечить общую полосу до 10 Мбит/с и в ближайшей перспективе – до 50 Мбит/с.
Следует отметить, что для всех трех перечисленных направлений дальнейшее увеличение пропускной способности сети связано с большими трудностями, которые отсутствуют при использовании такой среды передачи, как волокно.

## Slide 6
Таким образом, единственный путь, который позволяет заложить способность сети работать с новыми приложениями, требующими все большей скорости передачи – это прокладка оптического кабеля (ОК) от центрального офиса до дома или до корпоративного клиента. Это весьма радикальный подход. И еще 5 лет назад он считался крайне дорогим. Однако в настоящее время благодаря значительному снижению ценна оптические компоненты этот подход стал актуален. Сегодня прокладывать ОК для организации сети доступа стало выгодно и при обновлении старых, и при строительстве новых сетей доступа (последних миль). При этом имеется множество вариантов выбора волоконно-оптической технологии доступа. Наряду со ставшими традиционными решениями на основе оптических модемов, оптического Ethernet, технологии Micro SDH, появились новые решения с использованием архитектуры сетей PON.
Можно выделить следующие топологии оптических сетей доступа: точка-точка, кольцо, дерево с активными узлами, дерево с пассивными оптическими элементами.
Точка-точка и (Р2Р), (рисунок 3.1а) Наиболее простая архитектура. Основной минус связан с низкой эффективностью кабельных систем. Необходимо вести отдельный ВОК из центрального офиса в каждое здание или к каждому корпоративному абоненту. Данный подход может быть реализуем в том случае, когда абонентский узел (здание, офис, предприятие), к которому прокладывается выделенная кабельная линия, может использовать эти линии рентабельно.

## Slide 8
Топология P2P не накладывает ограничения на используемую сетевую технологию. P2P может быть реализована как для любого сетевого стандарта, так и для нестандартных решений, например для оптических модемов. С
точки зрения безопасности и защиты передаваемой информации при соединении P2P обеспечивается максимальная защищенность абонентских узлов. Поскольку ОК нужно прокладывать индивидуально до каждого абонента, этот подход является наиболее дорогим, и он привлекателен в основном для крупных корпоративных клиентов.
Кольцо, (рисунок 3.1б) Кольцевая топология на основе SDH положительно зарекомендовала себя в городских телекоммуникационных сетях. Однако в сетях доступа не все обстоит так же хорошо. Если при построении городской магистрали расположение узлов планируется на этапе проектирования, то в сетях доступа нельзя заранее знать, где, когда и сколько абонентских узлов будет установлено. При случайном территориальном и временном подключении пользователей кольцевая топология может превратится в сильно изломанное кольцо с множеством ответвлений, подключение новых абонентов осуществляется путем разрыва кольца и вставки дополнительных сегментов. На практике часто такие петли совмещаются в одном кабеле, что приводит к появлению колец, похожих больше на ломаную – «сжатых» колец (collapsed rings), что значительно снижает надежность сети. И тогда главное преимущество кольцевой топологии сводится к минимуму.

## Slide 9
Дерево с активными узлами (рисунок 3.1в) – это экономичное, с точки зрения использования волокна, решение. Это решение хорошо вписывается в рамки стандарта Ethernet с иерархией по скоростям от центрального узла к абонентам 1000/100/10 Мбит/с (1000Base LX, 100Base FX, 10Base FL).
Стандарт IEEE 802.3 Ethernet давно перестал ограничиваться нишей корпоративных сетей. Строящиеся таким образом сети могут иметь достаточно сложную и разветвленную древовидную архитектуру. Однако в каждом узле дерева обязательно должно находиться активное устройство (применительно к IP сетям коммутатор или маршрутизатор). Оптические сети доступа Ethernet, преимущественно использующие данную топологию, относительно недороги. К основному недостатку следует отнести наличие на промежуточных узлах активных устройств, требующих индивидуального питания.
Дерево с пассивным оптическим разветвлением PON P2MP, (рисунок 3.1г) Частным случаем, когда в качестве пассивного оптического элемента выступает оптический разветвитель, является сеть PON – решение, становящееся массовым во всем мире. Сеть PON использует топологию «точка многоточка» P2MP (point to multipoint). К одному порту центрального узла может быть подключен целый волоконно-оптический сегмент древовидной архитектуры, охватывающий десятки абонентов. При этом оптические разветвители, устанавливаемые в промежуточных узлах дерева, полностью пассивны и не требуют питания и специализированного обслуживания.

## Slide 10
В топологии P2MP за счет оптимизации размещения разветвителей можно достичь значительной экономии оптических волокон и снижения стоимости кабельной инфраструктуры. Абонентские узлы не влияют на работоспособность сети в целом. Подключение, отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не сказывается на работе остальных.
Преимущества архитектуры PON
Основные преимущества архитектуры PON:
отсутствие промежуточных активных узлов;
экономия волокон;
экономия оптических приемопередатчиков в центральном узле;
легкость подключения новых абонентов и удобство обслуживания. Древовидная топология P2MP позволяет оптимизировать размещение
оптических разветвителей, исходя из реального расположения абонентов, затрат на прокладку ОК и эксплуатацию кабельной сети.
К недостатку можно отнести возросшую сложность технологии PON и отсутствие резервирования в простейшей топологии дерева.
Определение основных терминов
Центральный узел OLT (optical line termination) –устройство, устанавливаемое в центральном офисе. Это устройство принимает данные со стороны магистральных сетей через интерфейсы SNI (service node interfaces) и формирует нисходящий поток к абонентским узлам (прямой поток) по дереву PON.

## Slide 11
Абонентский узел ONU (optical network unit) – используется также термин ONT (optical network terminal) – имеет с одной стороны абонентские интерфейсы, а с другой интерфейс для подключения к дереву PON, передача ведется на длине волны 1310 нм, а прием - на длине волны 1550 нм. ONU принимает данные от OLT, конвертирует их и передает абонентам через абонентские интерфейсы UNI (user network interface).
Оптический разветвитель – это пассивный оптический многополюсник, распределяющий поток оптического излучения в одном направлении и объединяющий несколько потоков в обратном направлении. В общем случае у разветвителя может быть M входных и N выходных портов. В сетях PON наиболее часто используют разветвители 1xN с одним входным портом. Разветвители 2xN могут использоваться в системе с резервированием по волокну. По рабочей полосе пропускания разветвители делятся на стандартные однооконные ( раб 10 нм), широкополосные однооконные ( раб 40 нм) и двухоконные (1310 40 нм и 1550 40 нм). Для сетей PON используются только двухоконные разветвители. В указанных рабочих окнах характеристики разветвителя должны быть стабильными.

## Slide 12
Принцип действия PON
Основная идея архитектуры PON – использование всего одного приемопередающего модуля в OLT для передачи информации множеству абонентских устройств ONU и приема информации от них.
Число абонентских узлов, подключенных к одному приемопередающему модулю OLT, может быть настолько большим, насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость приемопередающей аппаратуры. Для передачи потока информации от OLT к ONU – прямого (восходящего) потока, как правило, используется длина волны 1550 нм. Наоборот, потоки данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие обратный (нисходящий) поток, передаются на длине волны 1310 нм. В OLT и ONU встроены мультиплексоры WDM, разделяющие исходящие и входящие потоки.Прямой поток на уровне оптических сигналов является широковещательным. Каждый ONU, читая адресные поля, выделяет из этого общего потока предназначенную только ему часть информации (рисунок 1.2). Фактически мы имеем дело с распределенным демультиплексором.

## Slide 13
Все абонентские узлы ONU ведут передачу в обратном потоке на одной и той же длине волны, используя концепцию множественного доступа с временным разделением TDMA (time division multiple access). Для того чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONU, для каждого из них устанавливается свое индивидуальное расписание по передаче данных c учетом поправки на задержку, связанную с удалением данного ONU от OLT. Эту задачу решает протокол TDMA MAC.
Особенности внедрения технологии PON
Крупные операторы сталкиваются с необходимостью предоставления современных услуг связи абонентам как квартирного, так и корпоративного секторов. Каждая из этих категорий абонентов имеет характерные потребности в телекоммуникационных услугах. Так, для абонентов квартирного сектора необходимо обеспечить широкополосный доступ в Интернет, качественную IP-телефонию общего пользования операторского класса, услуги IP-телевидения, видео по запросу (IPTV и VoD), в том числе и с HDTV. Кроме того, многие из абонентов готовы подписаться на комбинированную услугу “TriplePlay”, использующую NGN-технологию.

## Slide 14
При этом можно принять следующую модель распределения трафика на одно домохозяйство для абонента, подписывающегося на полный набор услуг: доступ к сети Интернет —2 Мбит/с; VoIP (3 линии) — 3x0,1 Мбит/с=0,3 Мбит/с; доступ к локальным ресурсам— до 1 Мбит/с; один канал HDTV (в формате MPEG-2) — 15 Мбит/с; два канала SDTV (в формате MPEG-2) — 2х3,5 Мбит/с = 7 Мбит/с. Ориентировочная суммарная потребность в пропускной способности для данного набора услуг составляет 25,3 Мбит/с. Многим по-прежнему по душе традиционное аналоговое или цифровое телевизионное вещание в стандартном радиочастотном спектре (RFTV), и они отказываются от новых услуг.
Для абонентов корпоративного сектора к приведенному выше набору услуг добавляются дополнительные специфические услуги, такие как подключение IP-УПАТС, VoIP-Centrex (виртуальные IP-УПАТС), подключение TDM УПАТС (через интерфейсы E1, PRI), создание корпоративных телефонных IP-сетей для объединения офисов, расположенных в разных регионах, создание корпоративных сетей ПД. Реализация перечисленного спектра услуг накладывает ряд дополнительных требований на создаваемую оператором сеть доступа. Прежде всего, это связано с необходимостью сохранения существующей сервисной модели доступа, используемой оператором. Модель доступа может быть реализована на базе сервисных виртуальных локальных сетей (S-VLAN), а также абонентских виртуальных локальных сетей (C-VLAN) и их комбинаций. Сервисные модели необходимы для изоляции абонентских потоков трафика, идентификации абонентов, приоритезации сервисных трафиков и реализации других логических функций.

## Slide 17
при необходимости повышения отказоустойчивости линейной инфраструктуры следует предусмотреть возможность резервирования волокон на различных участках сети, а также выполнение мероприятий по повышению надежности и отказоустойчивости, предусмотренных изготовителями внедряемых платформ доступа PON; для дальнейшего развития сети необходимо планировать “точки роста”, избыточность коэффициентов разветвления устанавливаемых разветвителей, предусматривать места для установки дополнительных разветвителей в процессе развития сети (шкафы, свободные юниты), кроме этого следует резервировать число центральных волокон для развития и предусматривать возможность прокладки дополнительных кабелей в канализации; при проектировании распределительной сети необходимо стремиться к выбору топологии с наименьшим числом каскадов сплиттования, наилучший случай — сеть с однокаскадным сплиттованием; при планировании структуры распределительной сети должна быть предусмотрена возможность ее технического обслуживания, предпочтительно без прерывания связи абонентов, включая тестирование на дополнительной длине волны 1625 нм; в случае необходимости использования RFTV инфраструктура PON должна строиться с учетом дополнительных требований, связанных с организацией сети доставки программ TВ-вещания к линейным окончаниям сегментов PON.