## Slide 1: Практическая работа №10 Источники оптического сигнала
Преподаватель: Куттыбаева А.Е., канд.экон.наук, старший преподаватель Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» a.Kuttybayeva@satbayev.university, ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Введение
Определить параметры оптического волокна: числовую апертуру,
нормированную частоту,
число мод,
критическую частоту,
критическую длину волны,
дисперсию, потери, границы изменения фазовой скорости,
границы изменения волнового сопротивления

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
Теория такая то
Принципы такие то
Инструменты такие
…

## Slide 4: Введение
14. На межстанционной ВОЛС проложены два типа кабелей ОК-50-1 и ОКК-50-02. Определить, во сколько раз отличается уширение импульсов в этих кабелях. Длина ВОЛС равна 11 км; n2=1.492, Δn=0,01.
15. Определить, во сколько раз изменится величина дисперсии сигнала в ВОЛС, построенной на основе кабеля ОМЗКГ, если заменить источник излучения с лазерного на светодиодный (с λ.=0,87 мкм). Длина ВОЛС равна 48 км.
16. Рассчитать уширение импульсов в многомодовом ступенчатом ОВ и построить график зависимости дисперсии от длины линии. Кабель ОК-50-1,n1=1.5, n2=1.492, длина линии 50 км.
17. Рассчитать удельное уширение импульсов в одномодовом ОВ. Кабель ОКЛС-01, Dλ=1 нм, λ=1,3 мкм, L=100 км. Для расчета воспользоваться таблицей 4 и 5.

## Slide 5: Введение
18. Определить длину регенерационного участка ВОЛС, лимитированную затуханием. ВОЛС построена на основе кабеля типа ОМЗКГ-10, работающего в 3-м "окне прозрачности", с использованием аппаратуры " STM-16". Оценить зависимость длины усилительного участка от изменения потерь на неразъемных соединителях. Потери в разъемных соединителях - 1,5 дБ, в неразъемных соединителях - 0.2; 0.4; 0.6 дБ. Потери на вводе (выводе) - 1,5 дБ. Энергетический запас системы - 5 дБ.
19. Определить длину регенерационного участка ВОЛС, ограниченную дисперсией. ВОЛС построена на основе кабеля типа ОМЗКГ-10, с использованием аппаратуры " STM-1". Оценить зависимость длины усилительного участка от изменения ширины полосы пропускания оптического волокна. Ширина полосы пропускания оптического волокна, используемого в кабеле: 700 МГц-км и 400 МГц-км.
20. Рассчитать коэффициент широкополосности многомодового ступенчатого оптического волокна. Построить амплитудно-частотную модуляционную характеристику ОК для заданной длины регенерационного участка. Длина регенерационного участка равна 30÷40 км, длина трассы - 100 км, дисперсия - 23,5 нс

## Slide 6: Введение
Существуют три основных типа оптического усилителя (ОУ), которые были разработаны для использования в ВОСП: усилители на лазерных диодах, уси­лители на легированном волокне и романовские усилители. В настоящее время ОУ на легированном волокне доминируют на рынке. Для легирования ис­пользуется элемент эрбий, а сами ОУ называются усилителем на волокне, легированном эрбием (EDFA). Конкурирующие с ними ОУ на лазерных дио­дах до сих пор уступали им дороговизной производства, чувствительностью к поляризации и высоким уровнем перекрестных помех.
На рисунке 8.2. показана упрощенная блок-схема усилителя типа EDFA. Она содержит лишь один активный блок — блок накачки. Накачка использует обычно лазерный источник света, похожий на то, что используется в пере­датчике. Для промышленных усилителей EDFA используются источники накачки 980 или 1480 нм.
Конфигурация, приведенная на рисунке 8.2, является элементарным мульти­плексором с разделением по длине волны, где разветвитель играет роль ком­байнера/мультиплексора, т.е. просто объединяет световой сигнал накачки с рабочим оптическим сигналом. Эти два сигнала проходят через активную область (волокно), где и происходит фактическое усиление сигнала. Актив­ная область состоит из специально приготовленного оптического волокна, которое в определенной степени легировано эрбием, редкоземельным эле­ментом. В ОУ типа EDFA с наиболее простой схемой необходимое усиление обеспечивается в относительно узкой полосе длин волн от 1525 до 1565 нм. Однако то, что мы называем узкой полосой длин волн, обеспечивает доста­точное пространство для размещения многих WDM каналов.

## Slide 7: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Slide 8: М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1.