## Slide 1: Технология оптической связи Лекция 11
Преподаватель: Куттыбаева Айнур Ермеккалиевна, канд.наук, старший преподаватель Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Цель лекции
Идея 1 –;
Идея 2 –;
Идея 3-.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
.
2 .
3.

## Slide 4: Введение
Принципы построения пассивных оптических сетей
Строительство сетей доступа
Строительство сетей доступа в настоящее время идет главным образом по четырем направлениям:
сети на основе существующих медных телефонных пар и технология
xDSL;
гибридные волоконно-коаксиальные сети;
беспроводные сети;
волоконно-оптические сети.
Использование постоянно совершенствующейся технологии xDSL – это самый простой и недорогой способ увеличения пропускной способности существующей кабельной системы на основе медных витых пар. Для операторов, когда требуется обеспечить скорость до 1 Мбит/с, такой путь является наиболее экономичным и оправданным. Однако скорость передачи до десятков мегабит в секунду на существующих кабельных системах, с учетом больших расстояний (до нескольких километров) и низкого качества меди, представляется непростым и более дорогим решением.

## Slide 5
Выбор типов сплиттеров (пассивных оптических разветвителей) и мест их размещения на этапе предпроектных работ и разработки проектов также является важным аспектом при внедрении технологии PON. Правильность данного выбора определяет такие важные технические характеристики сети PON, как разброс потерь в распределительной сети, наращиваемость, надежность (в том числе сезонную стабильность работоспособности), а также влияет на удобство технического обслуживания сети и эксплуатационные расходы. При выборе сплиттеров целесообразно руководствоваться следующими соображениями: необходимо предусматривать применение двухоконных ненаправленных планарных ахроматичных разветвителей класса 1 с полосой ±40 нм, а при необходимости использования RFTV должно быть предусмотрено применение разветвителей с третьей рабочей длиной волны 1490 нм; при выборе сплиттеров для каждого проекта необходимо руководствоваться требованиями фирмы-изготовителя внедряемой платформы доступа и выбирать типы сплиттеров, входящие в состав внедряемого оборудования или рекомендуемые его изготовителем; при отборе сплиттеров следует обращать внимание на разброс потерь в портах разветвления и отбирать сплиттеры с минимальным разбросом потерь в прямом и обратном направлениях на соответствующих длинах волн.

## Slide 6
Можно рекомендовать следующие основные требования к размещению и монтажу сплиттеров: с целью обеспечения сезонной стабильности работоспособности сети целесообразно размещать сплиттеры в шкафах, этажных коробках, находящихся в отапливаемых помещениях — подъездах домов, на лестничных площадках и т. д.; следует избегать размещения сплиттеров в кабельных муфтах, не отапливаемых колодцах и других местах с большим сезонным разбросом температуры окружающей среды; с точки зрения удобства технического обслуживания необходимо использовать оконцованные разветвители с удобным доступом к коннекторам и самому разветвителю, что должно обеспечивать несложную замену разветвителей при их отказах; должны быть зарезервированы свободные порты разветвителей, оконцованные коннекторами (по одному порту на каждый разветвитель) для подключения контрольно-измерительного оборудования в процессе технического обслуживания сети (без прерывания связи абонентов); при монтаже сети целесообразно спланировать и проводить мероприятия по выравниванию разброса потерь, т. е. измерение потерь в линиях на участке сплиттер-абонент, измерение разброса потерь каждого монтированного сплиттера, подсоединение линий с минимальными затуханиями к портам с максимальными затуханиями, и наоборот — линий с максимальными затуханиями к портам с минимальными затуханиями.

## Slide 8
Для передачи потоков трафика классической телефонии и “транзита” потоков TDM-трафика E1 от УПАТС через оптический сегмент GPON используются механизмы эмуляции синхронных каналов через Ethernet (CESoE) в соответствии со стандартами МСЭ-Т, спецификациями MEF и IETF или инкапсуляция в формат GEM. Для обеспечения возможности доступа к услугам телефонии OLT должно выполнять функции абонентского концентратора и обеспечивать подключение к оконечным станциям коммутации по интерфейсам V5.2.Для предоставления услуг аналогового/цифрового телевизионного вещания абонентам, подключенным через сегмент PON, могут быть предложены два варианта, показанных на рисунок 3.1. Вариант “А” является типовым для технологий GEPON и GPON. Передача телевизионных каналов осуществляется с использованием дополнительной длины волны. Оборудование ONT должно обладать соответствующими возможностями и RF-интерфейсом для подключения телевизионного приемника в помещении абонента. Вариант “Б” не связан непосредственно с технологией PON. Он подразумевает использование отдельного волокна в кабеле для передачи телевизионного сигнала.

## Slide 10
В здании создается распределительная кабельная сеть, и подключение абонентов обеспечивается по традиционному методу — с использованием коаксиального кабеля. Для организации доступа к услугам сети NGN посредством PON должна использоваться гибридная сервисная модель, применяемая в настоящее время на сети ряда крупных операторских компаний. Возможные варианты реализации логической модели доступа к услугам сети NGN посредством PON представлены на рисунок 1.4. Вариант “А” предполагает использование ONT с расширенными функциями: PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) клиент, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) сервер/клиент, маршрутизатор, NAT/NAPT (Network Addresses /PortTranslation), IGMP-прокси/клиент и др. Вариант “Б” предполагает использование ONT самой простой структуры, поддерживающего интерфейс локальной сети Ethernet в сторону пользователя. В этом случае указанные функции реализуются в абонентском шлюзе (GW — Gateway), подключаемом к ONT по интерфейсу Ethernet 10/100 BaseT.

## Slide 12
При организации доступа к услугам Triple Play используется гибридная сервисная модель на участке “граничный маршрутизатор/BRAS (Broadband Remote Access Server) — ONT (GW)”, включающая в себя как отдельный абонентский VLAN (C-VLAN — Customer VLAN), так и отдельный VLAN (Virtual Local Area Network) для передачи многоадресного (multicast) трафика
IPTV (MC-VLAN). Соответственно, на участке сети BRAS-OLT организуется NxC-VLAN + 1xMС-VLAN. На участке между абонентским оборудованием (ONT или GW) и OLT организуются три сервисных VLAN (реализуется сервисная модель доступа S-VLAN — Service VLAN), в рамках которых передается трафик услуг Интернет, VoIP и один VLAN для передачи трафика
IPTV и VoD.
На оборудовании ONT (GW) осуществляется сопоставление идентификатора физического порта для подключения абонентского оборудования и идентификатора соответствующего сервисного VLAN. Например: Port 1 — для подключения ПК и доступа к услуге Интернет; Port 2
— для подключения SIP телефона и доступа к услуге VoIP; Port 3 — для подключения телевизионной приставки “Set-TopBox” (STB) и доступа к услугам IPTV и VoD. Доступ к услуге Интернет осуществляется с помощью установления PPPoE-соединения. Инициация PPPoE-сессии производится с OLT (GW), а терминация PPPoE-сессии производится на BRAS.

## Slide 13
Интернет-трафик и трафик данных внутренней сети абонентов передается в рамках одной PPPoE-сессии. Для доступа к услугам Интернет, виртуальному адаптеру PPPoE, функционирующему на ONT(GW), присваивается динамический публичный IP-адрес. Терминалу(ам) (ПК) для доступа к услуге Интернет присваивается статический адрес внутренней подсети пользователя, назначаемый DHCP-сервером, реализуемом в оборудовании ONT (GW). Доступ к услуге VoIP и передача трафика осуществляется посредством IPoE (IP over Ethernet)-сессии в рамках организуемого сервисного VLAN на участке ONT (GW)-OLT и в рамках одного абонентского C-VLAN на участке OLT-BRAS. SIP-терминалу присваивается динамический IP-адрес из адресного пространства частных адресов, назначаемый DHCP-сервером. Доступ к услуге IPTV осуществляется с использованием IPoE-сессии. Для STB назначается динамический IP-адрес DHCP-сервером, располагающимся в IPTV сети оператора. На участке между OLT и BRAS допускается использование метода стекирования (Q-in-Q) абонентских VLAN. Все абонентские C-VLAN одного OLT размещаются в одном VLAN, идентифицирующем OLT. В данном проекте мы выбираем вариант А, так с экономической точки зрения это выгоднее, нежели ставить еще и Ethernet оборудования в помещении у абонента.