## Slide 1: Технология оптической связи Лекция 13
Преподаватель: Куттыбаева Айнур Ермеккалиевна, канд.наук, старший преподаватель Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Цель лекции
Идея 1 –;
Идея 2 –;
Идея 3-.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
.
2 .
3.

## Slide 4: Введение
Оптические технологии FTTx
Технология FTTx FTTx — Fiber To The X (Оптическое волокно до…) — это понятие, описывающее общий подход к организации кабельной инфраструктуры сети доступа, в которой от узла связи до определённого места (точка «х») доходит оптоволокно, а далее, до абонента, — медный кабель (возможен и вариант, при котором оптика прокладывается непосредственно до абонентского устройства). В семейство FTTx входят различные виды архитектур: Fiber-to-the-Home (FTTH) - Волокно-в-дом 1. - Fiber To The Curb FTTC – волокно к «узлу» - либо к распределительному узлу цифровой связи, либо к узлу кабельного телевидения. «Волокно до угла» - в просторечии. В контексте FTTC подразумеваются 2 вещи: а) от узла до конечных абонентов разводка сделана «медью»- кабелем, ADSL, не волокном, б) клиенты в применениях FTTC - это компании- провайдеры, операторы сетей связи и КТВ-сетей. Это бизнес - клиенты. 2. Fiber To The Building FTTB – fiber to the building -волокно к зданию. Building – строение, как правило многоквартирный дом или дом где сосредоточены офисы или что угодно. Потенциальные клиенты: компании - провайдеры, операторы связи и КТВ. Специфика FTTB - оконечное устройство не обязано быть дешевым, должно обеспечивать много пользователей, т.е. мощности FTTB –узла должно хватать на много рядовых абонентов. 3.

## Slide 5
Fiber To The Premises FTTP- волокно к владениям компании (бизнеса). Premises – в самом «ходовом» варианте это «владения», владения компании, бизнеса, территория принадлежащая данному бизнесу. Участок земли, группа зданий, склад, одно здание, один офис – это всё Premises – если компания владеет всем этим. Так что смысл FTTP прост – подключение телекоммуникаций бизнеса к оптоволоконной линии связи. и т.д. Они отличаются главным образом тем, насколько близко к пользовательскому терминалу подходит оптический кабель. FTTx имеет ряд неоспоримых преимуществ: 1. практически неограниченная пропускная способность оптоволокна 2. поддержка большого разнообразия услуг (передача данных, телефония, видео) 3. возможность пропускать большие объемы информации; 4. Отсутствие помех; 5. Свободная телефонная линия. Технология FTTx FTTx — Fiber To The X (Оптическое волокно до…) — это понятие, описывающее общий подход к организации кабельной инфраструктуры сети доступа, в которой от узла связи до определённого места (точка «х») доходит оптоволокно, а далее, до абонента, — медный кабель (возможен и вариант, при котором оптика прокладывается непосредственно до абонентского устройства). В семейство FTTx входят различные виды архитектур: Fiber-to-the-Home (FTTH) - Волокно-в-дом 1. - Fiber To The Curb FTTC – волокно к «узлу» - либо к распределительному узлу цифровой связи, либо к узлу кабельного телевидения.

## Slide 9
Этот подход целесообразно применять в случае развертывания сети в многоквартирных домах и бизнес-центрах среднего класса. Российские операторы связи разворачивают сети FTTB пока только в крупных городах, но в перспективе использование данной технологии повсеместно. В FTTB нет необходимости прокладывать дорогостоящий оптический кабель с большим количеством волокон, как при использовании FTTH.
Технология FTTH
Как мы уже говорили, FTTH подразумевает доведение оптического волокна до квартиры или частного дома пользователя. Существует два типа организации FTTH сетей: на базе Ethernet и на базе PON.