## Slide 1: СНЕ6101 Ароматты көмірсутектерді өндіру технологиясы
Оқытушы: Керимкулова Айгуль Жадраевна хим.ғыл.канд., «Химиялық және биохимиялық инженерия» кафедра қауымдастырылған профессоры kerimkulova07@mail.ru

## Slide 2: Мазмұны
Ароматты көмірсутектер өндірісінің қалдықтарын және ағын суларды тазалау.

## Slide 3: Дәріс аяқталған соң Сіз білесіз:
Суды ароматты көмірсутектерден азеотропты тазалауды.
Ароматты көмірсутектер шығарындылары немен байланысты екенін
Ауаға шығарылатын пайдаланылған газдың құрамындағы бензолды көмірсутектерді аластату әдістерін.

## Slide 4: Ароматты көмірсутектер өндірісі
Ароматты көмірсутектердің жоғары химиялық белсенділігі, олардың полярлы қосылыстармен донор-акцепторлы әрекеттесуі көмірсутектердің басқа класымен салыстырғанда олардың жоғары физиологиялық белсенділігі мен жоғары улылығын түсіндіреді.
Басқа көмірсутектерге қарағанда ароматты көмірсутектер суда жақсы ериді, оңай аэрозольдер, эмульсиялар және суспензиялар түзеді.
Ароматты көмірсутектерді өндіру мен тұтыну қарқыны артуда, әрі олар халық шаруашылығының әр түрлі салаларында кеңінен қолданылатындықтан ароматты көмірсутектердің жағымсыз әсерлерінен қорғану шаралары өте маңызды болып табылады

## Slide 5: Ароматты көмірсутектер шығарындылары
Химиялық өндірістегі шығарындылар
ыдыстарды "тыныстағандағы"
Химиялық емес саладағы шығарындылар
ароматты еріткіштер негізіндегі лакты пайдаланғанда ароматты көмірсутектердің булануымен
ароматты көмірсутектер буларын "ауа" арқылы шығарғандағы шығындармен
сепаратор суы мен технологиялық ағынды су шығындарымен
төгілу және ағып кетулермен байланысты.
еріткішті регенерациялау шығындарымен
алюминий және темір құйма өндірістерінде өздігінен бірігетін электродты пайдаланғанда шайырлы заттар буларының бөлінуімен байланысты
сонымен қатар электродты өнімдер өндірісінде де ароматты көмірсутектер шығыны болады.

## Slide 6: Қалдықтар мен суларды тазалау
ауа мен су тазалау жүйесін жақсартқанда
технологиялық процестерді жетілдіргенде
жаңа экологиялық технологиялық процестерді жасағанда азаяды.
Құрамында ароматты көмірсутектер бар шығарындылар мен ағын сулар

## Slide 7: Ароматты көмірсутектердің концентрациясын есептеу
Бензол, толуол және ксилолдардың ең үлкен шығын көзі резервуарлар мен қоймалардың "дем алуы" болып табылады.
Сұйықтық үстіндегі бу-ауа қоспасында шикізат табиғаты мен температураға тәуелді көмірсутектердің тұрақты концентрациясы салыстырмалы түрде тез орнайды.
Бу-ауа қоспасындағы бонзолды көмірсутектердің концентрациясын (С, г/м3) төмендегі теңдеумен есептеуге болады:
lg C = A ― B/T
мұндағы T – резервуардағы бу-ауа қоспасының температурасы,
К; А және В – тұрақтылар, олардың мәндері әр түрлі өнімдер үшін төменде көрсетілген:
Көмірсутек | А | В
бензол | 6,8059 | 1255,96
толуол | 7,4629 | 1602,49
ксилолдар | 6,8874 | 1561,08
үшметилбензолдар | 7,5071 | 1765,19

## Slide 8: Ароматты көмірсутектер өндірісі
"бір кеңістікте" біріккен біртектес ыдыстар мен аппараттарды толық герметизациялау және орап байлау;
өнімдерді инертті газдың артық қысымында сақтау;
құбылмалы төбесі бар резервуарларды қолдану арқылы ыдыстардағы бос газ кеңістік аумағын азайту және булану жағдайын кеміту, булану бетін пластмасса түйiршiктермен, көбiктермен, эмульсиялармен жабу;
сыйымдылықтарды толық оқшаулап және сақтандырғыш түске бояу арқылы ыдыстар мен қоршаған орта арасындағы температура айырмасын азайту;
аэродинамикалық қорғаныс жасау;
қойманы толтырғанда бумен қанығатын, ал босатқанда ыдыстың газ кеңістігіне буды қайтаратын адсорбенттері бар түтікті құрылғы орнату.
300С температурада ығыстырылып шығарылатын бу-ауа қоспасындағы көмірсутектердің орташа мөлшері ≈ 400 г/м3 құрайды, шамамен бензолдың жалпы массасының 1% мөлшері жоғалады. Бұл шығындарды азайту үшін төмендегі шараларды жүзеге асыру ұсынылады:

## Slide 9: Суды ароматты көмірсутектерден азеотропты тазалаудың принципиалды схемасы
1 – тазалау бағанасы; 2 – конденсатор; 3 – сепаратор; 4 – қыздырғыш;
а – ароматты көмірсутектермен ластанған су; б – азеотропты қоспа – булар;
в – өңдеуге жіберілетін, ылғалмен қаныққан ароматты көмірсутек;
г – циклге жеткізілетін сепаратор суы; д – тазартылған су.

## Slide 10: НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!