## Slide 1
Химическое равновесие в технологических процессах. Закон действия масс. Способы определения константы скорости
Преподаватель: Абильдина Айназ Кайратовна, PhD, ассоц.проф. Кафедры «Химические процессы и промышленная экология» a.abildina@satbayev.university

## Slide 2: Содержание
Химическое равновесие в технологических расчетах
Стехиометрия химических превращений.
Термодинамика химических превращений
Химическое равновесие и факторы, влияющие на равновесие.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
Влияние основных технологических параметров на равновесие
Виды и источники энергетических ресурсов
Влияние различных факторов на смещение равновесия

## Slide 4: Введение. Химическое равновесие в технологических процессах
Есть другие реакции, которые никогда не доходят до конца, если продукты реакции не удаляются. Такие реакции сначала протекают энергично, но с течением времени замедляются, а потом и совсем как бы останавливаются. Например, в реакции: N2 + 3H2 → 2NH3
Наряду с образованием аммиака происходит разложение молекулы NH3 на исходные азот и водород:
N2 + 3H2 ← 2NH3
При разработке нового ХТП необходимо установить, какие реакции будут протекать при переработке данного сырья, каков будет максимальный выход продукта и какие будут скорости протекания процесса.

## Slide 5: Химическое равновесие в технологических процессах
Химическим равновесием называется такое состояние химической системы, при котором количества исходных веществ и продуктов не меняются со временем, а скорости прямой и обратной реакции равны.
О возможности протекания химической реакции судят по изменению изобарно-изотермического потенциала (энергии Гиббса).
Kр – стандартная термодинамическая константа равновесия, которая зависит только от температуры
уравнение Вант-Гоффа
существует равновесие
∆G <0. Отрицательное значение энергии Гиббса говорит что реакция термодинамически возможна.
∆G больше нуля наиболее вероятное течение реакции слева направо
Из уравнения Вант-Гоффа вытекают выводы:
- когда химическая реакция протекает при небольшой температуре, множитель ТS
- при высоких температурах можно пренебречь ∆Н
При низких температурах самопроизвольно протекают экзотермические реакции, а при высоких – реакции, сопровождающиеся ростом энтропии.

## Slide 6
Влияние основных технологических параметров на равновесие в гомогенных системах качественно определяется принципом Ле Шателье
Принцип Ле Шателье
Принцип Ле Шателье
Если на равновесную систему воздействовать извне, изменяя какой-нибудь из факторов, определяющих положение равновесия, то в системе усилится то направление процесса, которое ослабляет это воздействие.
aA + bB = rR + sS
где рi – относительные парциальные давления участников реакции в момент установления равновесия (i = R, S, A, B).
KС и KР различаются между собой и связаны соотношением:
R = 8,314 Дж  моль–1  K–1;
Т – абсолютная температура.

## Slide 7
1) Кр
Например, реакции образования сажи:
СО + Н2  Ств + Н2О
углерод (сажа) – твердое состояние
Зависимость константы равновесия от температуры
уравнение изобары Вант-Гоффа
Kр будет увеличиваться с температурой для эндотермических реакций и уменьшаться для экзотермических реакций.
Зная Kр при одной температуре, легко рассчитать ее значение при другой температуре, или, зная константы равновесия при двух температурах, можно рассчитать тепловой эффект реакции.
Формула Аррениуса
Принцип Ле Шателье

## Slide 8
2) Кс
Концентрации всех компонентов реагирующей смеси связаны между собой стехиометрическим уравнением, их можно определить через исходный состав и степень превращения ключевого компонента Х.
Для простой обратимой реакции А = R.
Исходную концентрацию компонента А обозначим СА0, для компонента R исходная концентрация СR0 = 0.
В равновесном состоянии СА, р = СА0 (1 – Хр) и СR, р = СА0Хр.
Принцип Ле Шателье

## Slide 9
Синтез аммиака протекает по уравнению
N2 + 3H2 = 2NH3
Экзотермическая реакция, идущая с уменьшением объема смеси и с использованием катализатора.
В соответствии с принципом Ле Шателье, процесс целесообразно проводить при повышенном давлении. Температура синтеза с одной стороны ограничена активностью катализатора, с другой – его термостойкостью. По этой причине режим процесса не должен выходить за рамки температурного интервала 700–830 К. Промышленный интерес представляет процесс с выходом продукта более 20 %.
Оптимальное давление превышает значение 20 МПа.
В промышленности процесс ведут при 30 МПа
Выбор условий проведения обратимого процесса синтеза аммиака при давлении Р = 58,8 (кривая 1); 29,4 (кривая 2); 19,6 (кривая 3); 9,8 Мпа кривая 4)
Принцип Ле Шателье

## Slide 10
Химическое равновесие и факторы, влияющие на равновесие
1) Сдвиг равновесия под влиянием температуры
Kp = f (T ), отражается уравнением изобары Вант-Гоффа
Зная зависимости равновесной степени превращения от константы равновесия, а константы равновесия от температуры устанавливают зависимость равновесной степени превращения Х* от температуры
Функциональная зависимость Х* = Ф(Т)
Зависимость равновесной степени превращения от температуры для экзотермических (1) и эндотермических (2) реакций

## Slide 11
2) Сдвиг равновесия под влиянием давления
Химическое равновесие и факторы, влияющие на равновесие
Поскольку реакция (а) протекает с уменьшением объема и, следовательно, с уменьшением давления, то, исходя из принципа Ле-Шателье, для смещения равновесия слева направо необходимо повышать давление. На практике так и поступают – процесс ведут под давлением 32,0 МПа (320 кгс/см2).
Для реакции (б), протекающей с увеличением объема, для смещения равновесия слева направо необходимо, наоборот, понижать давление.
На равновесие реакции (в) изменение давления не влияет, так как объем системы в процессе реакции не изменяется.
N2 + 3H2 = 2NH3 (a)
CH4 = C + 2H2 (б)
СО + Н2О = Н2 + СО2 (в)
В первой – объем газов уменьшается, во второй – увеличивается, а в третьей – остается без изменения
Таким образом, характер влияния давления на равновесие химических реакций определяется числом моль газообразных участников реакции

## Slide 12
3) Сдвиг равновесия под влиянием концентрации реагирующих веществ
Химическое равновесие и факторы, влияющие на равновесие
СО + Н2О = Н2 + СО2
1 – реактор; 2 - конденсатор
Циркуляционная схема ХТП
с выводом продукта реакции
Газовая смесь поступает в конденсатор 2, при этом продукт реакции R конденсируется и выводится из системы, а исходные реагенты А и В возвращаются в процесс.
На практике для сдвига равновесия в сторону получения целевого продукта, т.е. увеличения его выхода используют два фактора:
вывод продуктов из системы (вводят негашенную известь СаО, которая связывает СО2 с образованием СаСО3;
повышение концентрации исходных реагентов (обычно наиболее дешевого.
Зависимость равновесного давления водорода рН2 от парциального давления паров воды рН2О

## Slide 13
1. Сформулируйте основные задачи технологических расчетов на основании термодинамических закономерностей химических превращений.
2. Напишите формулы для расчета количества выделившейся (поглощенной) теплоты в результате химического превращения.
3. Как определить возможность протекания химической реакции и как используются эти данные в технологических расчетах?
4. Как рассчитать направленность химического превращения в реакционной смеси при заданном составе, температуре и давлении.
5. Как рассчитывается равновесный состав реакционной смеси? Выведите уравнение для расчета равновесной степени превращения при протекании реакций А = R.
6. Представьте зависимость константы равновесия от температуры.
Контрольные вопросы