## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 3
Тема: Предпроектные и проектные периоды проектирования

## Slide 2: Содержание
Выбор площадки для строительство
Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства
Проектный период
Техно-рабочий проект

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
Какие задачи выполняются в предпроектный период.
Какие аспекты учитываются при выборе площадки для строительства.
Каковы особенности реконструкции цехов.

## Slide 4
При выборе площадки руководствуются следующими положениями:
1. Для размещения предприятий следует использовать малопродуктивные, не пригодные для сельского хозяйства земли.
2. Площадка должна быть относительно ровной и иметь уклон, обеспечивающий отвод вешних и дождевых вод.
3. Необходимо наличие достаточной мощности местных источников топлива, сырья, энергии, воды.
4. Должны быть гарантированы: наличие свободной рабочей силы в данном пункте и в ближайших населенных пунктах, удачное расселение ее недалеко от предприятия.
5. Грунты площадки должны допускать строительство зданий и сооружений без устройства дорогостоящих оснований. Уровень грунтовых вод на площадке должен быть по возможности ниже глубины устройства фундаментов, подвалов, тоннелей и т. п.
Выбор площадки для строительства

## Slide 5
Технико-экономическое обоснование
целесообразности строительства
При проведении технико-экономического обоснования (ТЭО) целесообразности строительства (расширения, реконструкции) металлургического завода устанавливаются необходимость, возможность и эффективность осуществления строительства (расширения, реконструкции).
Проектный период
При одностадийном проектировании разрабатывается техно-рабочий проект, при двухстадийном − первая стадия − технический проект и после его утверждения − вторая стадия − рабочие чертежи.

## Slide 6
Техно-рабочий проект
1 В сводной пояснительной записке приводятся краткое содержание проекта, представление и основные сведения о предприятии, его местоположение, вид строительства; мощность и состав предприятия; сортамент основной продукции.
2 В экономическом разделе приводится обоснование места строительства; указываются производственные связи предприятия; определение потребности в основных категориях рабочих и ИТР; рассчитывается производительность труда; энерговооруженность, себестоимость основных изделий; рентабельность предприятия; основные технико-экономические показатели и сравнение их с лучшими показателями отечественных и зарубежных предприятий;
3 В третьем разделе дается характеристика площадки для строительства и транспортного хозяйства, приводится генеральный план.
4 Технологическая часть является основой при проектировании. В ней рассматриваются следующие вопросы: характеристика выпускаемой продукции, оценка ее качества, прогрессивность и эффективность в народном хозяйстве, программа выпуска, состав предприятия и схема производства, характеристика и обоснование принятых технических решений и новых технологических процессов.

## Slide 7
5 В энергетическом разделе приводятся данные об установленной мощности потребителей электроэнергии, источники и схемы электроснабжения, выбор и определение количества основного оборудования, технико-экономические показатели.
6 В строительном разделе на основе применяемых типовых проектов должна быть дана характеристика основных зданий и сооружений, архитектурно-планировочных решений, рассчитаны и спланированы бытовые помещения.
7 В разделе, посвященном водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции, рассчитывается расход воды и сточных жидкостей, выбор источников водоснабжения, очистных сооружений и места спуска сточных вод, применяемые способы очистки сточных вод, схемы водоснабжения, канализации, выбор основного оборудования.
8 В разделе «Жилищное и культурно-бытовое строительство» указываются местоположение жилого района и потребность в жилом фонде, его расположение по отношению к проектируемому предприятию.
9 В разделе по организации строительства приводится ориентировочный план осуществления строительства по годам, дается описание принятых методов производства работ по площадке в целом, и по крупным объектам, устанавливается потребность по годам в основных строительных материалах, полуфабрикатах, рабочих кадрах и др.

## Slide 8
Особенности реконструкции цехов
Экономически или социально неизбежная реконструкция диктуется необходимостью резкого улучшения технико-экономических показателей, улучшения условий труда и покрытия дефицита рабочей силы.
Директивная реконструкция обуславливается общегосударственными интересами, необходимостью выпуска новой продукции и производится приказом сверху.
Коэффициент обновления − это отношение стоимости вводимых в действие основных фондов Фв к общей сумме основных фондов после реконструкции Фр