## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 5
Тема: Выбор и обоснование аппаратурно-технологической схемы производства товарных металлов или его соединений в металлургических заводах

## Slide 2: Содержание
1. Тип схемы без разветвления.
2. Типы схем с разветвлением технологического процесса.
3. Обоснование и выбор способа производства.
4. Разработка технологической схемы производства.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Основные схемы формирования технологической схемы производства.
2. Факторы определяющие выбор метода переработки.
3. Для чего составляется нормативно-технологическая карта.

## Slide 4
При разработке аппаратурно-технологической схемы товарных металлов или его соединений в металлургических заводах решаются следующие основные задачи:
определяют набор технологических процессов и операций, а также их взаимное сочетание, необходимые для получения заданного сырья, предназначенного для производства товарного продукта требуемого качества;
определяют набор технологических процессов, их взаимное сочетание и связь с основной технологической схемой, необходимые для утилизации и обезвреживания всех видов отходов основного производства;
принимают принципы аппаратурного оформления всех технологических операций;
решают вопросы транспорта всех продуктов, перерабатываемых и производимых в ходе технологического процесса;
решают вопросы контроля за ходом процесса и управления им.
Задачи, решаемые при разработке аппаратурно-технологической схемы.

## Slide 5
Разработка схемы состоит из че­тырех основных этапов:
Сначала укрупненно намечают основные переделы.
Затем определяют набор операций по каждому переделу.
Для каждой операции устанавливают все поступающие и выводимые продукты.
Составляют сводную схему, объединяющую транспортными потоками все переделы и операции проектируемого производства.
Для химико-металлургического производства большинства металлов и его соединений характерны следующие основные переделы:
вскрытие сырья и выделение первичного химического концентрата извлекаемого металла;
получение чистого металла или его соединения, состоящее из переделов получения чернового металла или его загрязненного соединения и переделов их рафинирования (или очистки);
получение металлов в элементарном состоянии из их химических соединений (в случае получения рафинированных химических соединений);
первичная обработка металла, включая получение металла в компактном виде, дополнительную его очистку и получение из металла полуфабрикатов.

## Slide 6
Тип схемы без разветвления
Блок-схемы технологических процессов:
а − без разветвления технологического потока и оборотов; б − с оборотами
К первому типу относятся схемы, не предусматривающие разветвления
технологического потока и использование оборотных продуктов (а). Ко второму типу относятся схемы, предусматривающие использование оборотных продуктов (б). При этом в схеме появляется поток циркуляции между операцией, на которой оборотные продукты выводятся из основной технологи-
ческой цепи, и операцией, на которой они возвращаются в основную цепь.

## Slide 7
Блок-схемы с разветвлением технологического потока
в конце, начале и середине процесса
Типы схем с разветвлением технологического процесса
Наибольшее распространение имеют схемы с разветвлением технологического потока в конце, характерные для переработки комплексного сырья с разделением извлекаемых компонентов и выпуском каждого из них в виде самостоятельного продукта (а).
Четвертый тип технологической схемы − схема с разветвлением технологического потока в голове процесса (б). Этот тип схемы характерен для производств, производящих один вид продукции из нескольких видов сырья.
Пятым, относительно редко встречающимся типом технологической схемы является схема с разветвлением технологического потока в средней части (в). Такая схема характеризуется тем, что из-за получения на одной из операций извлекаемого компонента в двух продуктах, требующих переработки по различным технологиям, на этой операции технологический поток разделяется на две ветви.

## Slide 8
Основная технологическая схема метода порошковой металлургии
Методы формования подразделяются:
1) на прерывные (прессование) и непрерывные (прокатка, мундштучное
прессование и др.);
2) осуществляемые при постоянной и при измененной площади формуемого брикета;
3) холодные, протекающие при комнатной температуре и горячие − при температурах выше температуры рекристаллизации;
4) в вакууме или атмосферном давлении;
5) с постоянным, с непрерывно возрастающим, мгновенно возрастающим давлением и с вибрационным приложением давления;
6) с односторонним, двухсторонним, всесторонним и центробежным
приложением давления.

## Slide 9
Разработка технологической схемы производства
Принципиальная технологическая схема
В утвержденной технологии цеха должны быть освещены следующие основные вопросы:
1) программа выпуска, режим работы, сменность;
2) полная технологическая схема производства с обоснованиями и расчетами по технологическим режимам;
3) физическая характеристика обрабатываемых материалов;
4) выбор и расчет количества основного оборудования, его краткая характеристика;
5) технология ведения процесса;
6) складские помещения и технология складирования, расчет площадей складов, транспортные средства цеха;
7) план расположения оборудования со спецификациями;
8) расход воды, пара, газа, сжатого воздуха, кислот, масел, эмульсии;
9) габариты фундаментов под оборудование, маслоподвалов, тоннелей;
10) вспомогательные отделения и службы, потребность во вспомогательных материалах;
11) нормативно-технологические карты.