## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 7
Тема:
Классификация
и функциональные схемы зданий

## Slide 2: Содержание
1. Классификация зданий.
2. Расчёт строительных конструкций.
3. Функциональные схемы как основа объемно-планировочного решения.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Как здания классифицируют по назначению?
2. Какие здания имеют первую степень долговечности?
3. Основные положения расчета строительных конструкций.
4. Какие требования предъявляются к размещению цеха?
5. Какими методами может осуществляться сборка комплектующих в
цехе, как это должно отражаться на планировке цеха?

## Slide 4
Классификация зданий
При проектировании, финансировании и планировании строительства наиболее важной является классификация по назначению и по классам капитальности сооружений.
По назначению здания делятся:
1) гражданские (жилые дома, больницы, школы, театры, дворцы культуры и прочие общественные здания);
2) промышленные (заводы, фабрики, ТЭЦ, котельные и др.);
3) сельскохозяйственные (птицефермы, овощехранилища, скотные дворы и т. д.).
Промышленные здания по назначению делятся:
1) на здания основного производственного назначения;
2) подсобно-производственные, складские и вспомогательные здания,
относящиеся к объектам подсобного производственного и обслуживающего
назначения;
3) здания и сооружения энергетического хозяйства;
4) здания и инженерные сооружения транспортного хозяйства и связи связи);
5) объекты санитарно-технического назначения.

## Slide 5
По капитальности здания и инженерные сооружения делятся на четыре класса в зависимости от прочности, капитальности, наружной и внутренней отделки, внешнего архитектурно-художественного оформления и внутреннего благоустройства, а также эксплуатационных требований к ним.
К 1-му классу относятся здания и сооружения, имеющие важнейшую народнохозяйственную значимость (здания с непрерывным производством большой мощности, государственные электростанции, метрополитены, большие мосты и др.). К ним предъявляются повышенные требования и проектируют их по индивидуальным техническим условиям и нормам, огнестойкостью не ниже 2 степени и долговечности не ниже 1 степени.
Ко 2-му классу относится большинство зданий основного и подсобно-вспомогательного производственного назначения (склады с ценным сырьем, готовых изделий и оборудования). К ним предъявляются следующие требования: огнестойкость не ниже 3 степени, долговечность − не ниже 2 степени.
К 3-му классу относятся сооружения с пониженными требованиями качества − производственные здания малой мощности с недорогим оборудованием, здания складов с малоценным сырьем и все деревянные сооружения. Долговечность их должна быть не ниже 3 степени, огнестойкость не нормируется.
К 4-му классу относятся все сооружения, к которым не предъявляются требования долговечности и огнестойкости.

## Slide 6
Строительными нормами установлены три степени долговечности зданий и инженерных сооружений: I степень с ориентировочным сроком службы более 100 лет, II − 50−100 лет, III − 20−50 лет. Конструкции со сроком службы менее 20 лет применяются только для временных сооружений.
Согласно противопожарным требованиям, здания и инженерные сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. Здания, относящиеся к 1-й степени, выполняют исключительно из несгораемых материалов. С повышением степени требования к несгораемости уменьшаются. Здания металлургических предприятий относятся чаще всего ко 2-й степени огнестойкости.
По конструктивному и архитектурному решению различают здания:
каркасные; с несущими стенами и комбинированными; одноэтажные, много-этажные и многопролетные; со светоаэрационными фонарями и бесфонарные; с мостовыми кранами и бескрановые.

## Slide 7: Расчёт строительных конструкций
Строительные конструкции рассчитывают в два этапа.
Статический (или динамический) расчет заключается в составлении расчетных схем, наиболее близко отвечающих работе конструкции в реальных условиях и определении внутренних усилий (изгибающих моментов М, поперечных Q и продольных N сил и др.) в опасных сечениях проектируемых конструкций. Этот расчет производится по формулам сопромата и общим правилам строительной механики.
Конструктивный расчет предусматривает выбор материала, рациональных форм и размеров сечения, марок и класса материала (камня, бетона), класса стали, породы и качества древесины и т. д.
Известны три метода конструктивного расчета: по допускаемым напряжениям; по разрушающим нагрузкам; по предельным состояниям.

## Slide 8
В расчете по методу предельных состояний это учитывается введением ряда коэффициентов перегрузки n, условий работы mв, надежности и др. Числовые значения этих коэффициентов приводятся в СНиПах.
Нормативные и расчетные нагрузки из теории сопротивления материалов.
Наибольшие нагрузки, которые могут действовать на конструкцию при ее нормальной эксплуатации, называют нормативными. Произведение нормативной нагрузки qн на коэффициент перегрузки n называется расчётной нагрузкой qрас:
Основной характеристикой прочности материала является его нормативное сопротивление Rн, устанавливаемое Гостами на соответствующие материалы. Так, за нормативные сопротивления принимаются: для древесины − среднее значение пределов прочности при различных напряженных состояниях; для бетона − сопротивления осевому сжатию кубов (кубиковая прочность Rкуб), осевому сжатию призм Rпр или осевому растяжению Rр; для стали − значение предела прочности или временного сопротивления.
Расчетное сопротивление получают в результате деления нормативного сопротивления на коэффициент надежности К:

## Slide 9
Расчетные и нормативные сопротивления материалов приводятся в СНиПах.
Расчет строительных конструкций осуществляется по двум группам предельных состояний: по несущей способности и по деформациям. Сущность расчета по несущей способности заключается в том, что наибольшее расчетное усилие, которое может действовать на конструкцию, не должно превышать наименьшую ее несущую способность Nсеч при самых неблагоприятных условиях, т. е. должно быть соблюдено условие N ≤ Nсеч.
Расчет по деформациям сводится к тому, чтобы теоретически вычисленные по нормативным нагрузкам деформации (прогибы) не превышали предельного значения деформаций [f], установленных СHиПами, т. е. должно быть соблюдено условие f ≤ [f].

## Slide 10: Функциональная схема как основа объёмно-планировочного решения