## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 8
Тема:
Конструктивные элементы зданий

## Slide 2: Содержание
1. Основные правила привязки колонн и стен к координационным осям.
2. Общие сведения об основных конструктивных элементах зданий.
3. Конструктивные схемы зданий.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Правила привязки колонн.
2. Из каких конструктивных элементов состоят производственные здания?
3. Как устроено бескаркасное здание?
4. Из каких элементов состоит каркас одноэтажного здания?
5. Какие типы фундаментов применяются для строительства промышленных зданий?
6. Какие типы несущих покрытий применяются для строительства промышленных зданий?

## Slide 4
Основные правила привязки колонн и стен к координационным осям
Основные размеры здания в плане измеряются между координационными осями, которые образуют геометрическую основу плана здания. Оси, идущие вдоль пролетов здания и располагаемые параллельно нижней кромке чертежа, называются продольными и обозначаются заглавными буквами русского алфавита (рис. 1). Оси, пересекающие пролеты, называются поперечными и обозначаются цифрами; система пересекающихся осей здания в плане образует сетку координационных осей, которая служит системой координат для плана здания. Применение при строительстве зданий типовых конструкций требует строго определенного их расположения (привязки) по отношению к координационным осям. Под привязкой понимают расстояние от координационной оси (продольной, поперечной) до грани или геометрической оси конструктивного элемента. Все виды оборудования привязываются на плане цеха размерами к этим же координационным осям здания.
Рис. 1. План одноэтажного промышленного здания
с разбивочными осями и их маркировками

## Slide 5
Рис. 2. Привязка крайних колонн и наружных стен к продольным разбивочным осям в зданиях
Для унификации и взаимозаменяемости конструкций колонны и стены располагают относительно координационных осей с соблюдением определенных правил привязки. Наружные грани крайних колонн и внутренние поверхности стен совмещают с продольными координационными осями. Такая привязка называется нулевой и осуществляется в зданиях без мостовых кранов (рис. 2, а) и в зданиях, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 30 т, при шаге колонн 6 м и высоте от пола до низа несущих конструкций покрытия менее 16,2 м (рис. 2, б). Наружные грани колонн крайнего ряда, и внутренние поверхности стен смещают относительно продольных координационных осей на 250 мм в зданиях, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т (рис. 2, в).

## Slide 6
Рис. 3. Основные конструктивные элементы зданий: а − гражданского; б − многоэтажного производственного; в − одноэтажного производственного; 1 − ленточные фундаменты; 2 − стены; 3 − перекрытия; 4 − перегородки; 5 − бесчердачная крыша (вариант); 6 − чердачная крыша; 7 − окно; 8 − дверь; 9 − столбчатые фундаменты; 10 − фундаментные балки; 11 − колонны; 12 − ригели; 13 − покрытие; 14 − подкрановые балки; 15 − фермы; 16 − фонарь
Сооружения состоят из отдельных конструктивных элементов, которые подразделяют на несущие и ограждающие.
Несущие элементы (фундаменты, стены, каркасы, перекрытия и покрытия) воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки, возникающие от массы оборудования, людей, снега, собственной массы конструкций, действия ветра и т. д.
Ограждающие элементы (наружные и внутренние стены, полы, перегородки, заполнения оконных и дверных проемов) защищают внутренние помещения от атмосферных воздействий.
К основным конструктивным элементам каркасных зданий различного назначения (рис. 3) относятся: Фундаменты − подземные конструкции, воспринимающие нагрузки от здания и передающие их на основание. Наружные стены − это вертикальные ограждающие конструкции. Внутренние стены разделяют здание на отдельные помещения. Перегородки − легкие стены, разделяющие помещения на отдельные части − комнаты, коридоры и т. п. Колонны − отдельно стоящие опоры, воспринимающие нагрузки от вышележащих элементов здания. Междуэтажные перекрытия − конструкции, разделяющие здание по высоте на этажи; непосредственно воспринимают полезные (функциональные) нагрузки. Покрытие − верхняя ограждающая конструкция, предохраняющая здание от атмосферных осадков.

## Slide 7
Рис. 4. Основные конструктивные элементы зданий:
а − гражданского; б − многоэтажного производственного;
в − одноэтажного производственного; 1 − ленточные фундаменты; 2 − стены; 3 − перекрытия; 4 − перегородки; 5 − бесчердачная крыша (вариант);
6 − чердачная крыша; 7 − окно; 8 − дверь; 9 − столбчатые фундаменты; 10 − фундаментные балки; 11 − колонны; 12 − ригели; 13 − покрытие; 14 − подкрановые балки; 15 − фермы; 16 − фонарь
Конструктивные схемы зданий
Бескаркасный конструктивный тип зданий (рис. 4) широко распространен при возведении жилых домов, школ и других общественных зданий.
Для типов бескаркасных зданий характерны схемы (рис. 4, а, б) с продольным расположением несущих стен, на которые опираются плиты между-
этажных перекрытий; с поперечным расположением несущих стен, где наружные стены, за исключением торцовых, самонесущие, на них не передается нагрузка от перекрытий; совмещенная с опиранием плит перекрытий на продольные и поперечные стены.

## Slide 8
Рис. 5. Конструктивные схемы каркасных зданий:
а − с поперечным расположением ригелей; б − то же, с продольным; в − то же, с перекрестным; г − безригельное решение; 1 − столбчатый фундамент; 2 − наружная самонесущая стена; 3 − колонны; 4, 5 − панели перекрытия; 6 − ригели
В поперечном направлении прочность и устойчивость обеспечиваются системой одно- или многопролетных рам, стойки которых чаще всего жестко защемлены в фундамент, а вверху имеют шарнирную связь с несущими элементами покрытия − ригелями.
В продольную раму каркаса включаются все колонны поперечных рам температурного блока, находящиеся на одной оси с расположенными по ним подкрановыми балками или распорками и вертикальными связями, установленными между колоннами.
Каркас − несущая основа здания, состоит из продольных и поперечных элементов. Поперечные элементы − рамы − воспринимают нагрузки от стен, покрытий, перекрытий, а также нагрузки от навесных стен.
Основные элементы каркаса − рамы. Они состоят из колонн и несущих конструкций покрытий − балок или ферм, длинномерных настилов и пр. Другие элементы каркаса − фундаментные, обвязочные и подкрановые балки и подстропильные конструкции. Они обеспечивают устойчивость рам и воспринимают нагрузки от ветра, а также нагрузки от кранов. Каркасы проектируют железобетонными, металлическими и смешанными.
Каркас одноэтажных промышленных зданий.

## Slide 9
Конструктивное решение столбчатого фундамента в первую очередь определяется способом обеспечения жесткого соединения колонны с фундаментом, способного передать на него изгибающий момент. Такое решение достигается заделкой нижнего конца колонны в специальный стакан фундамента (рис. 6). Форма и размер фундамента и глубина стакана определяются расчетом, а также глубиной заложения подошвы фундамента.
Рис. 6. Железобетонный фундамент стаканного типа:
1 − стакан; 2 − обрез фундамента; 3 − подколонник стаканного типа; 4 − плитная часть одно-, двух- или трехступенчатая
Фундаменты.

## Slide 10
Рис. 7. Сборный (слева) и сборно-монолитный (справа) фундамент под железобетонные колонны:
1 − плита фундамента; 2 − центрифугированная труба; 3 − заполнение
Высота подколонника в зависимости от глубины заложения фундамента может меняться. При значительной ее величине рассматривается вариант устройства фундамента в сборно-монолитном исполнении. В этом случае он состоит из монолитной подошвенной части и сборного подколонника,выполненного из центрифугированной трубы, внутреннее пространство которой заполняется песком и тощим бетоном для образования стакана (рис. 7).
Заводимый в него конец колонны (прямоугольный, тавровый или круглый) заливается цементным раствором.

## Slide 11
Жесткое соединение колонн с фундаментом в необходимых случаях может достигаться заанкериванием арматуры колонны в гнездо, оставляемое в подколоннике, или заанкериванием стальной плиты, приваренной к арматуре колонны (рис. 8).
Рис. 8. Типы фундаментных балок по размерам и форме сечения

## Slide 12
Колонны.
Номенклатура колонн достаточно многообразна.
Она определяется местом колонны в составе здания, ее высотой, нагрузкой от перекрытия и стен, от опирающегося на каркас кранового оборудования и других технологических обустройств. Под влиянием этих факторов сформировались и находят преимущественное применение унифицированные типы колонн прямоугольного сечения, двухветвевые и круглые.
Рис. 9. Вид колонн

## Slide 13
Несущие конструкции покрытия.
Рис. 10. Стропильные фермы:
а, б − сегментные; в, г − безраскосные; д − с параллельными поясами
Рис. 11. Фрагмент покрытия с различными стропильными фермами:
1 − плиты покрытия; 2 − стропильные фермы; 3 − подстропильные фермы