## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 13
Тема:Смесительное оборудование

## Slide 2: Содержание
Смесители периодического действия.
Смесители непрерывного действия.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Принцип действия смесителей периодического действия.
3. Какие типы лопастей характерны для аппаратов объемного смешения.
4. Как работает барабанный смеситель.
5. Какие данные являются необходимыми для расчета продолжительности смешивания в барабанном смесителе.
6. От чего зависит качество смешения компонентов в аппаратах непрерывного смешивания?
7. Как рассчитать мощность привода барабанного смесителя.

## Slide 4
По механизму процесса эти смесители подразделяют на циркуляционные, объемного и диффузионного смешивания.
В циркуляционных смесителях происходит замкнутая циркуляция материала по внутреннему объему. Наиболее распространены смесители с планетарно-шнековой мешалкой и центробежно-лопастные. В планетарно-шнековых смесителях циркуляция смешиваемого материала осуществляется шнеком, вращающимся вокруг собственной оси и оси аппарата; рабочий объем 1−20 м3, время τ см = 1,0−1,5 ч.
В центробежно-лопастных смесителях рабочий орган вращается с окружной скоростью наружных кромок 10−15 м/с, что обеспечивает механическое псевдоожижение смешиваемого материала; рабочий объем 0,05−0,5 м3 при τ см = 0,15−0,3 ч.
Конструкции смесителей.
Циркуляционные смесители:
а − планетарно-шнековый;
б − центробежно-лопастной

## Slide 5
Аппараты объемного смешения:
а − с Z-образными лопастями; б − с Z-образными лопастями и разгрузочным шнеком;
в − плужный; г − пневматический сопловой; д − барабанный
В аппаратах объемного смешивания рабочие органы (спирали, лопасти, плужники и т. п.) перемещают материал хаотически по всему рабочему объему. Широкое применение нашли смесители с Z-образными лопастями, Z-образными лопастями и разгрузочным шнеком, плужный, пневматический сопловой, барабанный; рабочий объем 0,05−6 м3, τсм = 1−3 ч. Эти смесители используют для смешивания сыпучих материалов с повышенной связностью частиц, а также увлажненных.

## Slide 6
Основные типы барабанных смесителей
В аппаратах диффузионного смешивания частицы одного компонента постепенно внедряются между частицами других компонентов; процесс внешне сходен с молекулярной диффузией. Смесители этой группы − барабанные, с гладким корпусом, вибрационные трубчатые, с псевдоожиженным слоем смешиваемого материала. Их применяют для смешивания абразивных,
взрывоопасных и иных сыпучих материалов.

## Slide 7
Расчет технологических характеристик барабанных смесителей.
Оптимальную частоту вращения вычисляют по формуле
где d ч − среднеарифметический диаметр частиц смешиваемых компонентов; Rmах − максимальный радиус вращения корпуса смесителя. Расчет продолжительности смешивания (суммарного числа оборотов барабана nΣ) в цилиндрических смесителях основан на модели макродиффузионного массопереноса в направлении вдоль оси барабана и производится
по формулам:
при малом ожидаемом
при большом ожидаемом
где L − длина барабана; М(nΣ) − степень смешения, требуемая к моменту окончания n Σ оборотов барабана; D − коэффициент кажущейся макродиффузии, зависящей от физико-химических свойств смеси, степени заполнения смесителя и его размеров. При оценочных расчетах D ≈ 10−3 см2/об. Степень смешения, требуемая к моменту окончания nΣ оборотов барабана, определяют по формуле
где S2 − измеренное (требуемое) значение среднеквадратичного отклонения (СКВО); S 2R − СКВО при максимально совершенном в статистическом смысле смешении,
S 20 − СКВО концентрации ключевого компонента в пробах для совершенно несмешанной смеси,

## Slide 8
Аппараты с продольно-радиальным смешением:
а − двухшнековый; б − центробежный; в − ленточный
В аппаратах с продольно-радиальным смешиванием компоненты смеси с помощью рабочего органа (шнек, лента, спираль, наклонные лопатки и др.) перемещаются вдоль оси корпуса аппарата от места загрузки к месту выгрузки. Смесители этой группы обладают хорошей сглаживающей способностью, поэтому их можно комплектовать питателями средней точности. Наиболее распространены двухшнековые, центробежные и ленточные смесители.
Барабанный смеситель непрерывного действия
Основным элементом барабанного смесителя является корпус (барабан) 1, несущий бандажи 2 и 4, опирающиеся на ролики 6 и 10. Барабан приводится во вращение от электродвигателя 7 через редуктор 8 и зубчатую пару 9−3. Смешиваемые материалы поступают в смеситель от питателей через наклонный желоб 11, готовая смесь выдается через желоб 5. Барабан устанавливают с углом наклона к горизонту < 4°.

## Slide 9
Смесительная установка
с червячно-лопастным смесителем
непрерывного действия
Смесительная установка на базе червячно-лопастного смесителя включает бункеры 1, шнеки 2, бункеры-дозаторы 3, ворошители 4, дозирующие шнеки 5, лотки 6, приемную камеру 7.
В камере 7 тонкие слои компонентов наслаиваются друг на друга и поступают в смеситель, состоящий из двух секций: верхней 8, предназначенной для сухого смешивания, и нижней 9, в которой полученную шихту увлажняют. Секции одинаковы по конструкции и представляют собой корытообразные корпуса, внутри каждого из которых вращаются два вала с чередующимися лопастями прямоугольной формы и витками замкнутого шнека. Лопасти повернуты относительно оси вала на угол 45°.
Производительность установки 0,3−1,0 т/ч при влажности 15−20 %, энергозатраты не более 2 кВт·ч/т готовой смеси.
Червячно-лопастный смеситель

## Slide 10
Расчет технологических характеристик барабанных смесителей.
Основные технологические характеристики барабанного смесителя связаны соотношением
где С(t) mах − максимальное отклонение концентрации ключевого компонента в потоке на выходе из смесителя; λ − продолжительность флуктуационного импульса на входе в смеситель, λ = G/Q (G − величина возмущения питающего потока; Q − массовый расход материала через смеситель); S2 − относительная дисперсия логарифма времени пребывания частиц материала в смесителе; t − среднее время пребывания частиц В смесителе, равное отношению длины барабана L к линейной скорости W потока материала через него; D − коэффициент продольного смешения.
Для обеспечения расчетного времени пребывания необходим барабан длиной
Коэффициент продольной макродиффузии определяют по формуле
где К − коэффициент, зависящий от физико-механических свойств смешиваемых компонентов; ω − частота вращения барабана; d − внутренний диаметр барабана; φ3 − коэффициент заполнения барабана, равный ~ 0,3 для гладких барабанов.
Мощность привода барабанных смесителей рассчитывают по формуле
где п − частота вращения барабана, об/мин; ρн − плотность перемешиваемого материала; Кн − насадочный коэффициент, Кн = 1 для гладких барабанов, Кн = 1,5−1,6 для барабанов с винтовой лопастной насадкой.