## Slide 1: «Металлургиялық процестерді модельдеу»
оқытушы: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
PhD докторы, «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасы
gulzada.koishina@mail.ru
Дәріс № 3
Тақырыбы: Детерминирленген
процестерді модельдеу

## Slide 2
Дәріс жоспары
1. Математикалық модель синтезінде қолданылатын математикалық аппарат.
2. Активті және пассивті эксперимент әдісі.
3. Алгебралық сызықтық және сызықтық теңдеулер.
4. Дифференциалдық теңдеулер.
5. Ұқсастық әдісі.

## Slide 3
Математикалық модельді синтездеу кезінде қолданылатын математикалық аппарат
Модельдеу процесі келесі кезеңдер түрінде ұсынылуы мүмкін:
1) проблеманы қою;
2) модельді таңдау және құру - құрылымды таңдау, жеке блоктардың математикалық сипаттамасы;
3) модельді зерттеу;
4) білімді модельден түпнұсқаға және модельді эксперименттік тексеруге ауыстыру.
Негізгі кезең - бұл модельдерді құру тәсілін анықтайтын модельдеу проблемасын тұжырымдау.
Математикалық модельдерді құрастыру үшін келесі математикалық аппаратты қолдануға болады:
♦ белсенді және пассивті эксперимент әдісі;
♦ ұқсастық әдісі;
♦ эксперименттік-статистикалық әдіс;
♦ параметрлік идентификация әдісі;
♦ алгебралық сызықтық және сызықтық теңдеулер;
♦ дифференциалдық теңдеулер;
♦ регрессиялық (ықтималдық) теңдеулер және басқалары.

## Slide 4
Белсенді және пассивті эксперимент әдісі
Пассивті эксперимент әдісі негізгі технологиялық параметрлердің мәндерін анықтау және берілген (бар) әдіс немесе технологиялық процесті басқару заңы (ТП) үшін олардың динамикасының өзгеруін талдау үшін қолданылады.
Белсенді эксперимент әдісі процестердің математикалық модельдерін құрудың дұрыстығын тексеру, дамыған әдістер мен бақылау заңдарын тексеру және АБЖ контроллерлерінің коэффициенттерін реттеу үшін қолданылады.
Алгебралық сызықтық және сызықтық емес теңдеулер
Пішіннің теңдеуі
мұндағы ai – коэффициенттері нақты немесе күрделі сандар. F (x) - Х-ге қатысты n дәрежелі көпмүшелік, оны белгісіз х-мен n дәрежелі алгебралық теңдеу деп атайды.
Металдың R2 көміртекпен R1 тотықсыздану жылдамдығы қатынаспен сипатталады
мұндағы уn - металды көміртегімен тотықсыздандыру процесінің идеалды жағдайлары үшін анықталған пропорционалдылық коэффициенті.

## Slide 5
Дифференциалдық теңдеулер
Қарапайым бірінші ретті дифференциалдық теңдеу
y (x0) = y0 шартын қанағаттандыратын y = y (x) шешімі бар, егер F (x, y) нүктесінің (x0, y0) кейбір маңында үздіксіз болса.
Жүйеде реактивтердің концентрациясын анықтайтын дифференциалдық теңдеу параметрлері кескінделген (балқытылатын пештің ваннасы)
мұнда СА, СВ – реагенттердің концентрациясы; Сх – t температура кезіндегі өнімнің концентрациясы; К – пропорционалдылық коэффициенті.
Көптеген нақты жүйелерде уақыт бойынша параметрлердің өзгеруімен қатар кеңістікте айтарлықтай өзгеріс орын алады. Мұндай объектілерді модельдеу үшін үлестірілген параметрлік жүйелер деп аталады, дербес дифференциалдық теңдеулер қолданылады.

## Slide 6
Екі айнымалы жағдайындағы сызықтық екінші ретті дербес дифференциалдық теңдеу келесі түрде жазылады:
D = АВ − b2 дискриминанты белгісіне байланысты, (3.1) теңдеу D> 0 үшін эллиптикалық типтің, D = 0 үшін параболалық типтің және D <0 үшін гиперболалық типтің теңдеулеріне жатады. Егер (3.1) теңдеу түрін нүктеден нүктеге өзгертсе, оны аралас типті теңдеу деп атайды.
(3.1) теңдеуде х және у айнымалылары процестің тәуелсіз параметрлері болып табылады (концентрация, салмақ, температура, өнімділік); u - шығыс параметрінің уақыт бойынша өзгеру жылдамдығы; A, B, С - коэффициенттер.
Салқындату процесі жылу өткізгіштік теңдеуімен сипатталады
үшін 0 ≤ x ≤ l, - ∞ <y, z <+ ∞, 0 <t <+ ∞. Мұндағы u - табақтың температурасы
t, u = u (x, y, z, t) уақыттағы координаталары бар нүкте (x, y, z); a2 - жылу диффузиясы; l - пластинаның қалыңдығы.

## Slide 7
Пластина x = 0 беті арқылы қоршаған ортамен жылу алмасу есебінен салқындап, Ньютон заңына бағынады:
мұндағы f (y, z, t) - жазықтықтың температурасы x = 0; α - жылу беру коэффициенті. Температурасын анықтау үшін оның уақыттың бастапқы сәтінде таралуын білу қажет:

## Slide 8
Аналог әдісі (Ұқсастық)
Фурье заңы бойынша gТ жылу ағынын T температурасының өзгеруімен байланыстырады:
мұндағы λ - жылу өткізгіштік коэффициенті; х - тасымалдау бағыты.
Фик заңы оның концентрациясының өзгеруіне байланысты gС заттың берілуін көрсетеді:
мұндағы D - диффузия коэффициенті.
Ом заңы i токтың u кернеуге тәуелділігін сипаттайды:
мұндағы ρ - электр өткізгіштігі.