## Slide 1: «Металлургиялық процестерді модельдеу»
оқытушы: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
PhD докторы, «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасы
gulzada.koishina@mail.ru
Дәріс № 4
Тақырыбы: Стохастикалық модельдер

## Slide 2
ДӘРІС ЖОСПАРЫ
1. Математиканың эксперименталды және статистикалық әдістердің сипаттамалары.
2. Кездейсоқ шамалар теориясының негізгі түсініктері.
3. Регрессия модельдерін құру және зерттеу.
4. Пассивті және белсенді эксперименттегі регрессиялық талдау.

## Slide 3
Математикалық сипаттаудың эксперименттік және статистикалық әдістері
Математикалық суреттеудің кең таралған тәжірибелік-статистикалық әдістері регрессиялық талдау (белсенді және пассивті тәжірибелерге қолданылатындай), динамикалық корреляциялық талдау (кездейсоқ процестерді талдау), сәйкестендіру және параметрлерді бағалау болып табылады. Олар металлургиялық процестердің болжамды модельдерін құруда кең қолдануды тапты.
Табиғатта болатын барлық процестер көптеген факторлардың өзара әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады. Болашақта осы процестерді зерттеу және оларды бақылау үшін әр фактордың қарастырылып отырған процесте қандай рөл атқаратындығын анықтау қажет. Сонымен, өзара әсерлесетін факторларды зерттеудің математикалық әдістері әр түрлі факторлардың әрекеттерін сандық түрде білдіру мүмкіндігін қажет етеді. Алайда, тіпті мұқият дайындалған эксперимент те таза формадағы қызығушылық факторын бөліп алуға мүмкіндік бермейді, өйткені ауа температурасының өзгеруі сияқты кездейсоқтық элементі әрқашан бар.
Эксперименттік мәліметтер арасындағы байланысты көрсететін стохастикалық процестер мен тәуелділіктердің математикалық модельдерін құру әдістемесі кездейсоқ шамалар мен регрессиялық талдау теориясына негізделген.

## Slide 4
Кездейсоқ шамалар теориясының негізгі түсініктері
Кездейсоқ шама дегеніміз - бір эксперимент нәтижесінде сол немесе басқа бұрын белгісіз мәнді қабылдай алатын шама. Кездейсоқ шамалар дискретті (үзілісті) және үздіксіз болуы мүмкін. Дискретті кездейсоқ шамалар бір-бірінен ақырғы аралықтармен бөлінген оқшауланған сандық мәндерді алады. Үздіксіз кездейсоқ шамалардың мәндерін алдын-ала тізімдеу мүмкін емес және белгілі бір аралықты үздіксіз толтырады.
Кездейсоқ шаманың мүмкін мәндері мен осы шамалар қабылданатын ықтималдықтар арасындағы кез-келген сәйкестік кездейсоқ шаманың таралу заңы деп аталады. Тарату заңын сандық түрде келесі формаларда көрсетуге болады: кестелік, графикалық және аналитикалық.
Ықтималдықтардың таралу заңын сандық сипаттағанда X < x оқиғаның ықтималдығын қолдануға болады, мұндағы x - ағымдағы айнымалы. Бұл оқиғаның ықтималдығы Х кездейсоқ шаманың таралу функциясы деп аталады және F(x) арқылы белгіленеді:
F(x) = P(X < x).

## Slide 5
Үздіксіз кездейсоқ шаманың таралу заңының бір түрі - f (x) ықтималдықтың таралу тығыздығы f(x). Бұл формула бойынша үлестіру функциясымен байланысты
f(x) = F'(x).
Үздіксіз кездейсоқ шамалардың таралу заңдарының арасында ең маңызды рөлді қалыпты заң атқарады. X кездейсоқ шамасы, егер оның ықтималдық таралу тығыздығы формасы болса, қалыпты үлестірілген деп аталады.
Сурет - Қалдықтардың таралу гистограммасы
мұндағы m - Х мәнінің математикалық күтуі; σ - оның стандартты ауытқуы.

## Slide 6
Үздіксіз кездейсоқ шаманың математикалық үміті келесідей:
Дисперсия D[X] және орташа ауытқу кездейсоқ шаманың оның математикалық күтуіне шашырауын анықтайды және формулалар бойынша есептеледі
Корреляция дегеніміз - екі немесе одан да көп шамалар немесе қызығушылық тудыратын объектілер арасындағы байланыс. Корреляция екі түрге бөлінеді: детерминистік және стохастикалық.
Олардың арасындағы байланыстың тығыздығын сипаттайтын кездейсоқ екі айнымалы жүйенің сипаттамасы корреляция коэффициенті болып табылады
мұндағы mx, my - X және Y мәнді математикалық күтудің аббревиатурасы (қасқа белгіленуі), сәйкесінше mx = M[X], my = M[Y]. Егер rxy = 0 болса, онда шамалар арасында байланыс болмайды.

## Slide 7
Регрессия модельдерін құру және зерттеу
Кездейсоқ шамалар арасындағы байланыс регрессия деп аталады. Бұл осы шамалардың математикалық үміттері арасындағы байланыс ретінде түсініледі.
Регрессиялық талдаудың математикалық тұжырымы: әрбір i-ші эксперимент үшін X1i, X2i, …, Xni кіріс параметрлерінің және Yi шығыс параметрінің сәйкес мәндерінің жиынтығы болады. Y шығыс параметрінің X1i, X2i, …, Xni енгізу факторларына тәуелділігін анықтау керек, мысалы, сызықтық қатынастарда форма болуы мүмкін
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bnXn.
Бұл қатынас сызықтық регрессия деп аталады. Кез-келген басқа қатынас сызықтық емес регрессия деп аталады.
Тапсырма - X1, X2, …, Xn кіріс айнымалыларының мәндері және белгілі бір ықтималдықпен X1, X2, …, Xn аргументтерінің Y-пен байланысын көрсететін шығыс айнымалы мәні үшін b0, b1, b 2, …, bn регрессия теңдеуінің коэффициенттерін табу.
Y = f (Xi) түріндегі регрессиялық тәуелділік бір факторлы немесе жұпталған деп аталады және екі айнымалының арасындағы байланысты сипаттайды: X кірісі мен Y шығысы.
Y = f(X1, X2,…, Xn) түріндегі регрессиялық тәуелділік көп факторлы немесе еселік деп аталады және бірнеше кіріс X1, X2, …, Xn және бір шығыс айнымалы Y арасындағы байланысты сипаттайды.

## Slide 8
Регрессия моделін құру және зерттеуді төрт кезеңге бөлуге болады.
1 кезең. Зерттелетін шамалар арасындағы стохастикалық байланыстың болуын тексеру Ол үшін rxy мәні бойынша X пен Y арасында корреляция бар-жоғын анықтау керек.
2 кезең. Регрессия теңдеуінің түрін таңдау. Регрессия теңдеуінің формасы зерттелген кездейсоқ шамалар жүйесінің сипаттамалары негізінде таңдалады. Бұл жағдайда мүмкін болатын тәсілдердің бірі - сәйкестіліктің тиісті критерийлері бойынша регрессия теңдеуінің түрін эксперименттік таңдау. Нысан туралы белгілі бір априорлық (тәжірибеге дейінгі) ақпарат болған жағдайда, осы мақсат үшін зерттелген параметрлер арасындағы процестер мен байланыстар түрлері туралы теориялық идеяларды қолдану тиімдірек болады.

## Slide 9
3 кезең. Регрессия теңдеуінің параметрлерін (коэффициенттерін) есептеу. Регрессия теңдеуінің параметрлерін (коэффициенттерін) анықтау үшін ең кіші квадраттар (ЕКК) әдісі қолданылады. Әдістің мәні мынада: регрессия сызығы объектіде алынған Yi шығыс айнымалысының тәжірибелік мәндері мен таңдалған регрессия формуласы (моделі) Yi = f ( Xi ) арқылы есептелген мәндер арасындағы айырмашылықтардың квадраттарының қосындысы минималды болатындай етіп таңдалады:
мұндағы q - қалдық деп аталатын модель мен объектінің жақындығының критерийі, n - эксперименттік мәліметтердің мөлшері.
Сызықтық модельді құру мәселесі келесі формадағы қалдық функцияны азайтуға дейін азаяды:
Сызықтық емес регрессиялық модельдер ретінде әр түрлі дәрежедегі көпмүшелер жиі қолданылады:

## Slide 10
4 кезең. Модель құрылымының сәйкестігін тексеру. Модель құрылымының жеткіліктілігін корреляция коэффициенті r немесе корреляция коэффициенті η, қалдықтарды үлестіру гистограммасы және модель қалдықтарын мазмұнды талдау арқылы бағалауға болады.
r корреляция коэффициенті Ỹ мен Y арасындағы сызықтық байланыстың жақындық дәрежесін сипаттайды. r шамасының мәні формула бойынша анықталады
Корреляция коэффициенті –1-ден +1 -ге дейін.
η корреляциялық қатынас Ỹ мен Y айнымалылар арасындағы сызықтық емес байланыстың тығыздық дәрежесін сипаттайды:
мұндағы Ỹi - Y параметрінің математикалық тәсілмен есептелген ағымдық мәні, Y i - объектіде алынған Y параметрінің ағымдағы мәні; Y - орташа мәні,
Корреляция коэффициенті 0-ден 1-ге дейін.

## Slide 11
Корреляция коэффициенті корреляция коэффициентінің ерекше жағдайы болып табылатындығын және әдетте сызықтық модельдерді зерттеу кезінде ғана қолданылатынын ескеру қажет.
Модельдің жеткіліктілік дәрежесі туралы тұжырымдар корреляция коэффициентінің мәні немесе корреляция коэффициенті негізінде жасалады, ол 1-ге жақын болуы керек.
Модельдің адекваттылығының тағы бір критерийі - модельдің қалдықтарын мазмұнды талдау. Ол X кіру параметріне байланысты модель қалдықтарының үлестірілуін құрудан тұрады. Егер қалдықтардың таралу заңы 0-ге тең математикалық үмітпен қалыпты заңға жақын болса, онда модель эксперименттік мәліметтерге адекватты болып саналады.
Бұл жағдайда қалдықтардың таралу гистограммасы қоңырау тәрізді түрге ие болады. Егер модель жеткіліксіз болса, оның асимметриялық сипаты немесе екінші өркеші болады.

## Slide 12
Пассивті және белсенді эксперименттегі регрессиялық талдау
Пассивті және белсенді тәжірибелердегі регрессиялық талдау мәселесі келесідей қойылады. Әрбір i-ші тәжірибе үшін x1,…, xn кіріс параметрлерінің жиынтығы және шығатын параметрдің сәйкес мәні y бар. Y параметрінің x кірісіне тәуелділігін анықтау қажет. Бұл жағдайда b0, b1,…, bn коэффициенттерін екі жолмен алуға болады: процесті пассивті бақылау нәтижесінде немесе белсенді эксперимент орнату және теңдеулер жүйесін шешу.
Пассивті экспериментте мәліметтер уақыттың кейбір нүктелерінде енгізу және шығару айнымалыларының мәндерін бақылау және тіркеу арқылы алынады. Алайда бұл әдістің келесі кемшіліктері бар. Біріншіден, кіріс шамаларын өлшеу дәлдігінен әлдеқайда жоғары дәлдікпен өлшеу керек. Олар өзара байланыссыз болуы керек. Екіншіден, шығыс параметрі y - қалыпты таралу заңына бағынатын кездейсоқ шама. Шығару параметрінің дисперсиясы оның абсолюттік мәніне байланысты емес.
Сызықтық регрессия теңдеуін анықтау үшін белсенді эксперимент жүргізген кезде, айнымалы факторлар деп аталатын кіріс айнымалылар алдын-ала таңдалған екі белгіленген деңгейде сақталады: жоғарғы (xmax = +1) және төменгі (xmin = -1). Тәуелсіз айнымалылар санына сәйкес жоспарлау матрицалары құрылады, онда деңгейлердің қайталанатын бірыңғай тіркесімі болмауы керек. Комбинация саны кіріс айнымалы санымен анықталады: екі айнымалы үшін - 4 комбинация, үшеу үшін - 8 комбинация және т.б.
Осы немесе басқа экспериментті таңдау (белсенді немесе пассивті) нақты жағдайларға байланысты жүзеге асырылады.