## Slide 1: Классификация катализаторов

## Slide 3
Гомогенные
Кислотно- основные
Металлокомплексные
Межфазного переноса
Недостаток: применим только для водных растворов
Согласно обобщенной теории протолитического равновесия Бренстеда:
кислота – химическое соединение, способное в течении реакции отдавать протон – донор протонов;
основание – химическое соединение, способное присоединять протон – акцептор протона.
ус­ко­ре­ние хи­мических ре­ак­ций, вы­зван­ное об­ра­зо­ва­ни­ем про­ме­жу­точ­ных со­еди­не­ний (ак­ти­ва­ци­ей) мо­ле­кул транс­фор­ми­руе­мых суб­стра­тов при их взаи­мо­дей­ст­вии со сво­бод­ным или за­кре­п­лён­ным на спец. но­си­те­ле ком­плек­сом ме­тал­ла, обыч­но пе­ре­ход­но­го, с ор­га­ническими или не­ор­га­ническими ли­ган­да­ми
преимущественно четвертичные аммониевые соединения R4N+X- , имеющие в своем составе достаточно длинную алкильную группу и называемые катаминами, например R(CH3)3N+X-, где R содержит 12 - 18 атомов углерода. Подобные вещества имеют двойственный (лиофильный и гидрофильный) характер, вследствие чего способны растворяться как в водной, так и в органической фазе. Например, при взаимодействии хлорпроизводных со щелочами катализатор в гидроксильной форме переходит в органическую фазу, где и протекает химическая реакция.

## Slide 4
Гетерогенные
Массивный катализатор
Нанесенный катализатор
Иммобилизованный катализатор
состоит из активного компонента, а активные центры представляют собой доступные для реагентов атомы или группы атомов на поверхности катализатора.
Примером служат гранулированный Fe катализатор синтеза аммиака, и сетка из сплава платины и родия, являющаяся катализатором окисления аммиака в производстве азотной кислоты.
состоят из носителя и нанесенного на его поверхность тем или иным физическим методом АК. При этом носитель может быть как инертным в данном процессе, так и оказывать определенное каталитическое либо промотирующее действие. Примером служит катализатор риформинга, представляющий собой гранулы оксида алюминия с нанесенной на их поверхность металлической платиной.
катализаторы, в которых активный компонент химически закреплен на поверхности твердого материала (носителя). Например сульфокатиониты, представляющие собой сульфированный сополимер стирола с дивинилбензолом. Сульфокатиониты содержат -SO3H группы в ароматических фрагментах полимера (носителя) и служат кислотными катализаторами, например, в синтезе метилтретбутилового эфира.

## Slide 5
Методы иммобилизации
физические
химические
связывание объекта с носителем за счет физических факторов (без образования ковалентных связей)
АК присоединяются к носителю с помощью ковалентных связей
Способы
Объект удерживается на поверхности носителя
а) адсорбционно неспецифически (ионные, ван-дер-ваальсовые); б) электрических сил
иммобилизация объекта достигается не за счет взаимодействия с носителем (адсорбентом, гелем, мембраной), а вследствие его способности растворяться только в одной из фаз двухфазной системы.
водный раствор препарата отделяется от водного раствора субстрата избирательно проницаемой мембраной. Активность биокатализатора зависит от скорости диффузии субстрата, которая регулируется толщиной мембраны
биопрепараты включаются в трехмерную сетку из тесно переплетенных цепей, образующих гель. Удерживание осуществляется физически (механическое обездвиживание), а также за счет дополнительных нековалентных (ионных и водородных связей)

## Slide 6
Носитель (подложка)
Природный
Синтетический
предотвращает спекания или агломерации АК для поддержания необходимой площади контакта реагентов и активного вещества
Геометрические формы
гранулы
соты
пеноматериалы