## Slide 1: Катализаторы процессов гидрообессеривания
Механизм действия и технология получения

## Slide 2
Гидрогенизационные процессы
Каталитические гидрогенизационные процессы облагораживания НС
Каталитические процессы деструктивной гидрогенизации (гидрокрекинга) НС
гидроочистка топливных фракций
гидрообессеривание высококипящих и остаточных фракций
для удаления из нефтяного сырья гетероорганических соединений
селективный гидрокрекинг с целью повышения октановых чисел автобензинов и получения низкозастывающих нефтепродуктов путем гидродепарафинизации
легкий гидрокрекинг
глубокий гидрокрекинг для углубления переработки нефти
вакуумных газойлей для повышения содержания изопарафиновых углеводородов в бензинах
низкооктановых бензинов для гидроподготовки сырья каталитического крекинга с одновременным получением дизельных фракций

## Slide 3
Сходство процессов
Различия
3 группы реакций протекающих параллельно:
Гидрогенолиз – гидроочистка от S, O, N.
Гидрирование алкенов и ароматики.
Гидрокрекинг.
Температура.
Давление.
Число ступеней.
Способ применения катализатора.
химические превращения в них осуществляются под давлением H2
применяются катализаторы би- или полифункционального действия
гидрирования-дегидрирования
гетеролитические реакции (изомеризация, циклизация, крекинг)

## Slide 4
Реакции гидрогенизационных процессов
Гидрогенолиз
гидроочистка от S- соединений
гидрогенолиз N-соединений
гидрогенолиз O-соединений
Экзотермические реакции
До 500 °С гидрирование связи С-S можно осуществлять без заметного крекинга молекул УВ
Гидрирование алкенов и ароматики
Гидрокрекинг
Скорость реакции возрастает : Тиофены→ Тиофаны → Сульфиды → Дисульфиды → Меркаптаны
Реакционная способность падает в ряду
(при одинаковом строении):
Сероорганические → Кислородорганические → Азоторганические

## Slide 5
Катализаторы гидроочистки
Активный компонент
Оксиды металлов (Со, Ni, Mo)
Бифункциональные
Кислотная функция
реакция распада гетероатомных соединений
окислительно-восстановительные центры
реакция гидрирования
Ni, Co, Pt, Pd
Mo, W и их оксиды
дегидро-гидрирующие свойства
обусловлено наличием на их поверхности свободных электронов, способствующих адсорбции, хемосорбции, гомолитическому распаду органических молекул
Сочетание Ni или Со с Мо или W придает смесям и сплавам бифункциональные свойства - способность осуществлять одновременно и гомолитические и гетеролитические реакции и стойкость по отношению к отравляющему действию сернистых и азотистых соединений, содержащихся в нефтяном сырье.
Носители
позволяет снизить содержание АК
нейтральные
кислотные
не придают каталитических свойств
синтетические аморфные алюмосиликаты, цеолиты, силикаты и фосфаты магния и циркония
придают дополнительные свойства в реакциях изомеризации и крекинга
Катализаторы на носителях изготавливают в виде таблеток, шариков или микросфер

## Slide 6
Приготовление катализаторов
типа ГКД - методом соосаждения,
типа ГП — методом пропитки оксида алюминия.

## Slide 7
Причины дезактивации катализатора
Регенерация катализатора
Газовоздушный (инерт + воздух);
Паровоздушный (неприменим для цеолитсодержащих кат-в)